新概念

51单片机C语言教程

----入门、提高、开发、拓展全攻略

郭天祥编著

电子工业出版社

例2.2.1 编写程序，点亮第一个发光二极管（part2_1.c   P27 ）

#include <reg52.h> //52系列单片机头文件

sbit led1=P1^0;	   //声明单片机P1口的第一位

void main()		   //主函数

{

led1=0;       /*点亮第一个发光二极管*/

}

例2.2.2 编写程序，点亮P1口的若干二极管（part2_2.c  P39 ）

#include <reg52.h>  //52系列单片机头文件

void main()		   //主函数

{

P1=0xaa;

//while(1);

}

例2.5.1利用for语句延时特性，编写第一个发光二极管以间隔1S亮灭闪动的程序（part2_3.c  P42）

#include <reg52.h>    //52系列单片机头文件

#define uint unsigned int //宏定义

sbit led1=P1^0;	      //声明单片机P1口的第一位

uint i,j;

void main()		      //主函数

{

while(1)		  //大循环

{

led1=0;					/*点亮第一个发光二极管*/

for(i=1;i>0;i--)		//延时

for(j=110;j>0;j--);

led1=1;					/*关闭第一个发光二极管*/

for(i=1000;i>0;i--)		//延时

for(j=110;j>0;j--);

}

}

例2.6.1编写程序使第一个发光二极管以间隔500ms亮灭闪动。（part2_4.c  P48）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uint unsigned int 		//宏定义

sbit led1=P1^0;	     		 //声明单片机P1口的第一位

void delay1s();				//声明子函数

void main()		      		//主函数

{

while(1)		 			 //大循环

{

led1=0;					/*点亮第一个发光二极管*/

delay1s();				//调用延时子函数

led1=1;					/*关闭第一个发光二极管*/

delay1s();				//调用延时子函数

}

}

void delay1s()						//子函数体

{

uint i,j;

for(i=500;i>0;i--)

for(j=110;j>0;j--);

}

例2.7.1编写程序使第一个二极管以亮200ms、灭800ms的方式闪动。(part2_5.c  P49)

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uint unsigned int 		//宏定义

sbit led1=P1^0;	     		 //声明单片机P1口的第一位

void delayms(uint);				//声明子函数

void main()		      		//主函数

{

while(1)		 			 //大循环

{

led1=0;					/*点亮第一个发光二极管*/

delayms(200);				//延时200毫秒

led1=1;					/*关闭第一个发光二极管*/

delayms(800);				//延时800毫秒

}

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

例2.8.3利用C51自带库_crol_(),以间隔500ms，实现流水灯程序（part2_6.c  P53）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int 		//宏定义

#define uchar unsigned char

void delayms(uint);				//声明子函数

uchar aa;

void main()		      		//主函数

{

aa=0xfe;					//赋初值11111110

while(1)		 			 //大循环

{

P1=aa;

delayms(500);             //延时500毫秒

aa=_crol_(aa,1);        //将aa循环左移1位后再赋给aa

}

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

例3.2.1编写程序使第一个数码管显示8（part2.1_.1c  P59）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

sbit dula=P2^6;           //申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;           //申明U2锁存器的锁存端

void main()

{

wela=1;            //打开U2锁存器

P0=0xFE;          //送入位选信号

wela=0;            //关闭U2锁存器

dula=1;           //打开U1锁存器

P0=0x7F;         //送入段选信号

dula=0;           //关闭U2锁存器

while(1);          //程序停止到这里

}

例3.2.2让实验板上6个数码管同时点亮，依次显示0到F，时间间隔为0.5ms，循环下去。（part2.1_2.c  P61）

#include <reg52.h>         //52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;           //申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;           //申明U2锁存器的锁存端

uchar num;

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint);

void main()

{

wela=1;  //打开U2锁存端

P0=0xco;  //送入位选信号

wela=0;  //关闭U2锁存端

while(1)

{

for(num=0;num<16;num++)   //16个数循环显示

{

dula=1;    //打开U1锁存端

P0=table[num];    //送入段选信号

dula=0;   //关闭U1锁存端

delayms(500);	  //延时0.5秒

}

}

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)  //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

例3.3.1第一个数码管显示1，时间为0.5s，然后关闭它，立即让第二个数码管显示2，时间为0.5s,在关闭它……一直到最后一个数码管显示6，时间同样为0.5s，关闭它之后再回来显示第一个数码管，一直循环下去。（part2.1_3.c  P62）

例3.5.2用定时器0的方式1实现第一个发光二极管以200ms间隔闪烁，用定时器1的方式1实现数码管前两位59s循环计时。（part2.1_5.c  P75）

例4.1.1用数码管前两位显示一个十进制数，变化范围为00~59，开始时显示00，每按下S2键一次，数值加1；每按下S3键一次，数值减1；每按下S4键一次，数值归零；按下S5键一次，利用定时器功能使数值开始自动每秒加1，再次按下S5键，数值停止加1，保持显示原数。（part2.2_1.c  P82）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit key1=P3^4;

sbit key2=P3^5;

sbit key3=P3^6;

sbit key4=P3^7;

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint);

uchar numt0,num;

void display(uchar numdis)  //显示子函数

{

uchar shi,ge;         //分离两个分别要显示的数

shi=numdis/10;

ge=numdis%10;

dula=1;

P0=table[shi];    //送十位段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0xfe;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	//延时

dula=1;

P0=table[ge];  //送个位段选数据

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delayms(5);

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void init()    //初始化函数

{

TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1(0000 0001)

TH0=(65536-45872)/256;//装初值50ms一次中断

TL0=(65536-45872)%256;

EA=1;  //开总中断

ET0=1; //开定时器0中断

}

void keyscan()

{

if(key1==0)

{

delayms(10);

if(key1==0)

{

num++;

if(num==60)//当到60时重新归0

num=0;

while(!key1);//等待按键释放

}

}

if(key2==0)

{

delayms(10);

if(key2==0)

{

if(num==0)//当到0时重新归60

num=60;

num--;

while(!key2);

}

}

if(key3==0)

{

delayms(10);

if(key3==0)

{

num=0;  //清0

while(!key3);

}

}

if(key4==0)

{

delayms(10);

if(key4==0)

{

while(!key4);

TR0=~TR0;//启动或停止定时器0

}

}

}

void main()

{

init();//初始化函数

while(1)

{

keyscan();

display(num);

}

}

void T0_time() interrupt 1

{

TH0=(65536-45872)/256;//重装初值

TL0=(65536-45872)%256;

numt0++;

if(numt0==20)		//如果到了20次，说明1秒时间到

{

numt0=0;		//然后把num清0重新再计20次

num++;

if(num==60)

num=0;

}

}

例4.2.1实验班上电时，数码管不显示，顺序按下矩阵键盘后，数码管上依次显示0~F，六个数码管同时静态显示即可。（part2.2_2.c  P87）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void display(uchar num)

{

P0=table[num]; //显示函数只送段选数据

dula=1;

dula=0;

}

void matrixkeyscan()

{

uchar temp,key;

P3=0xfe;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xee:

key=0;

break;

case 0xde:

key=1;

break;

case 0xbe:

key=2;

break;

case 0x7e:

key=3;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

display(key);

}

}

P3=0xfd;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xed:

key=4;

break;

case 0xdd:

key=5;

break;

case 0xbd:

key=6;

break;

case 0x7d:

key=7;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

display(key);

}

}

P3=0xfb;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xeb:

key=8;

break;

case 0xdb:

key=9;

break;

case 0xbb:

key=10;

break;

case 0x7b:

key=11;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

display(key);

}

}

P3=0xf7;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xe7:

key=12;

break;

case 0xd7:

key=13;

break;

case 0xb7:

key=14;

break;

case 0x77:

key=15;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

display(key);

}

}

}

void main()

{

P0=0;  //关闭所有数码管段选

dula=1;

dula=0;

P0=0xc0;//位选中所有数码管

wela=1;

wela=0;

while(1)

{

matrixkeyscan();//不停调用键盘扫描程序

}

}

例5.3.1用单片机控制ADC0804进行数模转换，当拧动实验板上A/D旁边的电位时，在数码管的前三位以十进制方式显示出A/D转换后的数字量（8位A/D转换后数值在0~255变化）。（part2.3_1.c  P107）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

sbit adwr=P3^6;		//定义AD的WR端口

sbit adrd=P3^7;		//定义AD的RD端口

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)  //显示子函数

{

dula=1;

P0=table[bai];    //送段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0x7e;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	    //延时

dula=1;

P0=table[shi];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0x7d;

wela=0;

delayms(5);

dula=1;

P0=table[ge];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0x7b;

wela=0;

delayms(5);

}

void main()		//	主程序

{

uchar a,A1,A2,A3,adval;

wela=1;

P0=0x7f;           //置CSAD为0，选通ADCS 以后不必再管ADCS

wela=0;

while(1)

{

adwr=1;

_nop_();

adwr=0;			//启动AD转换

_nop_();

adwr=1;

for(a=10;a>0;a--)        //TX-1C实验板AD工作频率较低，所以启动转换后要多留点时间用来转换

{                        //这里把显示部分放这里的原因也是为了延长转换时间

display(A1,A2,A3);

}

P1=0xff;                    //读取P1口之前先给其写全1

adrd=1;                    //选通ADCS

_nop_();

adrd=0;                     //AD读使能

_nop_();

adval=P1;			//AD数据读取赋给P1口

adrd=1;

A1=adval/100;		//分出百，十，和个位

A2=adval%100/10;

A3=adval%10;

}

}

例5.5.1用单片机控制DAC0832芯片输出电流，让发光二级管D12由灭均匀变到最亮，再由最亮均匀熄灭。在最亮和最暗时使用蜂鸣器分别警报一声，完成整个周期时间控制在5S左右，循环变化。（part2.3_2.c  P121）

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

sbit dawr=P3^6;		//定义DA的WR端口

sbit dacs=P3^2;		//定义DA的CS端口

sbit beep=P2^3;		//定义蜂鸣器端口

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

uchar val,flag;

dula=0;

wela=0;

dacs=0;

dawr=0;

P0=0;

while(1)

{

if(flag==0)

{

val+=5;

P0=val;		//通过P0口给DA数据口赋值

if(val==255)

{

flag=1;

beep=0;

delayms(100);

beep=1;

}

delayms(50);

}

else

{

val-=5;

P0=val;		//通过P0口给DA数据口赋值

if(val==0)

{

flag=0;

beep=0;

delayms(100);

beep=1;

}

delayms(50);

}

}

}

例6.5.1在上位机上用串口调试助手发送一个字符X，单片机收到字符后返回给上位机“I get X”，串口波特率设为9600bps。（part2.4_1.c  P137）

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

unsigned char flag,a,i;

uchar code table[]="I get ";

//uchar code table[]={'I',' ','g','e','t',' '};

void init()

{

TMOD=0x20;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

TR1=1;

REN=1;

SM0=0;

SM1=1;

EA=1;

ES=1;

}

void main()

{

init();

while(1)

{

if(flag==1)

{

ES=0;

for(i=0;i<6;i++)

{

SBUF=table[i];

while(!TI);     每发送完1个字节TI就变为1

TI=0;

}

SBUF=a;

while(!TI);

TI=0;

ES=1;

flag=0;

}

}

}

void ser() interrupt 4

{

RI=0;

a=SBUF;

flag=1;

}

例6.6.1单片机上电后等待从上位机串口发来的命令，同时在数码管的前三位以十进制方式显示A/D采集的数值，在未收到上位机发送来的启动A/D转换命令之前数码管始终显示000。当收到上位机以十六进制发送来的01后，向上位机发送字符串“Turn on ad!”同时间隔1s读取一次A/D的值，然后把A/D采集回来的8位二进制转换成十进制表示的实际电压浮点数，并且从串口发送给上位机，形式如“The voltage is 3.398438V”，发送周期也是一秒一次，同时在数码管上也要每秒刷新现实的数值。当收到上位机以十六进制发送过来的02后，向上位机发送字符串“Turn off ad!”，然后停止发送电压值，数码管上显示上次结束时保持的值。当收到上位机发来的其他任何数时，向上位机发送字符串“Error!”。

（part2.4_2.c  P140）

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <stdio.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

sbit adwr=P3^6;		//定义AD的WR端口

sbit adrd=P3^7;		//定义AD的RD端口

uchar flag,a;

unsigned char flag_uart,flag_time,flag_on,a,i,t0_num,ad_val;

float ad_vo;

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void init()

{

TMOD=0x21;

//	SCON=0x50;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

TR1=1;

ET0=1;

SM0=0;

SM1=1;

REN=1;

EA=1;

ES=1;

}

void display(uchar value)  //显示子函数

{

uchar bai,shi,ge;

bai=value/100;		//分出百，十，和个位

shi=value%100/10;

ge=value%10;

dula=1;

P0=table[bai];    //送段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0x7e;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	    //延时

dula=1;

P0=table[shi];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0x7d;

wela=0;

delayms(5);

dula=1;

P0=table[ge];

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0x7b;

wela=0;

delayms(5);

}

uchar get_ad()

{

uchar adval;

adwr=1;

_nop_();

adwr=0;			//启动AD转换

_nop_();

adwr=1;

P1=0xff;                    //读取P1口之前先给其写全1

adrd=1;

_nop_();

adrd=0;                     //AD读使能

_nop_();

adval=P1;			//AD数据读取

adrd=1;

return adval;

}

void main()

{

init();

wela=1;

P0=0x7f;           //置CSAD为0，选通ADCS 以后不必再管ADCS

wela=0;

while(1)

{

if(flag_uart==1)

{

flag_uart=0;

ES=0;

TI=1;

switch(flag_on)

{

case 0: puts("Turn on ad!\n");

TR0=1;

break;

case 1: printf("Turn off ad!\n");

TR0=0;

break;

case 2: puts("Error!\n");

break;

}

while(!TI);//必须要加

TI=0;

ES=1;

}

if(flag_time==1)

{

flag_time=0;

ad_val=get_ad();

ad_vo=(float)ad_val*5.0/256.0;

ES=0;

TI=1;

printf("The voltage is %fV\n",ad_vo);

while(!TI);

TI=0;

ES=1;

}

display(ad_val);

}

}

void timer0() interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

t0_num++;

if(t0_num==20)

{

t0_num=0;

flag_time=1;

}

}

void ser() interrupt 4

{

RI=0;

a=SBUF;

flag_uart=1;

if(a==1)

flag_on=0;

else if(a==2)

flag_on=1;

else

flag_on=2;

}

例7.2.1实现1602液晶的第一行显示“I LOVE MCU！”，在第二行显示WWW.TXMCU.COM。

（part2.5_1.c  P152）

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar code table[]="I LOVE MCU!";

uchar code table1[]="WWW.TXMCU.COM";

sbit lcden=P3^4;	//液晶使能端

sbit lcdrs=P3^5;	//液晶数据命令选择端

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar num;

void delay(uint z)

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void write_com(uchar com)

{

lcdrs=0;

P0=com;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_data(uchar date)

{

lcdrs=1;

P0=date;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void init()

{

dula=0;

wela=0;

lcden=0;

write_com(0x38);//设置16X2显示,5X7点阵,8位数据接口

write_com(0x0c);//设置开显示，不显示光标

write_com(0x06);//写一个字符后地址指针加1

write_com(0x01);//显示清零，数据指针清零

}

void main()

{

init();

write_com(0x80);

for(num=0;num<11;num++)

{

write_data(table[num]);

delay(5);

}

write_com(0x80+0x40);

for(num=0;num<13;num++)

{

write_data(table1[num]);

delay(5);

}

while(1);

}

例7.2.2实现1602第一行从左侧移入“Hello everyone!”同时第二行从右侧移入“Welcome to here!”，移入速度自定，然后停留在屏幕上。（part2.5_2.c  P154）

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar code table[]="Hello everyone!";

uchar code table1[]="Welcome to here!";

sbit lcden=P3^4;	//液晶使能端

sbit lcdrs=P3^5;	//液晶数据命令选择端

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar num;

void delay(uint z)

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void write_com(uchar com)

{

lcdrs=0;

P0=com;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_data(uchar date)

{

lcdrs=1;

P0=date;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void init()

{

dula=0;

wela=0;

lcden=0;

write_com(0x38);//设置16X2显示,5X7点阵,8位数据接口

write_com(0x0c);//设置开显示，不显示光标

write_com(0x06);//写一个字符后地址指针加1

write_com(0x01);//显示清零，数据指针清零

}

void main()

{

init();

write_com(0x80+0x10);

for(num=0;num<15;num++)

{

write_data(table[num]);

delay(5);

}

write_com(0x80+0x50);

for(num=0;num<16;num++)

{

write_data(table1[num]);

delay(5);

}

for(num=0;num<16;num++)

{

write_com(0x18);

delay(200);

}

while(1);

}

例7.3.1实现12232液晶的第一行显示“I LOVE MCU!”，第二行显示“我爱单片机”。（part2.5_3.c  P160）

#include <REG52.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit CS=P1^2;

sbit SID=P1^1;

sbit SCLK=P1^0;

uchar code disps[]={"I LOVE MCU!"};

uchar code dispx[]={"我爱单片机!"};

void delay_1ms(uint x)

{

uint i,j;

for(j=0;j<x;j++)

for(i=0;i<110;i++);

}

void send_command(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xf8;

CS=1;

SCLK=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(10);

}

void send_data(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xfa;

CS=1;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(10);

}

void lcd_init()

{

delay_1ms(100);

send_command(0x30); /*设置8位数据接口，基本指令模式。*/

send_command(0x02); /*清DDRAM*/

send_command(0x06); /*游标及显示右移一位*/

send_command(0x0c); /*整体显示开，游标关，反白关*/

send_command(0x01); /*写入空格清屏幕*/

send_command(0x80); /*设定首次显示位置*/

}

void display_s()

{

uchar a;

send_command(0x80);

for(a=0;a<11;a++)

{

send_data(disps[a]);

}

}

void display_x()

{

uchar a;

send_command(0x92);

for(a=0;a<11;a++)

{

send_data(dispx[a]);

}

}

main()

{

lcd_init();

display_s();

display_x();

while(1);

}

例7.3.2实现12232液晶第一行从右侧移入“Hello everyone!”，同时第二行从右侧移入“欢迎大家来学习！”移入速度自定，最后停留在屏幕上。（part2.5_4.c  P163）

#include <REG52.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit CS=P1^2;

sbit SID=P1^1;

sbit SCLK=P1^0;

uchar code disps[]={"Hello everyone!"};

uchar code dispx[]={"欢迎大家来学习!"};

void delay_1ms(uint x)

{

uint i,j;

for(j=0;j<x;j++)

for(i=0;i<110;i++);

}

void send_command(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xf8;

CS=1;

SCLK=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(1);

}

void send_data(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xfa;

CS=1;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(1);

}

void lcd_init()

{

delay_1ms(100);

send_command(0x30); /*设置8位数据接口，基本指令模式。*/

send_command(0x02); /*清DDRAM*/

send_command(0x06); /*游标及显示右移一位*/

send_command(0x0c); /*整体显示开，游标关，反白关*/

send_command(0x01); /*写入空格清屏幕*/

send_command(0x80); /*设定首次显示位置*/

}

void display_s(uchar num)

{

uchar a;

send_command(0x88-num);

for(a=0;a<15;a++)

{

send_data(disps[a]);

}

}

void display_x(uchar num)

{

uchar a;

send_command(0x98-num);

for(a=0;a<15;a++)

{

send_data(dispx[a]);

}

}

main()

{

uchar aa;

lcd_init();

for(aa=0;aa<9;aa++)

{

display_s(aa);

display_x(aa);

delay_1ms(300);

}

while(1);

}

例7.4.1实现在12864液晶上第一行显示“0123456789”，并且让每一位数字随机变化，第二行显示“www.txmcu.com”，第三行显示“天祥电子”，第四行对应第三行显示出下划线。（part2.5_5.c  P173）

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#include <stdlib.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

/* 端口定义*/

#define LCD_data  P0             //数据口

sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器选择输入

sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶读/写控制

sbit LCD_EN  =  P3^4;            //液晶使能控制

sbit LCD_PSB =  P3^7;            //串/并方式控制

sbit wela    =  P2^6;

sbit dula    =  P2^7;

uchar dis1[10];

uchar code dis2[] = {"www.txmcu.com"};

uchar code dis3[] = {"天祥电子"};

uchar code dis4[] = {"--------"};

void delay_1ms(uint x)

{

uint i,j;

for(j=0;j<x;j++)

for(i=0;i<110;i++);

}

/*******************************************************************/

/*                                                                 */

/*写指令数据到LCD                                                  */

/*RS=L，RW=L，E=高脉冲，D0-D7=指令码。                             */

/*                                                                 */

/*******************************************************************/

void write_cmd(uchar cmd)

{

LCD_RS = 0;

LCD_RW = 0;

LCD_EN = 0;

P0 = cmd;

delay_1ms(5);

LCD_EN = 1;

delay_1ms(5);

LCD_EN = 0;

}

/*******************************************************************/

/*                                                                 */

/*写显示数据到LCD                                                  */

/*RS=H，RW=L，E=高脉冲，D0-D7=数据。                               */

/*                                                                 */

/*******************************************************************/

void write_dat(uchar dat)

{

LCD_RS = 1;

LCD_RW = 0;

LCD_EN = 0;

P0 = dat;

delay_1ms(5);

LCD_EN = 1;

delay_1ms(5);

LCD_EN = 0;

}

/*********************************************************/

/*                                                       */

/* 设定显示位置                                          */

/*                                                       */

/*********************************************************/

void lcd_pos(uchar X,uchar Y)

{

uchar  pos;

if (X==0)

{X=0x80;}

else if (X==1)

{X=0x90;}

else if (X==2)

{X=0x88;}

else if (X==3)

{X=0x98;}

pos = X+Y ;

write_cmd(pos);     //显示地址

}

void makerand()

{

uint ran;

ran=rand();

dis1[0]=ran/10000+0x30;

dis1[1]=ran%10000/1000+0x30;

dis1[2]=ran%1000/100+0x30;

dis1[3]=ran%100/10+0x30;

dis1[4]=ran%10+0x30;

ran=rand();

dis1[5]=ran/10000+0x30;

dis1[6]=ran%10000/1000+0x30;

dis1[7]=ran%1000/100+0x30;

dis1[8]=ran%100/10+0x30;

dis1[9]=ran%10+0x30;

}

/*******************************************************************/

/*                                                                 */

/*  LCD初始化设定                                                  */

/*                                                                 */

/*******************************************************************/

void lcd_init()

{

LCD_PSB = 1;         //并口方式

write_cmd(0x30);      //基本指令操作

delay_1ms(5);

write_cmd(0x0C);      //显示开，关光标

delay_1ms(5);

write_cmd(0x01);      //清除LCD的显示内容

delay_1ms(5);

}

/*********************************************************/

/*														 */

/* 主程序           									 */

/*                                                       */

/*********************************************************/

main()

{

uchar i;

wela=0;

dula=0;

delay_1ms(10);                 //延时

lcd_init();                 //初始化LCD

lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符

i = 0;

while(dis2[i] != '\0')

{

write_dat(dis2[i]);      //显示字符

i++;

}

lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符

i = 0;

while(dis3[i] != '\0')

{

write_dat(dis3[i]);      //显示字符

i++;

}

lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符

i = 0;

while(dis4[i] != '\0')

{

write_dat(dis4[i]);      //显示字符

i++;

}

while(1)

{

lcd_pos(0,0);   //设置显示位置为第一行的第1个字符

makerand();

for(i=0;i<10;i++)

{

write_dat(dis1[i]);

}

}

}

知识点：生成随机数（part2.5_512232suiji.c P176）

#include <reg52.h>

#include <stdlib.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit CS=P1^2;

sbit SID=P1^1;

sbit SCLK=P1^0;

uchar disps[10];

uchar code dispx[]={"我爱单片机!"};

void delay_1ms(uint x)

{

uint i,j;

for(j=0;j<x;j++)

for(i=0;i<110;i++);

}

void send_command(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xf8;

CS=1;

SCLK=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(10);

}

void send_data(uchar command_data)

{

uchar i;

uchar i_data;

i_data=0xfa;

CS=1;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data&=0xf0;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

i_data=command_data;

i_data<<=4;

for(i=0;i<8;i++)

{

SID=(bit)(i_data&0x80);

SCLK=0;

SCLK=1;

i_data=i_data<<1;

}

CS=0;

delay_1ms(10);

}

void lcd_init()

{

delay_1ms(100);

send_command(0x30); /*设置8位数据接口，基本指令模式。*/

send_command(0x02); /*清DDRAM*/

send_command(0x06); /*游标及显示右移一位*/

send_command(0x0c); /*整体显示开，游标关，反白关*/

send_command(0x01); /*写入空格清屏幕*/

send_command(0x80); /*设定首次显示位置*/

}

void display_s()

{

uchar a;

send_command(0x80);

for(a=0;a<10;a++)

{

send_data(disps[a]);

}

}

void display_x()

{

uchar a;

send_command(0x92);

for(a=0;a<11;a++)

{

send_data(dispx[a]);

}

}

void makerand()

{

uint ran;

ran=rand();

disps[0]=ran/10000+0x30;

disps[1]=ran%10000/1000+0x30;

disps[2]=ran%1000/100+0x30;

disps[3]=ran%100/10+0x30;

disps[4]=ran%10+0x30;

ran=rand();

disps[5]=ran/10000+0x30;

disps[6]=ran%10000/1000+0x30;

disps[7]=ran%1000/100+0x30;

disps[8]=ran%100/10+0x30;

disps[9]=ran%10+0x30;

}

main()

{

lcd_init();

display_x();

while(1)

{

makerand();

display_s();

delay_1ms(100);

}

while(1);

}

例8.3.1利用定时器产生一个0~99秒变化的秒表，并且显示在数码管上，每过一秒将这个变化的数写入板上AT24C02内部。当关闭实验板电源，并再次打开实验板电源时，单片机先从AT24C02中将原来写入的数读取出来，接着此数继续变化并显示在数码管上。（part2.6_1.c  P188）

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

bit  write=0;           //写24C02的标志；

sbit sda=P2^0;

sbit scl=P2^1;

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

uchar sec,tcnt;

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delay()

{ ;; }

void delay1ms(uint z)

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void start()  //开始信号

{

sda=1;

delay();

scl=1;

delay();

sda=0;

delay();

}

void stop()   //停止

{

sda=0;

delay();

scl=1;

delay();

sda=1;

delay();

}

void respons()  //应答

{

uchar i;

scl=1;

delay();

while((sda==1)&&(i<250))i++;

scl=0;

delay();

}

void init()

{

sda=1;

delay();

scl=1;

delay();

}

void write_byte(uchar date)

{

uchar i,temp;

temp=date;

for(i=0;i<8;i++)

{

temp=temp<<1;

scl=0;

delay();

sda=CY;

delay();

scl=1;

delay();

}

scl=0;

delay();

sda=1;

delay();

}

uchar read_byte()

{

uchar i,k;

scl=0;

delay();

sda=1;

delay();

for(i=0;i<8;i++)

{

scl=1;

delay();

k=(k<<1)|sda;

scl=0;

delay();

}

return k;

}

void write_add(uchar address,uchar date)

{

start();

write_byte(0xa0);

respons();

write_byte(address);

respons();

write_byte(date);

respons();

stop();

}

uchar read_add(uchar address)

{

uchar date;

start();

write_byte(0xa0);

respons();

write_byte(address);

respons();

start();

write_byte(0xa1);

respons();

date=read_byte();

stop();

return date;

}

void display(uchar bai_c,uchar sh_c)	//显示程序

{

dula=0;

P0=table[bai_c];		//显示第一位

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0x7e;

wela=1;

wela=0;

delay1ms(5);

dula=0;

P0=table[sh_c];		//显示第二位

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0x7d;

wela=1;

wela=0;

delay1ms(5);

}

void main()

{

init();

sec=read_add(2);    //读出保存的数据赋于sec

if(sec>100)        //防止首次读取出错误数据

sec=0;

TMOD=0x01;  			//定时器工作在方式1

ET0=1;

EA=1;

TH0=(65536-50000)/256; //对TH0 TL0赋值

TL0=(65536-50000)%256; //使定时器0.05秒中断一次

TR0=1;                 //开始计时

while(1)

{

display(sec/10,sec%10);

if(write==1) 		      //判断计时器是否计时一秒

{

write=0;              //清零

write_add(2,sec);  	  //在24c02的地址2中写入数据sec

}

}

}

void t0() interrupt 1 //定时中断服务函数

{

TH0=(65536-50000)/256; //对TH0 TL0赋值

TL0=(65536-50000)%256; //重装计数初值

tcnt++;        //每过50ms tcnt加一

if(tcnt==20)  //计满20次（1秒）时

{

tcnt=0;   //重新再计

sec++;

write=1;  //1秒写一次24C02

if(sec==100) //定时100秒，再从零开始计时

sec=0;

}

}

例10.1.1利用定时器0工作方式0，在实验板上实现第一个发光管以1s亮灭闪烁。（part3.1.1.c  P203）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit led1=P1^0;

uchar num;

void main()

{

TMOD=0x00;//设置定时器0为工作方式0(0000 0000)

TH0=(8192-4607)/32;//装初值

TL0=(8192-4607)%32;

EA=1;  //开总中断

ET0=1; //开定时器0中断

TR0=1; //启动定时器0

while(1) //程序停止在这里等待中断发生

{

if(num==200)		//如果到了200次，说明1秒时间到

{

num=0;		//然后把num清0重新再计200次

led1=~led1;	//让发光管状态取反

}

}

}

void T0_time() interrupt 1

{

TH0=(8192-4607)/32;//重装初值

TL0=(8192-4607)%32;

num++;

}

例10.2.1利用定时器0工作方式2，在实验板上实现第一个发光管以1s亮灭闪烁。（part3.1.2.c  P204）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit led1=P1^0;

uint num;

void main()

{

TMOD=0x02;//设置定时器0为工作方式2(0000 0010)

TH0=6;    //装初值

TL0=6;

EA=1;  //开总中断

ET0=1; //开定时器0中断

TR0=1; //启动定时器0

while(1) //程序停止在这里等待中断发生

{

if(num==3686)		//如果到了3686次，说明1秒时间到

{

num=0;			//然后把num清0重新再计3686次

led1=~led1;	    //让发光管状态取反

}

}

}

void T0_time() interrupt 1

{

num++;

}

例10.3.1利用定时器工作方式3，在实验板上实现：用TL0计数器对应的8位定时器实现第一个发光管以1s亮灭闪烁，用TH0计数器对应的8位定时器实现第二个发光管以0.5s亮灭闪烁。（part3.1.3.c  P206）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit led1=P1^0;

sbit led2=P1^1;

uint num1,num2;

void main()

{

TMOD=0x03;//设置定时器0为工作方式3(0000 0011)

TH0=6;    //装初值

TL0=6;

EA=1;  //开总中断

ET0=1; //开定时器0中断

ET1=1; //开定时器1中断

TR0=1; //启动定时器0

TR1=1; //启动定时器0的高8位计数器

while(1) //程序停止在这里等待中断发生

{

if(num1>=3686)		//如果到了3686次，说明1秒时间到

{

num1=0;			//然后把num1清0重新再计3686次

led1=~led1;	    //让发光管状态取反

}

if(num2>=1843)		//如果到了1843次，说明半秒时间到

{

num2=0;			//然后把num2清0重新再计1843次

led2=~led2;	    //让发光管状态取反

}

}

}

void TL0_time() interrupt 1

{

TL0=6;   //重装初值

num1++;

}void TH0_time() interrupt 3

{

TH0=6;    //重装初值

num2++;

}

例10.5.1利用计数器0工作方式1，在实验板上实现：用一根导线一端连接GND引脚，另一端去接触T0(P3.4)引脚，每接触一下，计数器计一次数，将所计的数值实时显示在数码管的前两位，计满100时清0，再从头计起。（part3.1.4.c  P214）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delayms(uint);

void display(uchar shi,uchar ge)  //显示子函数

{

dula=1;

P0=table[shi];    //送十位段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0xfe;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	//延时

dula=1;

P0=table[ge];  //送个位段选数据

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delayms(5);

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

uint read()

{

uchar tl,th1,th2;

uint val;

while(1)

{

th1=TH0;

tl=TL0;

th2=TH0;

if(th1==th2)

break;

}

val=th1*256+tl;

return val;

}

void main()

{

uchar a,b;

uint num;

TMOD=0x05; //设置计数器0为工作方式1(0000 0101)

TH0=0;     //将计数器寄存器初值清零

TL0=0;

TR0=1;

while(1)

{

num=read();

if(num>=100)

{

num=0;

TH0=0;   //将计数器寄存器值清零

TL0=0;

}

a=num/10;

b=num%10;

display(a,b);

}

}

例11.1.1设置单片机串行口的工作模式0，间隔循环发送十六进制数0xAA,然后用双路示波器观察P3.0和P3.1口波形。（part3.2.1.c  P218）

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

SCON=0;

EA=1;

ES=1;

TI=0;

while(1)

{

SBUF=0xaa;

delayms(1);

}

}

void ser0() interrupt 4

{

TI=0;

}

例11.2.1设置单片机串行口工作模式2，间隔循环发送16进制数0xAA,然后用示波器观察单片机P3.1口波形。（part3.2.2.c  P220）

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

SM0=1;

SM1=0;

TB8=1;

EA=1;

ES=1;

TI=0;

while(1)

{

SBUF=0xaa;

delayms(1);

}

}

void ser0() interrupt 4

{

TI=0;

}

例11.3.1用交叉串口线连接两块实验板，或直接用短线交叉线连接连个单片机的P3.0和P3.1口（共地）。在一块板上编写矩阵键盘扫描程序，当扫描到有键按下时，将键值通过串口发送出去，另一块板上单片机收到串口发送来的键值后，将对应键值以0~F方式显示在数码管上。

发送方单片机程序代码（part3.2.3.c  P225）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void send(uchar key_num)

{

SBUF=key_num;

while(!TI);

TI=0;

}

void matrixkeyscan()

{

uchar temp,key;

P3=0xfe;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xee:

key=0;

break;

case 0xde:

key=1;

break;

case 0xbe:

key=2;

break;

case 0x7e:

key=3;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

send(key);

}

}

P3=0xfd;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xed:

key=4;

break;

case 0xdd:

key=5;

break;

case 0xbd:

key=6;

break;

case 0x7d:

key=7;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

send(key);

}

}

P3=0xfb;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xeb:

key=8;

break;

case 0xdb:

key=9;

break;

case 0xbb:

key=10;

break;

case 0x7b:

key=11;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

send(key);

}

}

P3=0xf7;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delayms(10);

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xe7:

key=12;

break;

case 0xd7:

key=13;

break;

case 0xb7:

key=14;

break;

case 0x77:

key=15;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

}

send(key);

}

}

}

void main()

{

TMOD=0x20;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

TR1=1;

SM0=0;

SM1=1;

EA=1;

ES=1;

while(1)

{

matrixkeyscan();//不停调用键盘扫描程序

}

}

接收方单片机程序代码part3.2.4.c如下：

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

void display(uchar num)

{

P0=table[num]; //显示函数只送段选数据

dula=1;

dula=0;

}

void main()

{

TMOD=0x20;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

TR1=1;

REN=1;

SM0=0;

SM1=1;

EA=1;

ES=1;

P0=0xc0;//位选中所有数码管

wela=1;

wela=0;

while(1);//等待串口中断产生，然后更新显示

}

void ser() interrupt 4

{

uchar a;

RI=0;

a=SBUF;

display(a);

}

例11.4.1程序分为主机程序和从机程序，约定一次传送的数据为16B，以02H地址的从机为例。(图11.4.2为多机通信主机程序流程图)

主机程序代码：(part3.2.5.c  P232)

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define SLAVE 0x02   		   /*从机地址*/

#define BN 16

uchar rbuf[16];

uchar code tbuf[16]={"master transmit"};

void err(void)

{

SBUF=0xff;

while(TI!=1);

TI=0;

}

uchar master(uchar addr,uchar command)

{

uchar aa,i,p;

while(1)

{

SBUF=SLAVE;  /* 发呼叫地址 */

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;      	/* 等待从机回答 */

if(SBUF!=addr)

err();    	/* 若地址错，发复位信号 */

else

{                /* 地址相符 */

TB8=0;        /* 清地址标志 */

SBUF=command;     /* 发命令 */

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;

aa=SBUF;          /* 接收状态 */

if((aa&0x08)==0x08) /* 若命令未被接收,发复位信号 */

{

TB8=1;

err();

}

else

{

if(command==0x01) 	    /* 是发送命令 */

{

if((aa&0x01)==0x01)  /* 从机准备好接收 */

{

do

{

p=0;            /* 清校验和 */

for(i=0;i<BN;i++)

{

SBUF=tbuf[i];   /* 发送一数据 */

p+=tbuf[i];

while(TI!=1);

TI=0;

}

SBUF=p;      /* 发送校验和 */

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;

}while(SBUF!=0); /* 接收不正确，重新发送 */

TB8=1;         /* 置地址标志 */

return(0);

}

else

{

if((aa&0x02)==0x02)   /* 是接收命令,从机准备好发送 */

{

while(1)

{

p=0;              	/* 清校验和 */

for(i=0;i<BN;i++)

{

while(RI!=1);

RI=0;

rbuf[i]=SBUF;  /* 接收一数据 */

p+=rbuf[i];

}

while(RI!=1);

RI=0;

if(SBUF==p)

{

SBUF=0X00;   /* 校验和相同发"00" */

while(TI!=1);

TI=0;

break;

}

else

{

SBUF=0xff; 	/* 校验和不同发"0FF"，重新接收 */

while(TI!=1);

TI=0;

}

}

TB8=1;     	/* 置地址标志 */

return(0);

}

}

}

}

}

}

}

void main()

{

TMOD=0x20;                   /* T/C1定义为方式2 */

TL1=0xfd;

TH1=0xfd;                	/* 置初值 */

PCON=0x00;

TR1=1;

SCON=0xf0;                  /* 串行口为方式3 */

master(SLAVE,0x01);

master(SLAVE,0x02);

while(1);

}

*******************************************************************************

图11.4.3为多机通信从机程序流程图。

从机程序代码：（part3.2.6.c  P234）

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define SLAVE  0x02

#define BN  16

uchar trbuf[16];

uchar rebuf[16];

bit tready;

bit rready;

void str(void);

void sre(void);

void main(void)

{

TMOD=0x20;      /*T/C1定义为方式2*/

TL1=0xfd;      	/*置初值*/

TH1=0xfd;

PCON=0x00;

TR1=1;

SCON=0xf0;     /*串行口为方式3*/

ES=1;

EA=1;         /*开串行口中断*/

while(1)

{

tready=1;

rready=1;

}	/*假定准备好发送和接收*/

}

void ssio(void) interrupt 4

{

uchar a;

RI=0;

ES=0;     	/*关串行口中断*/

if(SBUF!=SLAVE)

{

ES=1;

goto reti;

}  	/*非本机地址,继续监听*/

SM2=0;   /* 取消监听状态 */

SBUF=SLAVE;   /* 从本地址发回 */

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI =0;

if(RB8==1)

{

SM2=1;

ES=1;

goto reti;

}/* 是复位信号，恢复监听 */

a=SBUF;    /* 接收命令 */

if(a==0x01)/* 从主机接收的数据 */

{

if(rready==1)

SBUF=0x01;/* 接收准备好发状态 */

else

SBUF=0x00;

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;

if(RB8==1)

{

SM2=1;

ES=1;

goto reti;

}

sre();	/* 接收数据 */

}

else

{

if(a==0x02)	/* 从机向主机发送数据*/

{

if(tready==1)

SBUF=0x02;	/* 发送准备好发状态 */

else

SBUF=0x00;

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;

if(RB8==1)

{

SM2=1;

ES=1;

goto reti;

}

str();/* 发送数据 */

}

else

{

SBUF=0x80;  /* 命令非法 ，发状态 */

while(TI!=1);

TI=0;

SM2=1;

ES=1;  /* 恢复监听 */

}

}

reti:;

}

void  str(void) 		/* 发数据块 */

{

uchar p,i;

tready=0 ;

do

{

p=0;/* 清校验和 */

for(i=0;i<BN;i++)

{

SBUF=trbuf[i];	/* 发送一数据 */

p+=trbuf[i];

while(TI!=1);

TI=0;

}

SBUF=p;           			/* 发送校验和 */

while(TI!=1);

TI=0;

while(RI!=1);

RI=0;

}while(SBUF!=0);/* 主机接收不正确，重新发送 */

SM2=1;

ES=1;

}

void sre(void) /* 接收数据块 */

{

uchar p,i;

rready=0 ;

while(1)

{

p=0;   		/* 清校验和 */

for(i=0;i<BN;i++)

{

while(RI!=1);

RI=0;

rebuf[i]=SBUF;        	/* 接收数据 */

p+=rebuf[i];

}

while(RI!=1);

RI=0;

if(SBUF==p)

{

SBUF=0x00;

break;

} 	/* 校验和相同发"00"*/

else

{

SBUF=0xff;           		/* 校验和不同发"0FF"，重新接收 */

while(TI==0);

TI=0;

}

}

SM2=1;

ES=1;

}

例12.8.1指针使用例程：（point.c  P264）

#include <reg52.h>

void main(void)

{

//定义一些随机数据，数据存放在片内CODE 区中

unsigned char code date[]={

0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,

0x7F,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,

0xFE,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,

0xC0,0x80,0x0,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF};

unsigned int a; //定义循环用的变量

unsigned char b;

unsigned char code * finger; //定义基于CODE 区的指针

do

{

finger = &date[0]; //取得数组第一个单元的地址

for (b=0;b<32;b++)

{

for(a=0; a<30000; a++); //延时一段时间

P1 = *finger; //从指针指向的地址取数据到 P1 口

finger++; //指针加一，

}

}

while(1);

}

例13.1.1编写程序实现：开启两个外部中断，设置低电平触发中断，用定时器计数并且显示在数码管的前两位，当计数到5时，使单片机进入空闲（休眠）模式，同时关闭定时器，当单片机响应外部中断后，从空闲（休眠）模式返回，同时开启定时器。（part3.4.1.c  P266）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

uchar num;

void delayms(uint);

void display(uchar shi,uchar ge)  //显示子函数

{

dula=1;

P0=table[shi];    //送十位段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0xfe;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	//延时

dula=1;

P0=table[ge];  //送个位段选数据

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delayms(5);

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

uchar a,b,num1;

TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(0000 0001)

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;

ET0=1;

EX0=1;

EX1=1;

TR0=1;

while(1)

{

if(num>=20)

{

num=0;

num1++;

if(num1==6)

{

ET0=0;

PCON=0x03;

}

a=num1/10;

b=num1%10;

}

display(a,b);

}

}

void timer0() interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

num++;

}

void ex_int0() interrupt 0

{

PCON=0;

ET0=1;

}

void ex_int1() interrupt 2

{

PCON=0;

ET0=1;

}

例13.2.1实验板上实现如下描述：程序启动后设定看门狗溢出时间为2s，然后点亮第一个发光二极管，稍延时一会，然后熄灭发光二极管，使程序进入等待死循环状态，并且在死循环中大约每隔1s喂狗一次，看程序运行是否正常。（part3.4.2.c  P270）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sfr WDT_CONTR=0xe1;

sbit led1=P1^0;

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

WDT_CONTR=0x35;

led1=0;

delayms(500);

led1=1;

while(1)

{

delayms(1000);

WDT_CONTR=0x35;

}

}

例13.1.1实验板上实现：在数码管前两位显示以秒递增的数，增加到10时，利用STC单片机的软件复位功能让单片机复位。（part3.4.3.c  P273）

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sfr ISP_CONTR=0xe7;

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

uchar num;

void delayms(uint);

void display(uchar shi,uchar ge)  //显示子函数

{

dula=1;

P0=table[shi];    //送十位段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0xfe;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	//延时

dula=1;

P0=table[ge];  //送个位段选数据

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delayms(5);

}

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void main()

{

uchar a,b,num1;

TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(0000 0001)

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

while(1)

{

if(num>=20)

{

num=0;

num1++;

if(num1==10)

{

ISP_CONTR=0x20;

}

a=num1/10;

b=num1%10;

}

display(a,b);

}

}

void timer0() interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

num++;

}

例13.6.1.在实验板上实现：操作STC单片机自带的E2PROM,存储一组按秒递增的两位数据，并且将数据实时显示在数码管上，数据每变化一次就往E2PROM中写入一次，当关闭实验板电源并再次开启电源时，从E2PROM中读取先前存储的数据，接着递增显示。（part3.4.3.c  P279）

#include <intrins.h>

#include <reg52.h>    		//52系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define RdCommand 0x01	//定义ISP的操作命令

#define PrgCommand 0x02

#define EraseCommand 0x03

#define Error 1

#define Ok 0

#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间

sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明

sfr ISP_ADDRH=0xe3;

sfr ISP_ADDRL=0xe4;

sfr ISP_CMD=0xe5;

sfr ISP_TRIG=0xe6;

sfr ISP_CONTR=0xe7;

sbit dula=P2^6;		//申明U1锁存器的锁存端

sbit wela=P2^7;		//申明U2锁存器的锁存端

uchar code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

0x39,0x5e,0x79,0x71};

uchar num;

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void display(uchar shi,uchar ge)  //显示子函数

{

dula=1;

P0=table[shi];    //送十位段选数据

dula=0;

P0=0xff;		//送位选数据前关闭所有显示，防止打开位选锁存时

wela=1;			//原来段选数据通过位选锁存器造成混乱

P0=0xfe;		//送位选数据

wela=0;

delayms(5);	//延时

dula=1;

P0=table[ge];  //送个位段选数据

dula=0;

P0=0xff;

wela=1;

P0=0xfd;

wela=0;

delayms(5);

}

/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */

void ISP_IAP_enable(void)

{

EA	=	0;							/* 关中断 		*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000	*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR | WaitTime;	/* 写入硬件延时	*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1		*/

}

/* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */

void ISP_IAP_disable(void)

{

ISP_CONTR	=	ISP_CONTR & 0x7f;	/* ISPEN = 0 */

ISP_TRIG	=	0x00;

EA			=   1;			/* 开中断 */

}

/* ================ 公用的触发代码 ==================== */

void ISPgoon(void)

{

ISP_IAP_enable();			/* 打开 ISP,IAP 功能	*/

ISP_TRIG	=	0x46;		/* 触发ISP_IAP命令字节1	*/

ISP_TRIG	=	0xb9;		/* 触发ISP_IAP命令字节2	*/

_nop_();

}

/* ==================== 字节读 ======================== */

unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)

{

ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值	*/

ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);

ISP_CMD   = ISP_CMD	& 0xf8;			/* 清除低3位 	*/

ISP_CMD   = ISP_CMD	| RdCommand;	/* 写入读命令	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();				/* 关闭ISP,IAP功能	*/

return (ISP_DATA);				/* 返回读到的数据	*/

}

/* ================== 扇区擦除 ======================== */

void SectorErase(unsigned int sector_addr)

{

unsigned int iSectorAddr;

iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */

ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);

ISP_ADDRL = 0x00;

ISP_CMD	= ISP_CMD & 0xf8;			/* 清空低3位 	*/

ISP_CMD	= ISP_CMD | EraseCommand;	/* 擦除命令3 	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();				/* 关闭ISP,IAP功能	*/

}

/* ==================== 字节写 ======================== */

void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)

{

ISP_ADDRH =	(unsigned char)(byte_addr >> 8); 	/* 取地址 	*/

ISP_ADDRL =	(unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);

ISP_CMD	 = ISP_CMD & 0xf8;				/* 清低3位	*/

ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;		/* 写命令2	*/

ISP_DATA = original_data;			/* 写入数据准备	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();					/* 关闭IAP功能	*/

}

void main()

{

uchar a,b,num1;

TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(0000 0001)

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

num1=byte_read(0x2000);//程序开始时读取EEPROM中数据

if(num1>=60)	//防止首次上电时读取出错

num1=0;

while(1)

{

if(num>=20)

{

num=0;

num1++;

SectorErase(0x2000);//擦除扇区

byte_write(0x2000,num1);//重新写入数据

if(num1==60)

{

num1=0;

}

a=num1/10;

b=num1%10;

}

display(a,b);

}

}

void timer0() interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

num++;

}

例13.7.1STC89LE516AD/X2系列单片机的A/D转换功能。时钟11.0592MHz,转换结果以16进制形式输出到串行口，可以用串行口调试程序，观察输出结果（本代码摘自宏晶科技芯片手册，经作者调试可正常运行）。（part3.4.5.c  P283）

#include <reg52.H>

#include <intrins.H>

// 定义与 ADC 有关的特殊功能寄存器

sfr P1_ADC_EN = 0x97; //A/D转换功能允许寄存器

sfr ADC_CONTR = 0xC5; //A/D转换控制寄存器

sfr ADC_DATA = 0xC6;  //A/D转换结果寄存器

typedef unsigned char INT8U;

typedef unsigned int INT16U;

void delay(INT8U delay_time) // 延时函数

{

INT8U n;

INT16U m;

for (n=0;n<delay_time;n++)

{

for(m=0;m<10000;m++);

}

}

void initiate_RS232(void)  //串口初始化

{

ES = 0;   	   // 禁止串口中断

SCON = 0x50;   // 0101,0000 8 位数据位， 无奇偶校验

T2CON = 0x34;  // 0011，0100， 由T2 作为波特率发生器

RCAP2H = 0xFF; // 时钟11.0592MHz, 9600 波特率

RCAP2L = 0xDB;

ES = 1;        // 允许串口中断

}

void Send_Byte(INT8U one_byte) // 发送一个字节

{

TI = 0; 	// 清零串口发送中断标志

SBUF = one_byte;

while (TI == 0);

TI = 0; 	// 清零串口发送中断标志

}

INT8U get_AD_result(INT8U channel)

{

INT8U AD_finished = 0; // 存储 A/D 转换标志

ADC_DATA = 0;

ADC_CONTR = channel; // 选择 A/D 当前通道

delay(1); 			//使输入电压达到稳定

ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 启动A/D 转换

AD_finished = 0;

while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 转换结束

{

AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1 测试A/D 转换结束否

}

ADC_CONTR &= 0xF7; //1111,0111 令 ADC_START = 0, 关闭A/D 转换,

return (ADC_DATA); // 返回 A/D 转换结果

}

void main()

{

initiate_RS232();

P1 = P1 | 0x63; // 0110,0011,要设置为 A/D 转换的P1.x 口,先设为高

P1_ADC_EN = 0x63; //0110,0011, P1 的P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 设置为 A/D 转换输入脚

// 断开P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 内部上拉电阻

while(1)

{

Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果

delay(0x200);

Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果

delay(0x200);

Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果

delay(0x200);

Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果

delay(0x200);

Send_Byte(0); // 连续发送 4 个 00H, 便于观察输出显示

Send_Byte(0);

Send_Byte(0);

Send_Byte(0);

delay(0x200); // 延时

delay(0x200);

delay(0x200);

delay(0x200);

delay(0x200);

delay(0x200);

}

}

例13.8.1给出一个STC12C5412AD应用的参考程序。（part3.4.6.c  P287）

#include"STC12C5410AD.H"   	//STC12C54系列单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

void delayms(uint xms)

{

uint i,j;

for(i=xms;i>0;i--)		      //i=xms即延时约xms毫秒

for(j=110;j>0;j--);

}

void AD_Init()

{

P1M0=0x0f;//0000 1111 设置P1口低4位为开漏模式，用来AD采集

P1M1=0x0f;//0000 1111

ADC_CONTR=0xe0;//1110 0000 开启AD转换器电源，设置最高转换速度

delayms(100);

}

int GetAD(unsigned char channel) //channel为要取的通道号(0~7)

{

unsigned char AD_finished=0;

int result;

ADC_CONTR|=channel;   //选择AD通道号

ADC_CONTR|=0x08;      //启动AD转换

while(AD_finished==0) //等待AD转换结束

{

AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);//查询ADC_FLAG位是否置1

}

result=ADC_DATA*4+ADC_LOW2;//读走AD转换结果，由于ADC_DATA中存储12位中的

//高8位，当要转换成10进制时，需将ADC_DATA中的数左移2位，即相当于*4

ADC_CONTR&=0xf7;     //清除转换结束标志

return (result);    //返回结果给函数

}

float Ad_Av(uchar channel)    //求100次采集电压的平均值

{

float Val_Av=0;

uchar num;

for(num=100;num>0;num--)

{

Val_Av+=GetAD(channel);//100次采集求和

}

Val_Av/=100.0;            //求平均值

Val_Av=Val_Av*5.0/1024;  //单片机电源为5V，求的真实电压值

return (Val_Av);          //返回给函数

}

void main()

{

float ad1,ad2,ad3,ad4;

AD_Init();

ad1=Ad_Av(1);

ad2=Ad_Av(2);

ad3=Ad_Av(3);

ad4=Ad_Av(4);

while(1);

}

*******************************************************************************

以下为STC12C5410AD.H中除去原51单片机寄存器地址定义部分的内容：

*******************************************************************************

/* After is STC additional SFR or change */

/* sfr  AUXR  = 0x8e; */

/* sfr  IPH   = 0xb7; */

/* Watchdog Timer Register */

sfr  WDT_CONTR = 0xe1;

/* ISP_IAP_EEPROM Register */

sfr ISP_DATA  = 0xe2;

sfr ISP_ADDRH = 0xe3;

sfr ISP_ADDRL = 0xe4;

sfr ISP_CMD   = 0xe5;

sfr ISP_TRIG  = 0xe6;

sfr ISP_CONTR = 0xe7;

/* System Clock Divider */

sfr CLK_DIV  = 0xc7;

/* I_O Port Mode Set Register */

sfr P0M0  = 0x93;

sfr P0M1  = 0x94;

sfr P1M0  = 0x91;

sfr P1M1  = 0x92;

sfr P2M0  = 0x95;

sfr P2M1  = 0x96;

sfr P3M0  = 0xb1;

sfr P3M1  = 0xb2;

/* SPI Register */

sfr SPSTAT  = 0x84;

sfr SPCTL   = 0x85;

sfr SPDAT   = 0x86;

/* ADC Register */

sfr ADC_CONTR  = 0xc5;

sfr ADC_DATA   = 0xc6;

sfr ADC_LOW2   = 0xbe;

/* PCA SFR */

sfr CCON   = 0xD8;

sfr CMOD   = 0xD9;

sfr CCAPM0 = 0xDA;

sfr CCAPM1 = 0xDB;

sfr CCAPM2 = 0xDC;

sfr CCAPM3 = 0xDD;

sfr CCAPM4 = 0xDE;

sfr CCAPM5 = 0xDF;

sfr CL     = 0xE9;

sfr CCAP0L = 0xEA;

sfr CCAP1L = 0xEB;

sfr CCAP2L = 0xEC;

sfr CCAP3L = 0xED;

sfr CCAP4L = 0xEE;

sfr CCAP5L = 0xEF;

sfr CH     = 0xF9;

sfr CCAP0H = 0xFA;

sfr CCAP1H = 0xFB;

sfr CCAP2H = 0xFC;

sfr CCAP3H = 0xFD;

sfr CCAP4H = 0xFE;

sfr CCAP5H = 0xFF;

sfr PCA_PWM0 = 0xF2;

sfr PCA_PWM1 = 0xF3;

sfr PCA_PWM2 = 0xF4;

sfr PCA_PWM3 = 0xF5;

sfr PCA_PWM4 = 0xF6;

sfr PCA_PWM5 = 0xF7;

/*  CCON  */

sbit CF    = CCON^7;

sbit CR    = CCON^6;

sbit CCF5  = CCON^5;

sbit CCF4  = CCON^4;

sbit CCF3  = CCON^3;

sbit CCF2  = CCON^2;

sbit CCF1  = CCON^1;

sbit CCF0  = CCON^0;

*******************************************************************************

/* Above is STC additional SFR or change */

/*--------------------------------------------------------------------------

REG51F.H

Header file for 8xC31/51, 80C51Fx, 80C51Rx+

Copyright (c) 1988-1999 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.

All rights reserved.

Modification according to DataSheet from April 1999

- SFR's AUXR and AUXR1 added for 80C51Rx+ derivatives

--------------------------------------------------------------------------*/

/*  BYTE Registers  */

sfr P0   = 0x80;

sfr P1   = 0x90;

sfr P2   = 0xA0;

sfr P3   = 0xB0;

sfr PSW  = 0xD0;

sfr ACC  = 0xE0;

sfr B    = 0xF0;

sfr SP   = 0x81;

sfr DPL  = 0x82;

sfr DPH  = 0x83;

sfr PCON = 0x87;

sfr TCON = 0x88;

sfr TMOD = 0x89;

sfr TL0  = 0x8A;

sfr TL1  = 0x8B;

sfr TH0  = 0x8C;

sfr TH1  = 0x8D;

sfr IE   = 0xA8;

sfr IP   = 0xB8;

sfr SCON = 0x98;

sfr SBUF = 0x99;

/*  80C51Fx/Rx Extensions  */

sfr AUXR   = 0x8E;

/* sfr AUXR1  = 0xA2; */

sfr SADDR  = 0xA9;

sfr IPH    = 0xB7;

sfr SADEN  = 0xB9;

sfr T2CON  = 0xC8;

sfr T2MOD  = 0xC9;

sfr RCAP2L = 0xCA;

sfr RCAP2H = 0xCB;

sfr TL2    = 0xCC;

sfr TH2    = 0xCD;

/*  BIT Registers  */

/*  PSW   */

sbit CY   = PSW^7;

sbit AC   = PSW^6;

sbit F0   = PSW^5;

sbit RS1  = PSW^4;

sbit RS0  = PSW^3;

sbit OV   = PSW^2;

sbit P    = PSW^0;

/*  TCON  */

sbit TF1  = TCON^7;

sbit TR1  = TCON^6;

sbit TF0  = TCON^5;

sbit TR0  = TCON^4;

sbit IE1  = TCON^3;

sbit IT1  = TCON^2;

sbit IE0  = TCON^1;

sbit IT0  = TCON^0;

/*  P3  */

sbit RD   = P3^7;

sbit WR   = P3^6;

sbit T1   = P3^5;

sbit T0   = P3^4;

sbit INT1 = P3^3;

sbit INT0 = P3^2;

sbit TXD  = P3^1;

sbit RXD  = P3^0;

/*  SCON  */

sbit SM0  = SCON^7; // alternatively "FE"

sbit FE   = SCON^7;

sbit SM1  = SCON^6;

sbit SM2  = SCON^5;

sbit REN  = SCON^4;

sbit TB8  = SCON^3;

sbit RB8  = SCON^2;

sbit TI   = SCON^1;

sbit RI   = SCON^0;

sbit T2EX = P1^1;

sbit T2   = P1^0;

/*  T2CON  */

sbit TF2   = T2CON^7;

sbit EXF2  = T2CON^6;

sbit RCLK  = T2CON^5;

sbit TCLK  = T2CON^4;

sbit EXEN2 = T2CON^3;

sbit TR2   = T2CON^2;

sbit C_T2  = T2CON^1;

sbit CP_RL2= T2CON^0;

/* PCA Pin */

sbit CEX3 = P2^4;

sbit CEX2 = P2^0;

sbit CEX1 = P3^5;

sbit CEX0 = P3^7;

sbit ECI  = P3^4;

/*  IE   */

sbit EA   = IE^7;

sbit EPCA_LVD  = IE^6;

sbit EADC_SPI  = IE^5;

sbit ES   = IE^4;

sbit ET1  = IE^3;

sbit EX1  = IE^2;

sbit ET0  = IE^1;

sbit EX0  = IE^0;

/*  IP   */

sbit PPCA_LVD  = IP^6;

sbit PADC_SPI  = IP^5;

sbit PS   = IP^4;

sbit PT1  = IP^3;

sbit PX1  = IP^2;

sbit PT0  = IP^1;

sbit PX0  = IP^0;

*******************************************************************************

STC_ADC.H

*******************************************************************************

sfr P1_ADC_EN=0x97;

sfr ADC_CONTR=0xc5;

sfr ADC_DATA=0xc6;

int GetAD(unsigned char channel)		//用户函数，channel为要取的通道号(0~7)

{

unsigned char AD_finished=0;

// AD_Init(1<<channel);

ADC_DATA=0;

ADC_CONTR=channel;

delay(1000);

ADC_CONTR|=0x08;

AD_finished=0;

while(AD_finished==0){

AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);

}

ADC_CONTR&=0xF7;

return (ADC_DATA);

}

void AD_Init(unsigned char ADin)		// ADC 初始化,ADin为八位2进制数，分别对应AD7~0，置1代表打开此路

{

P1=P1|ADin;

P1_ADC_EN=0x63;

}

程序14.3.1利用51单片机的定时器设计一个时钟。（part4.1.1.c  P314）

//晶振：TX-1C实验板上实际晶振为11.0592M，

//这里为了方便计算时间,我们假设晶振为12M.

#include<reg52.h>//包含52单片机头文件

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#include"24c02.h"

sbit dula=P2^6; //定义锁存器锁存端

sbit wela=P2^7;

sbit rs=P3^5;  //定义1602液晶RS端

sbit lcden=P3^4;//定义1602液晶LCDEN端

sbit s1=P3^0;   //定义按键--功能键

sbit s2=P3^1;	//定义按键--增加键

sbit s3=P3^2;	//定义按键--减小键

sbit rd=P3^7;

sbit beep=P2^3; //定义蜂鸣器端

uchar count,s1num;

char miao,shi,fen;

uchar code table[]="  2008-9-30 MON";//定义初始上电时液晶默认显示状态

void delay(uint z)  //延时函数

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void di()//蜂鸣器发声函数

{

beep=0;

delay(100);

beep=1;

}

void write_com(uchar com)//液晶写命令函数

{

rs=0;

lcden=0;

P0=com;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_date(uchar date)//液晶写数据函数

{

rs=1;

lcden=0;

P0=date;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数

{

uchar shi,ge;

shi=date/10;//分解一个2位数的十位和个位

ge=date%10;

write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置

write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位

write_date(0x30+ge); //送去液晶显示个位

}

void init()//初始化函数

{

uchar num;

rd=0;  //软件将矩阵按键第4列一端置低用以分解出独立按键

dula=0;//关闭两锁存器锁存端，防止操作液晶时数码管会出乱码

wela=0;

lcden=0;

fen=0; //初始化种变量值

miao=0;

shi=0;

count=0;

s1num=0;

init_24c02();

write_com(0x38);//初始化1602液晶

write_com(0x0c);

write_com(0x06);

write_com(0x01);

write_com(0x80);//设置显示初始坐标

for(num=0;num<15;num++)//显示年月日星期

{

write_date(table[num]);

delay(5);

}

write_com(0x80+0x40+6);//写出时间显示部分的两个冒号

write_date(':');

delay(5);

write_com(0x80+0x40+9);

write_date(':');

delay(5);

miao=read_add(1);//首次上电从AT24C02中读取出存储的数据

fen=read_add(2);

shi=read_add(3);

write_sfm(10,miao);//分别送去液晶显示

write_sfm(7,fen);

write_sfm(4,shi);

TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1

TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;	//开总中断

ET0=1;	//开定时器0中断

TR0=1;	//启动定时器0

}

void keyscan()//按键扫描函数

{

if(s1==0)

{

delay(5);

if(s1==0)//确认功能键被按下

{	s1num++;//功能键按下次数记录

while(!s1);//释放确认

di();//每当有按键释放蜂鸣器发出滴声

if(s1num==1)//第一次被按下时

{

TR0=0;  //关闭定时器

write_com(0x80+0x40+10);//光标定位到秒位置

write_com(0x0f); //光标开始闪烁

}

if(s1num==2)//第二次按下光标闪烁定位到分钟位置

{

write_com(0x80+0x40+7);

}

if(s1num==3)//第三次按下光标闪烁定位到小时位置

{

write_com(0x80+0x40+4);

}

if(s1num==4)//第四次按下

{

s1num=0;//记录按键数清零

write_com(0x0c);//取消光标闪烁

TR0=1;	//启动定时器使时钟开始走

}

}

}

if(s1num!=0)//只有功能键被按下后，增加和减小键才有效

{

if(s2==0)

{

delay(5);

if(s2==0)//增加键确认被按下

{

while(!s2);//按键释放

di();//每当有按键释放蜂鸣器发出滴声

if(s1num==1)//若功能键第一次按下

{

miao++; //则调整秒加1

if(miao==60)//若满60后将清零

miao=0;

write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处

write_add(1,miao);	//数据改变立即存入24C02

}

if(s1num==2)//若功能键第二次按下

{

fen++;//则调整分钟加1

if(fen==60)//若满60后将清零

fen=0;

write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处

write_add(2,fen);//数据改变立即存入24C02

}

if(s1num==3)//若功能键第三次按下

{

shi++;//则调整小时加1

if(shi==24)//若满24后将清零

shi=0;

write_sfm(4,shi);;//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处

write_add(3,shi);//数据改变立即存入24C02

}

}

}

if(s3==0)

{

delay(5);

if(s3==0)//确认减小键被按下

{

while(!s3);//按键释放

di();//每当有按键释放蜂鸣器发出滴声

if(s1num==1)//若功能键第一次按下

{

miao--;//则调整秒减1

if(miao==-1)//若减到负数则将其重新设置为59

miao=59;

write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处

write_add(1,miao);//数据改变立即存入24C02

}

if(s1num==2)//若功能键第二次按下

{

fen--;//则调整分钟减1

if(fen==-1)//若减到负数则将其重新设置为59

fen=59;

write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处

write_add(2,fen);//数据改变立即存入24C02

}

if(s1num==3)//若功能键第二次按下

{

shi--;//则调整小时减1

if(shi==-1)//若减到负数则将其重新设置为23

shi=23;

write_sfm(4,shi);//每调节一次送液晶显示一下

write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处

write_add(3,shi);//数据改变立即存入24C02

}

}

}

}

}

void main()//主函数

{

init();//首先初始化各数据

while(1)//进入主程序大循环

{

keyscan();//不停的检测按键是否被按下

}

}

void timer0() interrupt 1//定时器0中断服务程序

{

TH0=(65536-50000)/256;//再次装定时器初值

TL0=(65536-50000)%256;

count++;		//中断次数累加

if(count==20) //20次50毫秒为1秒

{

count=0;

miao++;

if(miao==60)//秒加到60则进位分钟

{

miao=0;//同时秒数清零

fen++;

if(fen==60)//分钟加到60则进位小时

{

fen=0;//同时分钟数清零

shi++;

if(shi==24)//小时加到24则小时清零

{

shi=0;

}

write_sfm(4,shi);//小时若变化则重新写入

write_add(3,shi);//数据改变立即存入24C02

}

write_sfm(7,fen);//分钟若变化则重新写入

write_add(2,fen);//数据改变立即存入24C02

}

write_sfm(10,miao);//秒若变化则重新写入

write_add(1,miao);//数据改变立即存入24C02

}

}

*******************************************************************************

24C02.h是TX-1C板上E2PROM操作函数，其源代码如下：（P319）

*******************************************************************************

bit  write=0;           //写24C02的标志；

sbit sda=P2^0;

sbit scl=P2^1;

void delay0()

{ ;; }

void start()  //开始信号

{

sda=1;

delay0();

scl=1;

delay0();

sda=0;

delay0();

}

void stop()   //停止

{

sda=0;

delay0();

scl=1;

delay0();

sda=1;

delay0();

}

void respons()  //应答

{

uchar i;

scl=1;

delay0();

while((sda==1)&&(i<250))i++;

scl=0;

delay0();

}

void init_24c02()//IIC初始化函数

{

sda=1;

delay0();

scl=1;

delay0();

}

void write_byte(uchar date)//写一个字节函数

{

uchar i,temp;

temp=date;

for(i=0;i<8;i++)

{

temp=temp<<1;

scl=0;

delay0();

sda=CY;

delay0();

scl=1;

delay0();

}

scl=0;

delay0();

sda=1;

delay0();

}

uchar read_byte()//读一个字节函数

{

uchar i,k;

scl=0;

delay0();

sda=1;

delay0();

for(i=0;i<8;i++)

{

scl=1;

delay0();

k=(k<<1)|sda;

scl=0;

delay0();

}

return k;

}

void write_add(uchar address,uchar date)//指定地址写一个字节

{

start();

write_byte(0xa0);

respons();

write_byte(address);

respons();

write_byte(date);

respons();

stop();

}

char read_add(uchar address)//指定地址读一个字节

{

uchar date;

start();

write_byte(0xa0);

respons();

write_byte(address);

respons();

start();

write_byte(0xa1);

respons();

date=read_byte();

stop();

return date;

}

程序15.5.1使用DS12C887时钟芯片设计高精度时钟。（part4.2   P331）

#include<reg52.h>

#include<define.h>

void delay(uint z)//延时函数

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void di() //蜂鸣器报警声音

{

beep=0;

delay(100);

beep=1;

}

void write_com(uchar com)

{//写液晶命令函数

rs=0;

lcden=0;

P0=com;

delay(3);

lcden=1;

delay(3);

lcden=0;

}

void write_date(uchar date)

{//写液晶数据函数

rs=1;

lcden=0;

P0=date;

delay(3);

lcden=1;

delay(3);

lcden=0;

}

void init()

{//初始化函数

uchar num;

EA=1;//打开总中断

EX1=1;//开外部中断1

IT1=1;//设置负跳变沿触发中断

flag1=0;//变量初始化

t0_num=0;

s1num=0;

week=1;

dula=0;//关闭数码管显示

wela=0;

lcden=0;

rd=0;

/*以下几行在首次设置DS12C887时使用，以后不必再写入

write_ds(0x0A,0x20);//打开振荡器

write_ds(0x0B,0x26);//设置24小时模式，数据二进制格式

//开启闹铃中断

set_time();//设置上电默认时间

-----------------------------------------------------*/

write_com(0x38);//1602液晶初始化

write_com(0x0c);

write_com(0x06);

write_com(0x01);

write_com(0x80);

for(num=0;num<15;num++)//写入液晶固定部分显示

{

write_date(table[num]);

delay(1);

}

write_com(0x80+0x40);

for(num=0;num<11;num++)

{

write_date(table1[num]);

delay(1);

}

}

void write_sfm(uchar add,char date)

{//1602液晶刷新时分秒函数4为时，7为分，10为秒

char shi,ge;

shi=date/10;

ge=date%10;

write_com(0x80+0x40+add);

write_date(0x30+shi);

write_date(0x30+ge);

}

void write_nyr(uchar add,char date)

{//1602液晶刷新年月日函数3为年，6为分，9为秒

char shi,ge;

shi=date/10;

ge=date%10;

write_com(0x80+add);

write_date(0x30+shi);

write_date(0x30+ge);

}

void write_week(char we)

{//写液晶星期显示函数

write_com(0x80+12);

switch(we)

{

case 1:	write_date('M');delay(5);

write_date('O');delay(5);

write_date('N');

break;

case 2:	write_date('T');delay(5);

write_date('U');delay(5);

write_date('E');

break;

case 3:	write_date('W');delay(5);

write_date('E');delay(5);

write_date('D');

break;

case 4:	write_date('T');delay(5);

write_date('H');delay(5);

write_date('U');

break;

case 5:	write_date('F');delay(5);

write_date('R');delay(5);

write_date('I');

break;

case 6:	write_date('S');delay(5);

write_date('A');delay(5);

write_date('T');

break;

case 7:	write_date('S');delay(5);

write_date('U');delay(5);

write_date('N');

break;

}

}

void keyscan()

{

if(flag_ri==1)

{//这里用来取消闹钟报警，任一键取消报警

if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))

{

delay(5);

if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))

{

while(!(s1&&s2&&s3&&s4));

di();

flag_ri=0;//清除报警标志

}

}

}

if(s1==0)//检测S1

{

delay(5);

if(s1==0)

{

s1num++;//记录按下次数

if(flag1==1)

if(s1num==4)

s1num=1;

flag=1;

while(!s1);di();

switch(s1num)

{//光标闪烁点定位

case 1: write_com(0x80+0x40+10);

write_com(0x0f);

break;

case 2: write_com(0x80+0x40+7);

break;

case 3: write_com(0x80+0x40+4);

break;

case 4: write_com(0x80+12);

break;

case 5: write_com(0x80+9);

break;

case 6: write_com(0x80+6);

break;

case 7: write_com(0x80+3);

break;

case 8: s1num=0;

write_com(0x0c);

flag=0;

write_ds(0,miao);

write_ds(2,fen);

write_ds(4,shi);

write_ds(6,week);

write_ds(7,day);

write_ds(8,month);

write_ds(9,year);

break;

}

}

}

if(s1num!=0)//只有当S1按下后，才检测S2和S3

{

if(s2==0)

{

delay(1);

if(s2==0)

{

while(!s2);di();

switch(s1num)

{//根据功能键次数调节相应数值

case 1:	miao++;

if(miao==60)

miao=0;

write_sfm(10,miao);

write_com(0x80+0x40+10);

break;

case 2:	fen++;

if(fen==60)

fen=0;

write_sfm(7,fen);

write_com(0x80+0x40+7);

break;

case 3:	shi++;

if(shi==24)

shi=0;

write_sfm(4,shi);

write_com(0x80+0x40+4);

break;

case 4:	week++;

if(week==8)

week=1;

write_week(week);

write_com(0x80+12);

break;

case 5:	day++;

if(day==32)

day=1;

write_nyr(9,day);

write_com(0x80+9);

break;

case 6:	month++;

if(month==13)

month=1;

write_nyr(6,month);

write_com(0x80+6);

break;

case 7:	year++;

if(year==100)

year=0;

write_nyr(3,year);

write_com(0x80+3);

break;

}

}

}

if(s3==0)

{

delay(1);

if(s3==0)

{

while(!s3);di();

switch(s1num)

{//根据功能键次数调节相应数值

case 1:	miao--;

if(miao==-1)

miao=59;

write_sfm(10,miao);

write_com(0x80+0x40+10);

break;

case 2:	fen--;

if(fen==-1)

fen=59;

write_sfm(7,fen);

write_com(0x80+0x40+7);

break;

case 3:	shi--;

if(shi==-1)

shi=23;

write_sfm(4,shi);

write_com(0x80+0x40+4);

break;

case 4:	week--;

if(week==0)

week=7;

write_week(week);

write_com(0x80+12);

break;

case 5:	day--;

if(day==0)

day=31;

write_nyr(9,day);

write_com(0x80+9);

break;

case 6:	month--;

if(month==0)

month=12;

write_nyr(6,month);

write_com(0x80+6);

break;

case 7:	year--;

if(year==-1)

year=99;

write_nyr(3,year);

write_com(0x80+3);

break;

}

}

}

}

if(s4==0)//检测S4

{

delay(5);

if(s4==0)

{

flag1=~flag1;

while(!s4);di();

if(flag1==0)

{//退出闹钟设置时保存数值

flag=0;

write_com(0x80+0x40);

write_date(' ');

write_date(' ');

write_com(0x0c);

write_ds(1,miao);

write_ds(3,fen);

write_ds(5,shi);

}

else

{//进入闹钟设置

read_alarm();//读取原始数据

miao=amiao;//重新赋值用以按键调节

fen=afen;

shi=ashi;

write_com(0x80+0x40);

write_date('R');//显示标志

write_date('i');

write_com(0x80+0x40+3);

write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间

write_sfm(7,afen);

write_sfm(10,amiao);

}

}

}

}

void write_ds(uchar add,uchar date)

{//写12C887函数

dscs=0;

dsas=1;

dsds=1;

dsrw=1;

P0=add;//先写地址

dsas=0;

dsrw=0;

P0=date;//再写数据

dsrw=1;

dsas=1;

dscs=1;

}

uchar read_ds(uchar add)

{//读12C887函数

uchar ds_date;

dsas=1;

dsds=1;

dsrw=1;

dscs=0;

P0=add;//先写地址

dsas=0;

dsds=0;

P0=0xff;

ds_date=P0;//再读数据

dsds=1;

dsas=1;

dscs=1;

return ds_date;

}

/*---首次操作12C887时给予寄存器初始化---

void set_time()

{//首次上电初始化时间函数

write_ds(0,0);

write_ds(1,0);

write_ds(2,0);

write_ds(3,0);

write_ds(4,0);

write_ds(5,0);

write_ds(6,0);

write_ds(7,0);

write_ds(8,0);

write_ds(9,0);

}

----------------------------------------*/

void read_alarm()

{//读取12C887闹钟值

amiao=read_ds(1);

afen=read_ds(3);

ashi=read_ds(5);

}

void main()//主函数

{

init();//调用初始化函数

while(1)

{

keyscan();//按键扫描

if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里

{

di();

delay(100);

di();

delay(500);

}

if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里

{

keyscan();//按键扫描

year=read_ds(9);//读取12C887数据

month=read_ds(8);

day=read_ds(7);

week=read_ds(6);

shi=read_ds(4);

fen=read_ds(2);

miao=read_ds(0);

write_sfm(10,miao);//送液晶显示

write_sfm(7,fen);

write_sfm(4,shi);

write_week(week);

write_nyr(3,year);

write_nyr(6,month);

write_nyr(9,day);

}

}

}

void exter() interrupt 2//外部中断1服务程序

{	uchar c; //进入中断表示闹钟时间到，

flag_ri=1; //设置标志位，用以大程序中报警提示

c=read_ds(0x0c);//读取12C887的C寄存器表示响应了中断

}

*******************************************************************************

以下是define.h源代码（P340）

*******************************************************************************

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

sbit rs=P3^5;

sbit lcden=P3^4;

sbit s1=P3^0;//功能键

sbit s2=P3^1;//增加键

sbit s3=P3^2;//减小键

sbit s4=P3^6;//闹钟查看键

sbit rd=P3^7;

sbit beep=P2^3;//蜂鸣器

sbit dscs=P1^4;

sbit dsas=P1^5;

sbit dsrw=P1^6;

sbit dsds=P1^7;

sbit dsirq=P3^3;

bit flag1,flag_ri;//定义两个位变量

uchar count,s1num,flag,t0_num;//其它变量定义

char miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi;

uchar code table[]=" 20  -  -      ";//液晶固定显示内容

uchar code table1[]="      :  :  ";

void write_ds(uchar,uchar);//函数申明

void set_alarm(uchar,uchar,uchar);void read_alarm();

uchar read_ds(uchar);void set_time();

程序16.3.1使用TX-1C实验板上的DS18B20温度传感器设计温控系统C语言源代码（part4.3 P349）

#include <reg52.h>

#include <stdio.h>

#define  uchar unsigned char

#define  uint  unsigned int

sbit ds=P2^2;     //温度传感器信号线

sbit dula=P2^6;   //数码管段选线

sbit wela=P2^7;   //数码管位选线

sbit beep=P2^3;   //蜂鸣器

uint temp;

float f_temp;

uint warn_l1=260;

uint warn_l2=250;

uint warn_h1=300;

uint warn_h2=320;

sbit led0=P1^0;

sbit led1=P1^1;

sbit led2=P1^2;

sbit led3=P1^3;

unsigned char code table[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0xbf,0x86,

0xdb,0xcf,0xe6,0xed,

0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不带小数点的编码

void delay(uint z)//延时函数

{

uint x,y;

for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--);

}

void dsreset(void)    //18B20复位，初始化函数

{

uint i;

ds=0;

i=103;

while(i>0)i--;

ds=1;

i=4;

while(i>0)i--;

}

bit tempreadbit(void)   //读1位函数

{

uint i;

bit dat;

ds=0;i++;          //i++ 起延时作用

ds=1;i++;i++;

dat=ds;

i=8;while(i>0)i--;

return (dat);

}

uchar tempread(void)   //读1个字节

{

uchar i,j,dat;

dat=0;

for(i=1;i<=8;i++)

{

j=tempreadbit();

dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面，这样刚好一个字节在DAT里

}

return(dat);

}

void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据

{

uint i;

uchar j;

bit testb;

for(j=1;j<=8;j++)

{

testb=dat&0x01;

dat=dat>>1;

if(testb)     //写 1

{

ds=0;

i++;i++;

ds=1;

i=8;while(i>0)i--;

}

else

{

ds=0;       //写 0

i=8;while(i>0)i--;

ds=1;

i++;i++;

}

}

}

void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换

{

dsreset();

delay(1);

tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令

tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令

}

uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据

{

uchar a,b;

dsreset();

delay(1);

tempwritebyte(0xcc);

tempwritebyte(0xbe);

a=tempread();         //读低8位

b=tempread();         //读高8位

temp=b;

temp<<=8;            //两个字节组合为1个字

temp=temp|a;

f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°

temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位，加0.5是四舍五入

f_temp=f_temp+0.05;

return temp;         //temp是整型

}

////////////////////显示程序//////////////////////////

void display(uchar num,uchar dat)

{

uchar i;

dula=0;

P0=table[dat];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

i=0XFF;

i=i&(~((0X01)<<(num)));

P0=i;

wela=1;

wela=0;

delay(1);

}

void dis_temp(uint t)

{

uchar i;

i=t/100;

display(0,i);

i=t%100/10;

display(1,i+10);

i=t%100%10;

display(2,i);

}

//////////////////////////////////////////////

void warn(uint s,uchar led)   //蜂鸣器报警声音 ,s控制音调

{

uchar i;i=s;

dula=0;

wela=0;

beep=0;

P1=~(led);

while(i--)

{

dis_temp(get_temp());

}

beep=1;

P1=0XFF;

i=s;

while(i--)

{

dis_temp(get_temp());

}

}

void deal(uint t)

{

uchar i;

if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度

{

warn(40,0x01);

}

else if(t<=warn_l2)                   //小于25度

{

warn(10,0x03);

}

else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1)) //小于32度大于30度

{

warn(40,0x04);

}

else if(t>=warn_h2)                   //大于32度

{

warn(10,0x0c);

}

else

{

i=40;

while(i--)

{

dis_temp(get_temp());

}

}

}

void init_com(void)

{

TMOD = 0x20;

PCON = 0x00;

SCON = 0x50;

TH1 = 0xFd;

TL1 = 0xFd;

TR1 = 1;

}

void comm(char *parr)

{

do

{

SBUF = *parr++;                                                           //发送数据

while(!TI);                                                               //等待发送完成标志为1

TI =0;                                                                    //标志清零

}while(*parr);                                                             //保持循环直到字符为'\0'

}

void main()

{

uchar buff[4],i;

dula=0;

wela=0;

init_com();

while(1)

{

tempchange();

for(i=10;i>0;i--)

{

dis_temp(get_temp());}

deal(temp);

sprintf(buff,"%f",f_temp);

for(i=10;i>0;i--)

{

dis_temp(get_temp());}

comm(buff);

for(i=10;i>0;i--)

{

dis_temp(get_temp());}

}

}

程序17.3.1太阳能充/放电控制器C语言源代码（part4.4  P362）

*******************************************************************************

主程序代码controller.c

*******************************************************************************

#include<STC12C5410AD.H>

#include <intrins.h>

#include "define.h"

#include<STC_EEPROM.H>

#include "ad.h"

#include "writeyejing.h"

#include "pvgz.h"

#include "init.h"

void int_t1() interrupt 3

{

TH1=(65536-50000)/256; //定时器初始化

TL1=(65536-50000)%256;

t1_num++;

t1_numgz++;

if(t1_num==jcjg)//检测电池板周期

{

t1_num=0;

flag_t1=1;

}

if(t1_numgz==jcgzjg)//检测过载恢复周期

{

t1_numgz=0;

flag_t1gz=1;

}

}

void main()

{

init();

while(1)

{

if(flag_pv==1)

{//当有太阳能电池板时进入这里

v_temp=Ad_Av(1);

if(v_temp<qy)//进入欠压

{

qyd=0;   //欠压指示

delay(1000);

diqynum=3;

P1M0=0x87; //00000111

P1M1=0xc9; //00000111

fz_off; //将负载关闭

fzd=1;

flag_fz=0;

while(!(Ad_Av(1)>=qyhf))

{//一直等待欠压恢复

checkpv();//检测电池板

if(flag_pv==1)

{

pwm_1();   //打开充电

cdd=0;   //打开充电指示

}

fcd_z();//按键检测

fcd_j();

func();

diqynum--;

if(diqynum>0)//报警指示

{

didi(3);

delay(1000);

}

else

diqynum=1;

}

didi(1);//欠压恢复时开启负载

fz_on;

delay(1);

fzd=0;

P1M0=0x8f; //00000111

P1M1=0xc1; //00000111

flag_fz=1;

delay(1000);

qyd=1;

pwm_a=20;

}

if(v_temp>=qy&&v_temp<=gygd)

{//正常工作电压区间

qyd=1;   //欠压指示关闭

if(v_temp<fcdy)

{

cdd=0;//开充电指示灯

//这里省去PWM控制程序

}

if(v_temp>fcdy&&v_temp<gddy)

{

cdd=0;//开充电指示灯

//这里省去PWM控制程序

}

if(v_temp>gddy)

{

cdd=0;//开充电指示灯

//这里省去PWM控制程序

}

}

if(v_temp>gygd)    //判断是否过压

{

pwm_0();//过压后关闭充电

cdd=1;

}

}

else//没有太阳能电池板是进入这里

{

v_temp=Ad_Av(1);

if(v_temp<qy)

{

qyd=0;   //欠压指示

delay(1000);

diqynum=3;

P1M0=0x87; //00000111

P1M1=0xc9; //00000111

fz_off;//欠压后关闭负载

fzd=1;

flag_fz=0;

while(!(Ad_Av(1)>=qyhf))

{  //等待欠压恢复

checkpv();//检测电池板

if(flag_pv==1)

{

pwm_1();   //打开充电

cdd=0;   //打开充电指示

}

fcd_z();//检测按键

fcd_j();

func();

diqynum--;

if(diqynum>0)//报警指示

{

didi(3);

delay(1000);

}

else

diqynum=1;

}

didi(1);

fz_on; //欠压恢复时重新开启负载

delay(1);

fzd=0;

P1M0=0x8f; //00000111

P1M1=0xc1; //00000111

flag_fz=1;

delay(1000);

qyd=1;

}

if(v_temp>gygd)    //判断是否过压

{

digynum=3;

gyd=0;

P1M0=0x87; //00000111

P1M1=0xc9; //00000111

fz_off;   //过压后关闭负载

fzd=1;

flag_fz=0;

while(!(Ad_Av(1)<=gyhf))

{//等待过压恢复

fcd_z();//按键检测

fcd_j();

func();

digynum--;

if(digynum>0)//报警指示

{

didi(3);

delay(1000);

}

else

digynum=1;

}

didi(1);

fz_on;//过压恢复时开启负载

delay(1);

fzd=0;

P1M0=0x8f; //00000111

P1M1=0xc1; //00000111

flag_fz=1;

delay(1000);

gyd=1;

}

}

checkpv();//检测电池板电压

checkgz();//检测过载状态

fcd_z();//按键检测

fcd_j();

func();

};

}

*******************************************************************************

源代码为pvgz.h(P366)

*******************************************************************************

void pwm_zk(uchar gao)

{//脉宽调制 gao为高电平持续时间最大255，最小1

PCA_PWM0=0;

CCAP0H=(256-gao);

CR=1;

}

void pwm_1()  // PWM端固定高电平

{

PCA_PWM0=0;

CCAP0H=0;

}

void pwm_0()  //PWM端固定低电平

{

PCA_PWM0=0x03;

CCAP0H=0xff;

}

void checkpv()//检测电池板电压

{

//省去检测电池板程序

}

void checkgz()

{

float temp_gz;

if(flag_fz==1)

{

temp_gz=Ad_fu(4);

if(temp_gz>gzdy)

{ //判断是否过载 注意：只有在前面过程负载打开的情况下

//方可判断负载是否过载，否则将不做判断。

P1M0=0x87; //00000111

P1M1=0x49;

fz_off;

didi(1);

flag_fz=0;

fzd=1;

flag_gz=1;

flag_t1gz=0;

}

if(temp_gz>(gzdy-0.02))

{//快过载前的报警提示

didi(1);

}

}

//这里省去过载恢复检测程序

}

*******************************************************************************

源代码为writeyejing.h  ( P367)

*******************************************************************************

void fcd_z()

{

if(key1==0)

{

delay(20);

if(key1==0)

{

while(!key1);

switch(flag_fun)

{

case 0:

fcd+=0.01;

cwfc+=0.01;

sectorerase(0x2e00);//擦除ROM的最后一个扇区

write_eep(cwfc,0x2e00);//存储改变后的数据

byte_write(0x2e06,1);

break;

case 1:

gzdy=gzdy+0.01;

sectorerase(0x2c00);//擦除ROM的倒数第二个扇区

byte_write(0x2c00,gzdy*100);//存储改变后的数据

byte_write(0x2c06,1);

break;

case 2:

break;

case 3:  //按下这里所有设计还原出厂默认

gzdy=0.13;

fcd=13.7;

cwfc=13.7;

sectorerase(0x2e00);

sectorerase(0x2c00);

break;

}

didi(1);

}

}

}

void fcd_j()

{

if(key2==0)

{

delay(20);

if(key2==0)

{

while(!key2);

switch(flag_fun)

{

case 0:

fcd-=0.01;

cwfc-=0.01;

sectorerase(0x2e00);//擦除ROM的最后一个扇区

write_eep(cwfc,0x2e00);//存储改变后的数据

byte_write(0x2e06,1);

break;

case 1:

gzdy=gzdy-0.01;

sectorerase(0x2c00);//擦除ROM的倒数第二个扇区

byte_write(0x2c00,gzdy*100);//存储改变后的数据

byte_write(0x2c06,1);

break;

case 2:

break;

case 3:

break;

}

didi(1);

}

}

}

void func()

{

uchar key_flag=0;

if(key3==0)

{

delay(20);

if(key3==0)

{

while(!key3);

flag_fun++;

if(flag_fun==2) //直到调节完毕方可退出这里

{

didi(3);

while(key_flag==0)

{

if(key1==0)

{

delay(20);

if(key1==0)

{

while(!key1);

fcd+=0.01;

cwfc+=0.01;

}

didi(1);

}

if(key2==0)

{

delay(20);

if(key2==0)

{

while(!key2);

fcd-=0.01;

cwfc-=0.01;

}

didi(1);

}

if(key3==0)

{

delay(20);

if(key3==0)

{

while(!key3);

flag_fun++;

sectorerase(0x2e00);//擦除ROM的最后一个扇区

write_eep(cwfc,0x2e00);//存储改变后的数据

byte_write(0x2e06,1);

key_flag=1;

}

}

if((Ad_Av(1)>(fcd-0.01))&&(Ad_Av(1)<(fcd+0.01)))

didi(1);//电源校准后报警提示

}

}

if(flag_fun==4)

flag_fun=0;

switch(flag_fun)

{

case 0:didi(1);

break;

case 1:didi(2);

break;

case 2:didi(3);

break;

case 3:beep=1;

delay(2000);

beep=0;

break;

}

}

}

}

*******************************************************************************

源代码为init.h (P370)

*******************************************************************************

void didi(uchar di_num)

{ //蜂鸣器响几次由di_num决定

uchar a;

for(a=di_num;a>0;a--)

{

beep=1;

delay(400);

beep=0;

delay(400);

}

}

void init()

{

qyd=1;    //指示灯初始化

gyd=1;

cdd=1;

fzd=1;

zcd=1;

beep=0;

czfz=1;   //负载关闭

czcf=0;   //关闭充电

diqynum=0;

digynum=0;

flag_pv=0;

flag_fun=0;

flag_t1=0;

flag_gz=0;

flag_t1gz=0;

pwm_num=2;

pwm_a=30;

fcd=13.7;

cwfc=13.7;

dwfc=14.1;

gwfc=13.3;

gzdy=0.45; //设定负载过载电压为0.45V

cd_off;

t1_num=0;

t1_numgz=0;

P1M0=0x87;

P1M1=0x49;

fz_off;

delay(1);

P1M0=0x8f;

P1M1=0x41;

didi(1);

delay(6000);

if(byte_read(0x2e06)==1)//当改变过浮充电压点后重新读取

{

cwfc=read_eep(0x2e00);

fcd=cwfc;

}

if(byte_read(0x2c06)==1)//当改变过浮充电压点后重新读取

{

gzdy=byte_read(0x2c00)/100.0;

}

TMOD=0x12;

IP=0x08;

TH0=(256-115); //定时器初始化周期为115US，PWM频率为34HZ

TL0=(256-115);

TH1=(65536-50000)/256; //定时器初始化

TL1=(65536-50000)%256;

ET0=1;

ET1=1;

TR1=1;

TR0=1;

EA=1;

CMOD=0x04;                  //设置为PWM输出方式

CCAPM0=0x42;                 //

CL=0;                       //PWM计数器初值清0

CH=0;

ADC_CONTR|=0xe0;   //打开AD电源

P1M0=0x87;

P1M1=0x49;

fz_on;

delayus(5);

flag_fz=1;

fzd=0;

P1M0=0x8f; //设置为AD采样模式

P1M1=0x41;

didi(1);

checkgz();

checkpv();

}

void delay(uint x)//延时为1ms的整数倍，由x决定

{

uint y,z;

for(y=x;y>0;y--)

for(z=110;z>0;z--);

}

void delayus(uchar x)//延时为1us的整数倍，由x决定

{

uchar y;

for(y=x;y>0;y--);

}

*******************************************************************************

源代码为ad.h:  ( P372)

*******************************************************************************

float GetAD(uchar channel)//用户函数

{

unsigned char AD_finished=0;

float tad_val;

tad_val=0;

ADC_CONTR|=(channel-1); //选择AD端口号

ADC_DATA=0;

ADC_LOW2=0;

ADC_CONTR|=0x08;   //启动AD转换

while(AD_finished==0){

AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);

}

tad_val=(ADC_DATA*4+ADC_LOW2);

ADC_CONTR&=0xe0;

return (tad_val);

}

float Ad_Av(uchar chan)

{//求蓄电池电压平均值

float Val_Av;

uchar num;

Val_Av=0;

for(num=120;num>0;num--)

{

Val_Av+=GetAD(chan);

}

Val_Av/=120.0;

Val_Av=Val_Av*15.0/1024;

return (Val_Av);

}

float Ad_fu(uchar chan)

{//求其它电压平均值

float Val_Av;

uchar num;

Val_Av=0;

for(num=5;num>0;num--)

{

Val_Av+=GetAD(chan);

}

Val_Av/=5.0;

Val_Av=Val_Av*5.0/1024;

return (Val_Av);

}

*******************************************************************************

源代码为define.h(P373)

*******************************************************************************

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

#define qy     	     fcd-2.9//10.8   //欠压

#define qyhf   	     fcd-0.5//13.2   //欠压恢复

#define fcdy     	 fcd-0.128//13.2	//浮充电压

#define gddy     	 fcd+0.128//13.456	//关断电压

#define gyhf    	 fcd+0.9//14.6	//过压恢复

#define gygd    	 fcd+1.1//14.8	//过压关断

#define pvbt         0.5//当PV板电压大于电池1V左右时才可允许充电

#define jcjg         1200 //此数*50ms总和为检测电池板与过载恢复检测间隔时间单位（S）

#define jcgzjg       100  //过载后检测负载恢复间隔

#define fz_on		 czfz=0 //打开负载

#define fz_off       czfz=1 //关闭负载

#define cd_on		 czcf=1 //开始充电

#define cd_off       czcf=0 //关闭充电

sbit czfz=P1^3;            //控制负载

sbit czcf=P3^7;            //控制充电

sbit beep=P1^6;			   //蜂鸣器

sbit rs=P1^7;              //液晶数据命令

sbit lcden=P1^4;		   // 液晶使能

sbit qyd=P2^2;			   //欠压灯

sbit gyd=P2^3;		       //过压灯

sbit fzd=P2^4;			   //负载灯

sbit cdd=P2^5;			   //充电灯

sbit zcd=P1^5;            //系统正常灯

sbit key1=P3^2;			 //按键定义

sbit key2=P3^3;

sbit key3=P3^4;

void delay(uint);

void delayus(uchar);

void didi(uchar);

void init();//以下为变量定义

uchar a,fz,diqynum,digynum,flag_t1gz,flag_gz;

uchar flag_t1,flag_pv,flag_fz,pwm_num,t1_numgz;

uchar pwm_a,flag_fun;

uint t1_num;

float xdata fcd,ad_val,v_temp,cwfc,dwfc,gwfc,gzdy;

*******************************************************************************

源代码为stc_eeprom.h:  （P374）

*******************************************************************************

/*

extern void SectorErase(uint sector_addr);	// 扇区擦除

extern uchar byte_read(uint byte_addr);		// byte读

extern void byte_write(uint byte_addr, uchar original_data);	// byte写

extern uchar byte_write_verify(uint byte_addr, uchar original_data);// byte写并校验

extern uchar ArrayWrite(uint begin_addr, uint len, uchar code *array);	// byte数组写并校验

extern void ArrayRead(uint begin_addr, uchar len);		// 读出, 保存在Ttotal[]中

*/

#define RdCommand		0x01

#define PrgCommand		0x02

#define EraseCommand     	0x03

#define Error   1

#define Ok      0

#define WaitTime	0x01

#define PerSector		512

/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */

void ISP_IAP_enable(void)

{

EA	=	0;							/* 关中断 		*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000	*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR | WaitTime;	/* 写入硬件延时	*/

ISP_CONTR =	ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1		*/

}

/* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */

void ISP_IAP_disable(void)

{

ISP_CONTR	=	ISP_CONTR & 0x7f;	/* ISPEN = 0 */

ISP_TRIG	=	0x00;

EA			=   1;			/* 开中断 */

}

/* ================ 公用的触发代码 ==================== */

void ISPgoon(void)

{

ISP_IAP_enable();			/* 打开 ISP,IAP 功能	*/

ISP_TRIG	=	0x46;		/* 触发ISP_IAP命令字节1	*/

ISP_TRIG	=	0xb9;		/* 触发ISP_IAP命令字节2	*/

_nop_();

}

/* ==================== 字节读 ======================== */

unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)

{

ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);	/* 地址赋值	*/

ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);

ISP_CMD   = ISP_CMD	& 0xf8;			/* 清除低3位 	*/

ISP_CMD   = ISP_CMD	| RdCommand;	/* 写入读命令	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();				/* 关闭ISP,IAP功能	*/

return (ISP_DATA);				/* 返回读到的数据	*/

}

/* ================== 扇区擦除 ======================== */

void sectorerase(unsigned int sector_addr)

{

unsigned int iSectorAddr;

iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */

ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);

ISP_ADDRL = 0x00;

ISP_CMD	= ISP_CMD & 0xf8;			/* 清空低3位 	*/

ISP_CMD	= ISP_CMD | EraseCommand;	/* 擦除命令3 	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();				/* 关闭ISP,IAP功能	*/

}

/* ==================== 字节写 ======================== */

void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)

{

ISP_ADDRH =	(unsigned char)(byte_addr >> 8); 	/* 取地址 	*/

ISP_ADDRL =	(unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);

ISP_CMD	 = ISP_CMD & 0xf8;				/* 清低3位	*/

ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;		/* 写命令2	*/

ISP_DATA = original_data;			/* 写入数据准备	*/

ISPgoon();							/* 触发执行		*/

ISP_IAP_disable();					/* 关闭IAP功能	*/

}

void write_eep(float eep_data,uint add)

{

uchar fcdh,fcdl;

fcdh=(uint)(eep_data*100)/256;

fcdl=(uint)(eep_data*100)%256;

byte_write(add,fcdh);//写入浮充电电压高8位

byte_write(add+1,fcdl);//写入浮充电电压低8位

}

float read_eep(uint add)

{

float date_re;

uchar dateh,datel;

dateh=byte_read(add);

datel=byte_read(add+1);

date_re=(dateh*256+datel)/100.0;

return date_re;

}

*******************************************************************************

源代码为STC12C5410ad.h:  ( P376)

*******************************************************************************

/* After is STC additional SFR or change */

/* sfr  AUXR  = 0x8e; */

/* sfr  IPH   = 0xb7; */

/* Watchdog Timer Register */

sfr  WDT_CONTR = 0xe1;

/* ISP_IAP_EEPROM Register */

sfr ISP_DATA  = 0xe2;

sfr ISP_ADDRH = 0xe3;

sfr ISP_ADDRL = 0xe4;

sfr ISP_CMD   = 0xe5;

sfr ISP_TRIG  = 0xe6;

sfr ISP_CONTR = 0xe7;

/* System Clock Divider */

sfr CLK_DIV  = 0xc7;

/* I_O Port Mode Set Register */

sfr P0M0  = 0x93;

sfr P0M1  = 0x94;

sfr P1M0  = 0x91;

sfr P1M1  = 0x92;

sfr P2M0  = 0x95;

sfr P2M1  = 0x96;

sfr P3M0  = 0xb1;

sfr P3M1  = 0xb2;

/* SPI Register */

sfr SPSTAT  = 0x84;

sfr SPCTL   = 0x85;

sfr SPDAT   = 0x86;

/* ADC Register */

sfr ADC_CONTR  = 0xc5;

sfr ADC_DATA   = 0xc6;

sfr ADC_LOW2   = 0xbe;

/* PCA SFR */

sfr CCON   = 0xD8;

sfr CMOD   = 0xD9;

sfr CCAPM0 = 0xDA;

sfr CCAPM1 = 0xDB;

sfr CCAPM2 = 0xDC;

sfr CCAPM3 = 0xDD;

sfr CCAPM4 = 0xDE;

sfr CCAPM5 = 0xDF;

sfr CL     = 0xE9;

sfr CCAP0L = 0xEA;

sfr CCAP1L = 0xEB;

sfr CCAP2L = 0xEC;

sfr CCAP3L = 0xED;

sfr CCAP4L = 0xEE;

sfr CCAP5L = 0xEF;

sfr CH     = 0xF9;

sfr CCAP0H = 0xFA;

sfr CCAP1H = 0xFB;

sfr CCAP2H = 0xFC;

sfr CCAP3H = 0xFD;

sfr CCAP4H = 0xFE;

sfr CCAP5H = 0xFF;

sfr PCA_PWM0 = 0xF2;

sfr PCA_PWM1 = 0xF3;

sfr PCA_PWM2 = 0xF4;

sfr PCA_PWM3 = 0xF5;

sfr PCA_PWM4 = 0xF6;

sfr PCA_PWM5 = 0xF7;

/*  CCON  */

sbit CF    = CCON^7;

sbit CR    = CCON^6;

sbit CCF5  = CCON^5;

sbit CCF4  = CCON^4;

sbit CCF3  = CCON^3;

sbit CCF2  = CCON^2;

sbit CCF1  = CCON^1;

sbit CCF0  = CCON^0;

******************************************************************************

/* Above is STC additional SFR or change */

/*--------------------------------------------------------------------------

REG51F.H

Header file for 8xC31/51, 80C51Fx, 80C51Rx+

Copyright (c) 1988-1999 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.

All rights reserved.

Modification according to DataSheet from April 1999

- SFR's AUXR and AUXR1 added for 80C51Rx+ derivatives

--------------------------------------------------------------------------*/

/*  BYTE Registers  */

sfr P0   = 0x80;

sfr P1   = 0x90;

sfr P2   = 0xA0;

sfr P3   = 0xB0;

sfr PSW  = 0xD0;

sfr ACC  = 0xE0;

sfr B    = 0xF0;

sfr SP   = 0x81;

sfr DPL  = 0x82;

sfr DPH  = 0x83;

sfr PCON = 0x87;

sfr TCON = 0x88;

sfr TMOD = 0x89;

sfr TL0  = 0x8A;

sfr TL1  = 0x8B;

sfr TH0  = 0x8C;

sfr TH1  = 0x8D;

sfr IE   = 0xA8;

sfr IP   = 0xB8;

sfr SCON = 0x98;

sfr SBUF = 0x99;

/*  80C51Fx/Rx Extensions  */

sfr AUXR   = 0x8E;

/* sfr AUXR1  = 0xA2; */

sfr SADDR  = 0xA9;

sfr IPH    = 0xB7;

sfr SADEN  = 0xB9;

sfr T2CON  = 0xC8;

sfr T2MOD  = 0xC9;

sfr RCAP2L = 0xCA;

sfr RCAP2H = 0xCB;

sfr TL2    = 0xCC;

sfr TH2    = 0xCD;

/*  BIT Registers  */

/*  PSW   */

sbit CY   = PSW^7;

sbit AC   = PSW^6;

sbit F0   = PSW^5;

sbit RS1  = PSW^4;

sbit RS0  = PSW^3;

sbit OV   = PSW^2;

sbit P    = PSW^0;

/*  TCON  */

sbit TF1  = TCON^7;

sbit TR1  = TCON^6;

sbit TF0  = TCON^5;

sbit TR0  = TCON^4;

sbit IE1  = TCON^3;

sbit IT1  = TCON^2;

sbit IE0  = TCON^1;

sbit IT0  = TCON^0;

/*  P3  */

sbit RD   = P3^7;

sbit WR   = P3^6;

sbit T1   = P3^5;

sbit T0   = P3^4;

sbit INT1 = P3^3;

sbit INT0 = P3^2;

sbit TXD  = P3^1;

sbit RXD  = P3^0;

/*  SCON  */

sbit SM0  = SCON^7; // alternatively "FE"

sbit FE   = SCON^7;

sbit SM1  = SCON^6;

sbit SM2  = SCON^5;

sbit REN  = SCON^4;

sbit TB8  = SCON^3;

sbit RB8  = SCON^2;

sbit TI   = SCON^1;

sbit RI   = SCON^0;

sbit T2EX = P1^1;

sbit T2   = P1^0;

/*  T2CON  */

sbit TF2   = T2CON^7;

sbit EXF2  = T2CON^6;

sbit RCLK  = T2CON^5;

sbit TCLK  = T2CON^4;

sbit EXEN2 = T2CON^3;

sbit TR2   = T2CON^2;

sbit C_T2  = T2CON^1;

sbit CP_RL2= T2CON^0;

/* PCA Pin */

sbit CEX3 = P2^4;

sbit CEX2 = P2^0;

sbit CEX1 = P3^5;

sbit CEX0 = P3^7;

sbit ECI  = P3^4;

/*  IE   */

sbit EA   = IE^7;

sbit EPCA_LVD  = IE^6;

sbit EADC_SPI  = IE^5;

sbit ES   = IE^4;

sbit ET1  = IE^3;

sbit EX1  = IE^2;

sbit ET0  = IE^1;

sbit EX0  = IE^0;

/*  IP   */

sbit PPCA_LVD  = IP^6;

sbit PADC_SPI  = IP^5;

sbit PS   = IP^4;

sbit PT1  = IP^3;

sbit PX1  = IP^2;

sbit PT0  = IP^1;

sbit PX0  = IP^0;

ISD400x系列语音芯片C语言参考程序：（part5.2  P425）

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

sbit cs_4004 = P0^0;

sbit sclk_4004= P0^3;

sbit mosi_4004= P0^1;

sbit miso_4004= P0^2;

sbit rac_4004 = P0^4;

sbit int_4004 = P0^5;

void delay(unsigned int i) //延时程序

{

while(i--);

}

void stopmode() //停止

{

unsigned char m,i,j;

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

cs_4004=0;

m=0x30;

for(i=0;i<8;i++)

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

}

void powerdown() //下电

{

unsigned char m,i,j;

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

cs_4004=0;

m=0x10;

for(i=0;i<8;i++)

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

}

void powerup()// 上电

{

unsigned char m,i,j;

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

cs_4004=0;

m=0x20;

for(i=0;i<8;i )

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

}

void record4004(unsigned int address)

{// 录音 address--录音地址 0---2400

unsigned char i,m,j;

unsigned int datasoute=0;

powerup();

delay(5118);//上电延时

powerup();

delay(5118);//上电延时

delay(5118);//上电延时

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

m=0xa0;

cs_4004=0;

for(i=0;i<16;i++)

{

address=_iror_(address,1);

datasoute=address<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

for(i=0;i<8;i++)

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

m=0xb0;

cs_4004=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=0;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

P0=0xff;

datasoute=0;

while(int_4004==1) //存储地址换行标志

{

if(rac_4004)//记录本次录音所占的行数(也就是本次录音有多大)

{

delay(20000);

datasoute++;

}

// 在这里应该加上自己的程序，就是录音退出程序

}

}//while end;

void audioout(unsigned int address) //放音程序

{

unsigned char i,m,j;

unsigned int datasoute;

powerup();

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

cs_4004=0;

m=0xe0;

for(i=0;i<16;i++)

{

address=_iror_(address,1);

datasoute=address<<1;

sclk_4004=0;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=1;

}

for(i=0;i<8;i++)

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

sclk_4004=0;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

sclk_4004=0;

m=0xf0;

cs_4004=0;

for(i=0;i<8;i )

{

m=_cror_(m,1);

j=m<<1;

sclk_4004=0;

mosi_4004=CY;

sclk_4004=1;

}

cs_4004=1;

P0=0xff;

while(int_4004==1)

{

}

}

void main()

{

record4004(0);

audioout(0);

while(1);

}

例21.1.1使用TX-1C实验板上两个独立按键调节直流电机的转速，同时在实验板的数码管上象征性的显示相应的转速值。通过控制单片机输出不同占空比的PWM信号来控制直流电机的转速（感性认识）。（part5.3  P434）

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

sbit dula=P2^6;   //数码管显示段选I/O口定义

sbit wela=P2^7;   //数码管显示段选I/O口定义

sbit dianji=P1^7; //控制电机I/O口定义

sbit jia_key=P3^6;  //加速键

sbit jian_key=P3^7;  //减速键

uchar num=0,show_num=1,gao_num=1,di_num=3;

uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,

0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delay(uchar i)           //延时函数

{

uchar j,k;

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void display()                  //数码管显示函数

{

dula=0;

P0=table[show_num];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0xfe;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[0];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfd;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[0];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfb;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[0];

dula=1;

dula=0;

P0=0xf7;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

}

void key ()               //按键检测处理函数

{

if(jia_key==0)

{

delay(5);             //消抖

if(jia_key==0)

{

num++;           //加速键按下，速度标志加1

if(num==4)

num=3;	    //已经达到最大3，则保持

while(jia_key==0);//等待按键松开

}

}

if(jian_key==0)

{

delay(5);

if(jian_key==0)

{

if(num!=0)	  //减速键按下，速度标志减1

num--;

else

num=0;    //已经达到最小0，则保持

while(jian_key==0);

}

}

}

void dispose()        //根据速度标志进行数据处理

{

switch(num)

{

case 0:

show_num=1;  //数码管第一位显示的数据

gao_num=1;   //PWM信号中高电平持续时间标志为1

di_num=3;    //PWM信号中低电平持续时间标志为3，此时速度最慢

break;

case 1:

show_num=2;

gao_num=2;

di_num=2;

break;

case 2:

show_num=3;

gao_num=3;

di_num=1;

break;

case 3:

show_num=4;

gao_num=4;

di_num=0;   //此时速度最快

break;

}

}

void qudong()       //控制电机程序

{

uchar i;

if(di_num!=0)

{

for(i=0;i<di_num;i++)

{

dianji=0;    //实现PWM信号低电平输出

display();   //利用显示函数起延时作用，这样也不影响数码管显示，一举两得

}

}

for(i=0;i<gao_num;i++)

{

dianji=1;     //实现PWM信号高电平输出

display();

}

}

void main()

{

while(1)

{

dianji=0;

key();

dispose();

qudong();

}

}

例21.2.1步进电机应用C语言程序设计（part3.2  P444）

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

sbit dula=P2^6;             //数码管显示段选I/O口定义

sbit wela=P2^7;             //数码管显示位选I/O口定义

sbit jia_key=P3^6;          //电机加速I/O口定义

sbit jian_key=P3^7;         //电机减速I/O口定义

sbit zf_key=P3^5;           //电机正反转I/O定义

bit flag=0;                 //电机正反转标志位

uchar num=0,show_num=2,maichong=4,table_begin=0;

uchar code table1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x08,0x04,0x02,0x01};

//uchar code table1[]={0x09,0x03,0x06,0x0c,0x08,0x04,0x02,0x01};

//uchar code table1[]={0x01,0x04,0x02,0x08,0x08,0x02,0x04,0x01};

uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,

0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delay(uchar i)             //延时函数

{

uchar j,k;

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void display()                 //显示函数

{

dula=0;

P0=table[show_num];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0xfe;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[0];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfd;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

}

void key ()             //按键检测处理函数

{

if(jia_key==0)

{

delay(5);         //加速键按下，消抖

if(jia_key==0)

{

num++;      //速度标示加1

if(num==4)

num=3;	 //达到最大3则保持

while(jia_key==0);   //等待松开按键

}

}

if(jian_key==0)

{

delay(5);               //减速键按下

if(jian_key==0)

{

if(num!=0)

num--;             //速度标示减1

else

num=0;     //达到最小0则保持

while(jian_key==0);

}

}

if(zf_key==0)

{

delay(5);              //正反转按键按下

if(zf_key==0)

{

flag=~flag;       //正反转标识取反

while(zf_key==0);

}

}

}

void dispose()             //根据速度标识进行数据处理

{

switch(num)

{

case 0:

show_num=2;           //数码管第一位显示的数字

maichong=5;           //利用maichong数据控制送给电机脉冲的频率，控制速度

break;

case 1:

show_num=4;

maichong=4;

break;

case 2:

show_num=6;

maichong=3;

break;

case 3:

show_num=8;

maichong=2;

break;

}

if(flag==0)

{

table_begin=0;          //flag为0，正转

}

else

table_begin=4;          //flag为1，反转

}

void qudong()              //电机速度，和正反转控制

{

uchar i,j;

for(j=0+table_begin;j<4+table_begin;j++)

{

P1=table1[j];        //读取控制电机转动I/O口表

for(i=0;i<maichong;i++)

{

display();    //利用显示函数起延时作用，控制电机速度

}               //这样也不影响数码管显示，一举两得

}

}

void main()

{

while(1)

{

key();

dispose();

qudong();

}

}

例21.3.1舵机应用C语言程序设计实例：开机时舵机角度自动转为0度，通过实验板上的独立按键调节舵机的角度转动，并且在实验板数码管上显示相应的角度。本例仅演示5个角度的控制，若想实现任意角度控制请大家自行编程实验。程序代码如下：（part5.3 P453）

//调节舵机使之转动5个角度 0 45 90 135 180 PWM信号周期为20ms，

//控制高电平的持续时间即可控制舵机停止制动的角度，0.5ms-0度 1-45 1.5-90 2-135 2.5-180

//程序流程是：开机时舵机角度自动转为0度，按下 P3.7则转到45度，以后就根据两个按键的按下而转动

#include "reg52.h"

unsigned char count;      //0.5ms次数标识

sbit pwm =P3^0 ;          //PWM信号输出

sbit jia =P3^7;           //角度增加按键检测IO口

sbit jan =P3^6;           //角度减少按键检测IO口

unsigned char jd;         //角度标识

void delay(unsigned char i)//延时

{

unsigned char j,k;

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void Time0_Init()          //定时器初始化

{

TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1

IE 	 = 0x82;

TH0  = 0xfe;

TL0  = 0x33;		   //11.0592MZ晶振，0.5ms

TR0=1;                 //定时器开始

}

void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序

{

TH0  = 0xfe;             //重新赋值

TL0  = 0x33;

if(count<jd)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识

pwm=1;                  //确实小于，PWM输出高电平

else

pwm=0;                  //大于则输出低电平

count=(count+1);          //0.5ms次数加1

count=count%40;			  //次数始终保持为40 即保持周期为20ms

}

void keyscan()              //按键扫描

{

if(jia==0)               //角度增加按键是否按下

{

delay(10);              //按下延时，消抖

if(jia==0)              //确实按下

{

jd++;                 //角度标识加1

count=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始

if(jd==6)

jd=5;               //已经是180度，则保持

while(jia==0);        //等待按键放开

}

}

if(jan==0)                //角度减小按键是否按下

{

delay(10);

if(jan==0)

{

jd--;                 //角度标识减1

count=0;

if(jd==0)

jd=1;               //已经是0度，则保持

while(jan==0);

}

}

}

void main()

{

jd=1;

count=0;

Time0_Init();

while(1)

{

keyscan();               //按键扫描

}

}