泉芯QX代理商:18948314942 ，QQ:1094642907

用QX5241设计LED驱动器

可以直接驱动的两种LED驱动模块

1、12V-24V输入工作电压范围，驱动3颗1W的白光LED，驱动电流为350mA

2、12V-24V输入工作电压范围，驱动1颗3W的白光LED，驱动电流为700mA

用户可以根据自己的需求，通过调整采样电阻Rsense的大小来调整输出电流，根据此两种方案

解析QX5241 设计LED恒流驱动器。

参考方案原理图

图1    用QX5241驱动1颗3W的白光LED原理图

注：原理图上的参数非固定参数，请根据方案更改原理图中相应的参数。

参考方案关键参数 (参考方案的测试环境和输出情况)

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 12V |
| 驱动负载 | 3*1W | 1*3W |
| 输出电流 | 350mA±3% | 700mA±3% |
| 电感选择 | 100uH | 47uH |

建议电感选择：

| 负载电流(A) | 电感饱和电流(A) | 电感量(uH) |
| --- | --- | --- |
| 小于0.5 | 大于0.8 | 100-330 |
| 0.5-0.9 | 大于1.2 | 47-100 |
| 0.9-2 | 大于2.8 | 22-47 |

参考方案模块测试数据

方案一：1*1W或3*1W,Vin=12Vac,Io=350mA±4%

测试此模块恒流性和效率数据如下图

| Vin(V) | Iin(A) | Vo(V) | Io(A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.311 | 9.97 | 0.359 | 95.9 |
| 16 | 0.239 | 9.98 | 0.361 | 94.2 |
| 20 | 0.195 | 9.98 | 0.364 | 93.1 |
| 24 | 0.166 | 9.99 | 0.366 | 91.8 |

图二：输入电压和效率关系曲线(3*1W)

图三：输入电压和输出电流关系曲线(3*1W)

方案二：1*3W输出电流Vin=12V,Io=700mA±4%

测试此模块恒流性和效率数据如下图

| Vin(V) | Iin(A) | Vo(V) | Io(A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.257 | 3.776 | 0.698 | 85.5 |
| 16 | 0.199 | 3.784 | 0.706 | 83.9 |
| 20 | 0.162 | 3.79 | 0.711 | 83.2 |
| 24 | 0.137 | 3.791 | 0.716 | 82.6 |

图四：输入电压和效率关系曲线(1*3W)

图五：输入电压和输出电流关系曲线(1*3W)

PCB布局注意事项

- IC的pin1和pin3之间的采样电阻要靠近IC脚位

- MOS的栅极要靠近IC的pin5，也可以在MOS栅极和pin5之间串联一个小电阻，减小干扰

IC输入电容C4要靠近IC的pin3

- IC内部LDO输出电容C3要靠近IC的pin4

- 用到DIM调光时，可以接一个1K电阻和100pF的下拉电容，保持DIM稳定性，消除噪音干扰，DIM调光频率低于2KHz调光效果较好，保证看不到LED灯闪烁的情况下，调光频率尽可能的低点，以规格书为准。

- IC的模拟地和功率地要分开，IC的地要接到pin4的电容C3的地，后接到C2的地，再单点连接到C1的负极。功率回路MOS管的源极单点连接到C1负极，C1的负极要采用星形连接（如下图）。功率回路包围的面积尽可能要小，布线时不能走闭环，IC布局时不能放在功率回路内。

注意事项

QX5241是40V工艺制造的，为了电子元器件的安全可靠的工作，必须留有足够的余量，输入电压要尽可能的稳定。