## Slide 1: 基于人工神经网络的软测量方法

## Slide 2: 本章主要内容
人工神经网络概述
BP神经网络
RBF神经网络
基于神经网络的软测量通用模型
基于神经网络的软测量技术应用实例

## Slide 3: 4.1 人工神经网络概述
神经网络的基本概念
神经网络的特点
神经网络的发展简史
神经网络的结构类型
神经网络的学习方法

## Slide 4: 4.1.1 神经网络的基本概念
人工神经网络是一种模仿人的大脑神经网络行为特征的分布式并行信息处理算法结构的动力学模型。它用多路输入部件输入信号，并对这些信号按加权求和，当超过一定阈值时输出的部件产生“兴奋”即响应。人工神经网络就是应用这种输入—响应过程来模仿动物神经元的工作方式，并通过这些神经元部件相互联接的结构和反映关联强度的权系数使其“集体行为”具有各种复杂的信息处理功能。

## Slide 5: 4.1.1 神经网络的基本概念
生物神经元模型 ：
◆ 神经元是处理人体内各部分之间相互信息传递的基本单元。据神经生物学家研究的结果表明，一个人的大脑一般有1010～1011个神经元。每个神经元都由一个细胞体、一个连接其他神经元的轴突和一些向外伸出的其他较短分支——树突组成。

## Slide 6: 4.1.1 神经网络的基本概念
人工神经元模型：
◆ 人工神经元模型是生物神经元的抽象和模拟。通常一个神经元可能有多个输入端， 但只有一个输出端，一般是多输入—单输出的非线性器件，这个输出值是对所有输入值处理后的结果。
输入信号
连接权
阈值
处理单元净值
转移函数
输出

## Slide 7: 4.1.1 神经网络的基本概念
人工神经元输入与输出之间的关系：
转换函数的作用：
◆ 控制输入对输出的激活作用
◆ 对输入、输出进行函数转换
◆ 将可能无限域的输入转换成指定的有限范围内的输出

## Slide 8: 4.1.1 神经网络的基本概念
几种常见的转换函数：
◆ 阈值型：
◆ 线性型：
◆ 双曲函数：
◆ Sigmoid型：
◆ 高斯型：

## Slide 9: 4.1.1 神经网络的基本概念

## Slide 10: 4.1.2 神经网络的特点
并行分布处理能力
非线性映射能力
通过训练进行学习
可以硬件实现

## Slide 11: 4.1.3 神经网络的发展简史
初始发展期（20世纪40年代～60年代）:
◆ 1943年McCulloch（心理学家）和Pitts（数理逻辑学家）发表文章，提出M-P模型。 M-P模型能完成一定的逻辑运算。——标志神经计算时代的开始
◆ 1949年Donala U.Hebb（心理学家）论著《The Organization of Behavior（行为自组织）》，提出突触联系强度可变的假设，认为学习的过程最终发生在神经元之间的突触部位，突触的联系强度随着突触前后神经元的活动而变化。——Hebb规则：若两个神经元输出兴奋，则它们之间的连接权加强，反之减少。

## Slide 12: 4.1.3 神经网络的发展简史
初始发展期（20世纪40年代～60年代）: ◆ 1957年Frank Rosenblatt定义了一个神经网络结构，称为感知器(Perceptron) 。第一次把神经网络研究从纯理论的探讨推向工程实现，在IBM704计算机上进行了模拟，证明了该模型有能力通过调整权的学习达到正确分类的结果。掀起了神经网络研究高潮。
◆ 1962年电机工程师Window和Hoff提出自适应线性元件Adaline，它是一个连续取值的线性网络。

## Slide 13: 4.1.3 神经网络的发展简史
低谷期（20世纪60年代末～70年代末）:
◆ 1969年M.Minsky和S. Papert发表《Perceptrons》的论著，指出感知器仅能解决一阶谓词逻辑，只能做线性划分。对于非线性或其他分类会遇到很大困难。一个简单的XOR问题的例子就证明了这一点。——神经网络研究一度达到低潮。原因还有：计算机不够发达、VLSI还没出现、而人工智能和专家系统正处于发展高潮。
◆ 仍有不少学者致力于NN的研究，如Grossberg和Carpenter提出自适应共振理论ART网络，Kohonen提出自组织映射网络等。

## Slide 14: 4.1.3 神经网络的发展简史
兴盛期（20世纪80年代～90年代初） :
◆ 1982年John J. Hopfield（物理学家）提出了全联接网络，离散的神经网络模型。——全新的具有完整理论基础的神经网络模型。基本思想是对于一个给定的神经网络，对于一个能量函数，这个能量函数是正比于每一个神经元的活动值和神经元之间的联接权。而活动值的改变算法是向能量函数减少的方向进行，一直达到一个极小值为止。证明了网络可达到稳定的离散和连续两种情况。3年后AT&T等做出了半导体芯片。——神经网络复兴时期开始

## Slide 15: 4.1.3 神经网络的发展简史
兴盛期（20世纪80年代～90年代初） :
◆ 1986年美国的一个平行计算研究小组提出了前向反馈神经网络的Back Propagation（BP）学习算法。成为当今应用最广泛的方法之一。该方法克服了感知器非线性不可分类问题，给神经网络研究带来了新的希望。
◆ 1990年汉森(L.K. Hansen)和萨拉蒙(P. Salamon)提出了神经网络集成(neural network ensemble)方法。他们证明，可以简单地通过训练多个神经网络并将其结果进行拟合，显著地提高神经网络系统的泛化能力。神经网络集成可以定义为用有限个神经网络对同一个问题进行学习，集成在某输入示例下的输出由构成集成的各神经网络在该示例下的输出共同决定。

## Slide 16: 4.1.3 神经网络的发展简史
再认识与应用研究阶段（1991年以后） :
◆问题：
1）应用面还不够宽
  2）结果不够精确
  3）存在可信度的问题
  ◆ 研究：
  1）开发现有模型的应用，并在应用中根据实际运行情况对模型、算法加以改造，以提高网络的训练速度和运行的准确度
  2）充分发挥两种技术各自的优势是一个有效方法
  3）希望在理论上寻找新的突破，建立新的专用/通用模型和算法
  4）进一步研究生物神经系统，不断丰富对人脑的认识

## Slide 17: 4.1.4 神经网络的结构类型
前馈型神经网络（Feed forward）：
* 神经元分层排列，可有多层
* 每层神经元只接受前层神经元的输入
* 同层神经元之间无连接

## Slide 18: 4.1.4 神经网络的结构类型
反馈型神经网络（Feedback）：
* 全反馈型：内部前向，输出反馈到输入
* 层内互连型：层间元相互连接

## Slide 19: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习方式：
* 有监督学习：需要有个教师提供期望或目标输出信号，系统根据期望的和实际的网络输出间的差来调整神经元连接的权值

## Slide 20: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习方式：
* 无监督学习：不需要知道期望输出，在训练过程中，只要向神经网络提供输入模式，神经网络就能够自动地适应连接权

## Slide 21: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习方式：
* 强化学习：不需要给出目标输出，它采用一个评论员来评价与给定输入相对应的神经网络输出的优度

## Slide 22: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习算法：
* Hebb学习规则
- 如果两个神经元同时兴奋(即同时被激活)，则它们之间的突触连接加强
- Hebb学习规则是一种无监督的学习规则，常用于自组织网络或特征提取网络

## Slide 23: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习算法：
* Delta学习规则
- 用已知样本作为教师对网络进行学习
- 学习规则可由二次误差函数的梯度法导出
- 误差校正学习规则实际上是一种梯度方法

## Slide 24: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习算法：
* 概率型学习
- 神经网络处于某一状态的概率主要取决于在此状态下的能量，能量越低，概率越大
- 该概率还取决于温度系数T，T越大，不同状态出现概率的差异便越小，较容易跳出能量的局部极小点

## Slide 25: 4.1.5 神经网络的学习方法
人工神经网络的学习算法：
* 竞争式学习
- 在竞争学习时网络各输出单元相互竞争，最后只有最强者激活

## Slide 26: 4.2 BP神经网络
BP（Back Propagation）网络结构：
* 多层前馈神经网络，其神经元的变换函数是S型函数
* 权值的调整采用反向传播的学习算法
* 输出量是0到1之间的连续量，它可实现从输入到输出的任意的非线性映射

## Slide 27: 4.2 BP神经网络
BP学习算法：
* 属于Delta算法，是一种监督式的学习算法
*主要思想：
  对于q个输入学习样本：P1,P2,…,Pq，已知与其对应的输出样本为：T1,T2,…,Tq
  使网络输出层的误差平方和达到最小
  用网络的实际输出A1,A2,…,Aq, 与目标矢量T1,T2,…,Tq之间的误差修改其权值，使Am与期望的Tm,(m＝l,…,q)尽可能接近

## Slide 28: 4.2 BP神经网络
BP学习算法：由两部分组成
  正向传播过程中，输入信息从输入层经隐含层逐层计算传向输出层，每一层神经元的状态只影响下一层神经元的状态
  如果在输出层未得到期望的输出，则计算输出层的误差变化值，然后转向反向传播，通过网络将误差信号沿原来的连接通路反传回来修改各层神经元的权值直至达到期望目标

## Slide 29: 4.2 BP神经网络
BP学习算法推导：
网络关于第p个样本的误差函数为：
网络关于所有样本的误差函数为：
权值的调整是沿着误差的负梯度方向进行调整，即：
对于输出层有：

## Slide 30: 4.2 BP神经网络
BP算法推导：
  因此输出层权值调整公式为：
  对于隐层：(先考虑 层)

## Slide 31: 4.2 BP神经网络
BP算法推导：
  依次类推，可求得第q层：
  则隐层的权值调整公式为：

## Slide 32
初始化
加输入和期望输出
计算隐层和输出层的输出
迭代次数加1
调节输出层和隐层的连接权值
改变训练样板
训练样终止？
迭代终止？
BP算法的基本流程
No
No
y
y

## Slide 33: 4.2 BP神经网络
BP网络的优点：
* 只要有足够多的隐层和隐节点，BP网络可以逼近任意的非线性映射关系
* BP网络的学习算法属于全局逼近的方法，因而它具有较好的泛化能力
BP网络的缺点：
* 需要较长的训练时间
* 容易陷入局部极小值
* 网络结构难以确定（隐层和隐层节点数）

## Slide 34: 4.2 BP神经网络
BP算法的改进：
*引入动量项
K-1时刻的负梯度
K时刻的负梯度
动量因子

## Slide 35: 4.2 BP神经网络
BP算法的改进：
* 变步长法

## Slide 36: 4.2 BP神经网络
Matlab神经网络工具箱BP网络函数
生成网络：newff
学习规则： learngd，learngdm
训练算法：traingd，traingdm，traingda，traingdx，trainlm
变换函数：tansig，purelin，logsig
训练网络：train
仿真网络：sim
画图：plotes，plotep，ploterr，barerr

## Slide 37: 4.2 BP神经网络
应用Matlab实现BP网络
* 首先建立一个BP网络：
net = newff([-1 2;0 5],[3 1],{‘tansig’‘purelin’},’traingd’);
两输入变量的取值范围
隐含层节点数3,
输出层节点数1
隐含层节点的转换函数
训练函数的选取
输出层节点的转换函数
Notes: <number>

## Slide 38: 4.2 BP神经网络
应用Matlab实现BP网络
* 训练网络：
p = [-1 -1 2 2;0 5 0 5];
t = [-1 -1 1 1];
net.trainParam.show = 50;
net.trainParam.lr = 0.05;
net.trainParam.epochs = 300;
net.trainParam.goal = 1e-5;
[net,tr]=train(net,p,t);
Notes: <number>

## Slide 39: 4.2 BP神经网络
应用Matlab实现BP网络
* 仿真网络：
p = [1;2];
a = sim(net,p)
a =
-0.1011
p = [1 3 2;2 4 1];
a=sim(net,p)
a =
-0.1011 -0.2308 0.4955
Notes: <number>

## Slide 40: 4.2 BP神经网络
例：设计BP网络逼近定义在[-1 1]上的函数：
Notes: <number>

## Slide 41: 4.2 BP神经网络
Matlab程序如下：
%%%%训练样本集的获取
P=[-1:0.1:1];
for i=1:21
T(i)=0.4*exp(-(0.2-P(i))^2/1);
end
plot(P,T,'+');
title('Training Vectors');
xlabel('Input Vector P');
ylabel('Target Vector T');
pause
%%%%%建立一个BP网络，并训练
net=newff(minmax(P),[5 1],{'tansig' 'purelin'},'trainlm');
net.trainParam.show=10;
net.trainParam.goal=0.00001;
net.trainParam.lr=0.01;
net.trainParam.epochs=100;
[net,tr]=train(net,P,T);
Notes: <number>

## Slide 44: 4.2 BP神经网络
Matlab程序如下：
%%%%检验网络的泛化能力
SP=[-1:0.3333:1]
for i=1:7
ST(i)=0.4*exp(-(0.2-SP(i))^2/1);
end
sy=sim(net,SP)
sse=sumsqr(ST-sy);
plot(SP,sy, 'o');
hold off
Notes: <number>

## Slide 46: 4.2 BP神经网络
有关图形：
训练误差
训练数据拟合情况
泛化能力
Notes: <number>

## Slide 47: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：To start, type nntool
Define the network input and target
2. Creat
network

## Slide 48: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
1. Define the network input and target

## Slide 49: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
2. Create Network
View the network

## Slide 50: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
2. Create Network

## Slide 51: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
3. Train the network

## Slide 52: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
3. Train the network

## Slide 53: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
3. Train the network

## Slide 54: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
训练误差：
iw{1,1}= [0.65886 0.9722;
1.5017 -0.81893;
1.5348 -0.25865]
iw{2,1}= [0.89248 1.2663 -0.13061]
b{1}= [-4.9385; 0.78466; 2.2079]
b{2}= [0.75264]

## Slide 55: 4.2 BP神经网络
应用图形用户界面（GUI）：
4. Simulate the network：
a= [0.46914 2.4948 0.9981]

## Slide 56: 4.3 RBF神经网络
RBF(Radial Basis Function)网络的结构：
- 具有单隐层的前馈神经网络
- 隐单元的变换函数是径向基函数

## Slide 57: 4.3 RBF神经网络
RBF网络的输入输出关系：

## Slide 58: 4.3 RBF神经网络
RBF网络的学习算法：
* 无教师学习阶段：

## Slide 59: 4.3 RBF神经网络
RBF网络的学习算法：
* 有教师学习阶段：训练由隐层到输出层之间的权值

## Slide 60: 4.3 RBF神经网络
RBF网络的特点：
- RBF网络神经元节点通常比BP网络多，训练时间远远低于BP网络
- 对于存在大量训练样本的情况，RBF网络的性能比较好
- 只要隐层节点数足够多，RBF可以映射任意非线性函数
- 求RBF网络隐节点的中心向量和标准化常数是一个困难的问题
- 如何选择合适的径向基函数以及如何确定隐节点数，目前还无法解决

## Slide 61: 4.3 RBF神经网络
Matlab神经网络工具箱RBF网络函数
生成网络：newrb，newrbe
变换函数：radbas
训练网络：train
仿真网络：sim

## Slide 62: 4.4 基于神经网络的软测量通用模型
基本原理
软测量通用模型
建立软测量通用模型的基本方法

## Slide 63: 4.4.1 基本原理
基于神经网络的软测量方法主要是利用神经网络强大的建模能力，用神经网络来代替常规的数学模型描述辅助变量和主导变量间的关系，完成由可测信息空间到主导变量的映射。
基于神经网络的建模方法属于辨识建模，这种辨识方法的主要特点是辨识模型易于实现和对非线性映射关系的逼近性能良好。软仪表的概念常用于特指基于神经网络的过程主变量在线估计或预测模型，辅助变量一般被表示为神经网络的输入，而神经网络的输出为主变量的预估值。

## Slide 64: 4.4.2 软测量通用模型
一个在线应用的软测量通用模型包括两部分：
◆ 预估模型（Prediction Model）
◆ 测量有效性确认模型（Sensor Validation）

## Slide 65: 4.4.2 软测量通用模型
预估模型（Prediction Model）：普通的三层网络结构。给出有效的模型输入，由模型生成预估输出。预估模型的输入来自测量有效性确认模型，输出可以用来估计当前时刻或预测未来时刻的测量值。这样的预估值以往需要由在线分析仪或实验室的化验分析程序提供。

## Slide 66: 4.4.2 软测量通用模型
测量有效性确认模型（Sensor Validation）：用于检出过程仪表失效的测量结果，并自动生成有效的或合理的替代值。它使用输入量和输出量数目相同的2层或3层网络结构。测量有效性确认模型根据过程测量值预测这些值本身。它利用了过程仪表中通常存在测量冗余的特点，或者根据足够多的过程历时数据即可建立起这样的模型。当一个测量有效性确认网络训练完成时，即可确立过程被测量之间的关系。因此，失效测量值的检出是依据过程变量间的内在关系，而不是过程测量仪表本身。如果仪表测量值偏离与之相应的由网络预估的测量值超出规定允许误差e，则认为过程仪表关于这个变量值的此次测量失效。

## Slide 67: 4.4.2 软测量通用模型
测量有效性确认程序：
(a)来自过程仪表的测量值（输入）用于计算一组测量有效性确认值（输出）。因为没有仪表的失效测量被检出，测量有效性确认模型的输出等于输入测量值。（b）显示仪表测量失效时的情况，当仪表测量值T与相应的预估变量值T*的差值超出允许误差e时，失效测量值T被检出，之后，在（c）中，不正确的输入值被排除，网络根据其它的输入测量值自动生成T*作为有效测量向量中的元素

## Slide 68: 4.4.3 建立软测量通用模型的基本方法
数据采集：
◆ 根据过程历时数据和实验室数据建立软测量模型。过程数据来自过程控制系统或是信息存储系统，实验室数据由间歇采集到的数据集构成，来自实验室的分析系统或信息存储系统
◆ 现场数据和实验室数据的采集总量要求覆盖典型操作期内软测量模型预期有效的整个测量范围，其中必须包括代表稳态行为的数据。几乎全部软测量模型都是一种准稳态的模型，即具有动态同步输入（延时输入）的动态模型
◆ 典型的数据采集是一个迭代过程，首先使用第一个数据集建模，之后修改这个模型，即采集更多的数据用以改善软测量模型的测量精度或扩大它的测量范围

## Slide 69: 4.4.3 建立软测量通用模型的基本方法
格式化：所获得的数据的形式一般是未经组织的文本格式，格式化步骤就是将文本数据转换成易于编辑的表格形式。格式化不以任何方式改变数据文件，主要是重新组织数据集，以便对其进行有效的处理
预处理：即数据编辑步骤，由工程人员检查数据文件，移去无效数据（如过程系统紊乱时采集的数据），用插补法填补丢失数据，对数据进行滤波，以及对数据进行归一化处理等

## Slide 70: 4.4.3 建立软测量通用模型的基本方法
建模：
◆ 通过建模步骤，用经过预处理的数据集训练神经网络。在训练中，工程人员通常监视训练误差和观察测试误差收敛的情况
◆ 用于软测量建模的数据集一般分成三组：训练集，测试集和确认集。训练集用于神经网络训练，建立网络模型；测试集用于周期性的测试网络模型对于未参与网络训练的数据的预估精度。当训练和测试误差极小化时，保存神经网络参数，即形成软测量模型。最后，需要使用确认集进行模型验证，观察软测量模型输出是否与由分析得出的实际测量值匹配

## Slide 71: 4.4.3 建立软测量通用模型的基本方法
模型分析：从工程意义的角度，通过检验参与网络训练的输入变量（即辅助变量），确认它们对于软测量建模的重要程度。这种重要程度可以通过输出变量对输入变量的敏感度反映。
左侧图指示输出变量对输入变量的敏感度，右侧表列出敏感度的数值

## Slide 72: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
由于多相流系统的复杂性和随机性，要建立过程激励，获得数学模型，并进行过程的控制或预测，首先需要解决多相流参数的检测问题。多相流检测，在不少情况下，已成为多相流系统研究中的一个制约性因素。因此，多相流检测技术成为了一个难度较大，在国内外都属于急待发展的研究领域。本节主要介绍多相流检测中通常涉及的分相流量和分相浓度的神经网络软测量方法。

## Slide 73: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
气固两相流中固相质量流量的软测量：
◆ 气固两相流中固相质量的在线测量，对气固两相流工业过程的检测和控制具有重要意义。以稀相气力输送粉料过程中的固相质量流量测量为例，介绍基于神经网络的固相质量流量的建模方法。
◆在稀气力输送过程中，差压比和混合比的经验关系式通常表示如下：
其中: Δpt为管程总压降；Δpg为纯气相压降；ms为固相质量流量；mg为气相质量流量；k为比例系数。

## Slide 74: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
气固两相流中固相质量流量的软测量：
◆ 经验公式中的比例系数k受气固两相流所处的管径、固相颗粒摩擦系数、固/气相速度滑移比、悬浮速度等诸多因素的影响，因此其值一般是通过实验得到的经验值。这种经验值具有较大的局限性，即仅对特定的系统有效，难以适用于其他类型的两相流系统。神经网络可以通过对大量实验数据的自动学习，将这些难以确定的因素包含在权值中，从而简化了机理推导和数据分析的过程。
◆ 由经验公式可知，固相质量流量的主要关联因素为管程总压降、纯气相压降及气相质量流量。又因纯气相压降可由气相质量流量推出，因此可将管程总压降及气相质量流量视为固相质量流量的主要关联因素，用作神经网络的输入，其他次要因素认为是常数，包括在网络权值中。

## Slide 75: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
气固两相流中固相质量流量的软测量：
◆ 所使用的神经网络是拓扑结构为2-3-1的多层前向网络，其中输入为气相质量流量mg 和管程总压降Δpt，输出为固相质量流量的估计值 。网络训练采用改进的BP算法。

## Slide 76: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
气固两相流中固相质量流量的软测量：
◆ 采用仓泵式气力输送系统为实验装置，固相物料采用平均粒径为0.7254mm、粒子密度为962.0kg/m3的聚乙烯粒子。用流量计测量气相质量流量，压差变送器用以获得管程总压降，训练样本中的固相质量流量由电子秤离线标定，固气质量混合比范围为5.01~12.75。训练样本数据为29组。

## Slide 77: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
气固两相流中固相质量流量的软测量：
◆ 网络训练过程和网络模型的误差曲线如下图所示，模型的精度：平均绝对误差为4.2%，最大绝对误差为10%

## Slide 78: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 在两相流动过程中，流场中往往其中一相连续流动，另一相分散在连续相中，并随连续相一起流动。离散相浓度是两相流检测中的一项重要指标。基于神经网络的两相流中离散相浓度的软测量方法是以阵列式电容传感器为输入信号的采集工具， 应用多层前向神经网络获得离散相浓度的估计值。

## Slide 79: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 采用12电极陈列式传感器作为两相流检测系统，该系统主要由绝缘管道、均匀粘贴于该管道外表面的12个电极和屏蔽罩三部分组成。12个电极中任意两个电极相互结合，共可形成66个独立的电容测量值，这些值的变化能够反映管道中两相流的相分布。

## Slide 80: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 电极i与j之间的电容Ci, j可表示为
其中: D为管截面面积；ε(x,y)为管截面上两相流体的介电常数分布函数；Si,j[x,y,ε(x,y)]为相应的灵敏场分布函数。

## Slide 81: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆管截面上的离散相浓度β可表示为
其中εd和εc分别为离散相和连续相的介电常数。
定义归一化的电容值Cni, j为：

## Slide 82: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 通过Cni, j确定离散相浓度，实际上是确定函数关系：
由于归一化电容值与电常数分布之间的关系非常复杂，用常数数学方法求得上述解析表达式十分困难。为此，可采用多层前向网络逼近上式。由于三层网络通常可以逼近任意非线性函数，因而将网络层数取为3。隐层激活函数采用Sigmoid函数，输入单元为归一化电容值，输出单元为离散相浓度，这样得到66个输入-单输出的三层网络。

## Slide 83: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 为简化网络结构及提高网络的泛化能力，重新研究66个输入。对于66个归一化电容值，根据极板间的不同距离可划分为以下六组：

## Slide 84: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 由于各电极的位置是对称分布的，每组内的测量电容的灵敏场相对于被测区域也是对称分布的，可以认为同组内所有电容值对于估计相浓度所做的“贡献”是等同的。因此，输入单元到某一隐层单元的连接权值，对于同组内的电容值也是等同的。 于是这个隐层单元的输出可表示为：
其中：Z代表其余各组电容值与其相应权值的加权和；wi,i+1为输入单元到某一隐层单元的连接权值。由此，66个输入可以简化为6个输入，分别为每组电容值之和。网络隐层节点数确定为3。

## Slide 85: 4.5 基于神经网络的软测量应用实例
两相流中离散相浓度的软测量：
◆ 用聚乙烯粒子模拟不同的介质分布。通过实验，测得160组不同介质分布下的电容值，构成了网络训练集。另外97组测量值构成网络模型的测试集。训练集和测试集的离散相浓度近似误差 如下图所示。两种情况下的绝对误差均已降到5%以下，可满足工业应用要求。