STM8的C语言编程（3） ―― GPIO输出

与前些日子写的用汇编语言进行的实验一样，从今天开始，要在ST的三合一开发板上，用C语言编写程序，进行一系列的实验。

首先当然从最简单的LED指示灯闪烁的实验开始。

开发板上的LED1接在STM8的PD3上，因此要将PD3设置成输出模式，为了提高高电平时的输出电流，要将其设置成推挽输出方式。这主要通过设置对应的DDR/CR1/CR2寄存器实现。

利用ST的开发工具，先生成一个C语言程序的框架，然后修改其中的main.c，修改后的代码如下。

编译通过后，下载到开发板，运行程序，可以看到LED1在闪烁，且闪烁的频率为5HZ。

/* MAIN.C file

*

* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics

*/

#include "STM8S207C_S.h"

// 函数功能：延时函数

// 输入参数：ms -- 要延时的毫秒数，这里假设CPU的主频为2MHZ

// 输出参数：无

// 返 回 值：无

// 备    注：无

void DelayMS(unsigned int ms)

{

unsigned char i;

while(ms != 0)

{

for(i=0;i<250;i++)

{

}

for(i=0;i<75;i++)

{

}

ms--;

}

}

// 函数功能：主函数

//           初始化GPIO端口PD3，驱动PD3为高电平和低电平

// 输入参数：ms -- 要延时的毫秒数，这里假设CPU的主频为2MHZ

// 输出参数：无

// 返 回 值：无

// 备    注：无

main()

{

PD_DDR = 0x08;

PD_CR1 = 0x08;              // 将PD3设置成推挽输出

PD_CR2 = 0x00;

while(1)

{

PD_ODR = PD_ODR | 0x08;   // 将PD3的输出设置成1

DelayMS(100);             // 延时100MS

PD_ODR = PD_ODR & 0xF7;   // 将PD3的输出设置成0

DelayMS(100);             // 延时100MS

}

}

需要注意的是，当生成完框架后，为了能方便使用STM8的寄存器名字，必须包括STM8S207C_S.h，最好将该文件拷贝到C:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\include目录下，拷贝到工程目录下。或者将该路径填写到该工程的Settings…中的C Compiler选项Preprocessor的Additional include中，这样编译时才会找到该文件。