《精通开关电源设计》笔记

三种基础拓扑（buck  boost  buck-boost）的电路基础：

- 电感的电压公式＝，推出ΔI＝V×ΔT/L

- sw闭合时，电感通电电压VON，闭合时间tON  sw关断时，电感电压VOFF，关断时间tOFF

- 功率变换器稳定工作的条件：ΔION＝ΔIOFF即，电感在导通和关断时，其电流变化相等。那么由1，2的公式可知，VON ＝L×ΔION/ΔtON ，VOFF ＝L×ΔIOFF/ΔtOFF ，则稳定条件为伏秒定律：VON×tON＝VOFF×tOFF

- 周期T，频率f，T＝1/f，占空比D＝tON/T＝tON/（tON＋tOFF）→tON＝D/f ＝TD

→tOFF＝（1－D）/f

电流纹波率r   P51 52

r＝ΔI/ IL＝2IAC/IDC 对应最大负载电流值和最恶劣输入电压值

ΔI＝Et/LμH    Et＝V×ΔT（时间为微秒）为伏微秒数，LμH为微亨电感，单位便于计算

r＝Et/（ IL ×LμH）→IL ×LμH＝Et/r→LμH＝Et/（r* IL）都是由电感的电压公式推导出来

r选值一般0.4比较合适，具体见 P53

电流纹波率r＝ΔI/ IL＝2IAC/IDC 在临界导通模式下，IAC＝IDC，此时r＝2 见P51

r＝ΔI/ IL＝VON×D/Lf IL＝VOＦＦ×（1－D）/Lf IL→L＝VON×D/rf IL

电感量公式：L＝VOＦＦ×（1－D）/rf IL＝VON×D/rf IL

设置r应注意几个方面：

A,IPK＝（1＋r/2）×IL≤开关管的最小电流，此时r的值小于0.4，造成电感体积很大。

B,保证负载电流下降时，工作在连续导通方式P24-26，

最大负载电流时r’＝ΔI/ ILMAX,当r＝2时进入临界导通模式，此时r＝ΔI/ Ix＝2→

负载电流Ix＝（r’ /2）ILMAX时，进入临界导通模式,例如：最大负载电流3A，r’＝0.4，则负载电流为（0.4/2）×3＝0.6A时，进入临界导通模式

避免进入临界导通模式的方法有1，减小负载电流2，减小电感（会减小ΔI，则减小r）3，增加输入电压 P63

电感的能量处理能力1/2×L×I2

电感的能量处理能力用峰值电流计算1/2×L×I2PK，避免磁饱和。

确定几个值:r要考虑最小负载时的r值 负载电流IL  IPK 输入电压范围VIN 输出电压VO

最终确认L的值

基本磁学原理：P71――以后花时间慢慢看《电磁场与电磁波》用于EMC和变压器

H场：也称磁场强度，场强，磁化力，叠加场等。单位A/m

B场：磁通密度或磁感应。单位是特斯拉（T）或韦伯每平方米Wb/m2

恒定电流I的导线，每一线元dl在点p所产生的磁通密度为dB＝k×I×dl×aR/R2

dB为磁通密度，dl为电流方向的导线线元，aR为由dl指向点p的单位矢量，距离矢量为R，R为从电流元dl到点p的距离，k为比例常数。

在SI单位制中k＝μ0/4，μ0=4×10-7H/m为真空的磁导率。

则代入k后，dB＝μ0×I×dl×R/4R3 对其积分可得B＝

磁通量：通过一个表面上B的总量 Φ＝，如果B是常数，则Φ＝BA，A是表面积

H＝B/μ→B＝μH，μ是材料的磁导率。空气磁导率μ0=4×10-7H/m

法拉第定律（楞次定律）：电感电压V与线圈匝数N成正比与磁通量变化率

V＝N×dΦ/dt＝NA×dB/dt

线圈的电感量：通过线圈的磁通量相对于通过它的电流的比值L=H*NΦ/I

磁通量Φ与匝数N成正比，所以电感量L与匝数N的平方成正比。这个比例常数叫电感常数，用AL表示，它的单位是nH/匝数2（有时也用nH/1000匝数2）L=AL*N2*10-9H

所以增加线圈匝数会急剧增加电感量

若H是一闭合回路，可得该闭合回路包围的电流总量Hdl＝IA，安培环路定律

结合楞次定律和电感等式可得到

V＝N×dΦ/dt＝NA×dB/dt＝L×dI/dt

可得功率变换器2个关键方程：

ΔB＝LΔI/NA非独立电压方程 →B＝LI/NA

ΔB＝VΔt/NA独立电压方程   →BAC＝ΔB/2＝VON×D/2NAf 见P72-73

N表示线圈匝数，A表示磁心实际几何面积（通常指中心柱或磁心资料给出的有效面积Ae）

BPK＝LIPK/NA不能超过磁心的饱和磁通密度

由公式知道，大的电感量，需要大的体积，否则只增加匝数不增加体积会让磁心饱和

磁场纹波率对应电流纹波率r

r＝2IAC/IDC＝2BAC/BDC

BPK＝（1＋r/2）BDC→BDC＝2BPK /（r＋2）

BPK＝（1＋2/r）BAC→BAC＝r BPK /（r＋2）→ΔB＝2 BAC＝2r BPK /（r＋2）

磁心损耗，决定于磁通密度摆幅ΔB，开关频率和温度

磁心损耗＝单位体积损耗×体积，具体见P75-76

Buck电路

- 电容的输入输出平均电流为0，在整个周期内电感平均电流＝负载平均电流，所以有：IL＝Io

- 二极管只在sw关断时流过电流，所以ID＝IL×（1－D）

- 则平均开关电流Isw＝IL×D

- 由基尔霍夫电压定律知：

Sw导通时：VIN ＝VON＋VO＋VSW → VON＝VIN－VO－VSW

≈VIN－VO假设VSW相比足够小

VO＝VIN－VON－VSW

≈VIN－VON

Sw关断时：VOFF ＝VO＋VD → VO＝VOFF－VD

≈VOFF    假设VD相比足够小

- 由3、4可得D＝tON/（tON＋tOFF）

＝VOFF/（VOFF ＋VON）

由8可得：D＝VO/{（VIN－VO）＋VO}

D＝VO/ VIN

10，直流电流IDC＝电感平均电流IL，即IDC≡IL＝Io 见5

11，纹波电流IAC＝ΔI/2＝VIN（1－D）D/ 2Lf＝VO（1－D）/2Lf

由1，3、4、9得，

ΔI＝VON×tON/L

＝（VIN－VO）×D/Lf＝（VIN－DVIN）×D/Lf＝VIN（1－D）D/ Lf

ΔI/ tON＝VON/L＝（VIN－VO）/L

ΔI＝VOFF×tOFF/L

＝VOT（1－D）/L

＝VO（1－D）/Lf

ΔI/ tOFF＝VOFF/L＝VO/L

12，电流纹波率r＝ΔI/ IL＝2IAC/IDC 在临界导通模式下，IAC＝IDC，此时r＝2 见P51

r＝ΔI/ IL＝VON×D/Lf IL＝(VIN－VO)×D/Lf IL

＝VOＦＦ×（1－D）/Lf IL＝VO×（1－D）/Lf IL

13，峰峰电流IPP＝ΔI＝2IAC＝r×IDC＝r×IL

14，峰值电流IPK＝IDC＋IAC＝（1＋r/2）×IDC＝（1＋r/2）×IL＝（1＋r/2）×IO

最恶劣输入电压的确定：

VO、Io不变，VIN对IPK的影响：

D＝VO/ VIN  VIN增加↑→D↓→ΔI↑, IDC＝IO,不变，所以IPK↑

要在VIN最大输入电压时设计buck电路 p49-51

例题：变压器的电压输入范围是15-20v，输出电压为5v，最大输出电流是5A。如果开关频率是200KHZ，那么电感的推荐值是多大？

解：也可以用伏微秒数快速求解，见P69

- buck电路在VINMAX=20V时设计电感

- 由9得到D＝VO/ VIN＝5/20＝0.25

- L=VO×（1－D）/ rf IL＝5*(1-0.25)/(0.4*200*103*5)=9.375μH

- IPK＝（1＋r/2）×IO＝（1+0.4/2）*5＝6A

- 需要9.375μH 6A附近的电感

例题：buck变换器，电压输入范围是18-24v，输出电压为12v，最大负载电流是1A。期望电流纹波率为0.3（最大负载电流处），假设VSW＝1.5V，VD＝0.5V，并且f＝150KHz。那么选择一个产品电感并验证这些应用。

解：buck电路在最大输入电压VIN＝24V时设计

- 二极管只在sw关断时流过电流＝负载电流，所以ID＝IL×（1－D）＝IO

- 则平均开关电流Isw＝IL×D

- 由基尔霍夫电压定律知：

Sw导通时：

VIN ＝VON＋VSW → VON＝VIN－VSW

VON≈VIN  假设VSW相比足够小

Sw关断时：

VOFF ＋VIN＝VO＋VD → VO＝VOFF＋VIN－VD

VO≈VOFF＋VIN    假设VD相比足够小

VOFF＝VO＋VD－VIN

VOFF≈VO－VIN

- 由3、4可得D＝tON/（tON＋tOFF）

＝VOFF/（VOFF ＋VON）

由17可得：D＝（VO－VIN）/{（VO－VIN）＋VIN }

＝（VO－VIN）/ VO

→VIN＝VO×（1－D）

19，直流电流IDC＝电感平均电流IL，即IDC＝IO/（1－D）

20，纹波电流IAC＝ΔI/2＝VIN×D/2Lf＝VO（1－D）D/2Lf

由1，3、4、17，18得，

ΔI＝VON×tON/L＝VIN×TD/L

＝VIN×D/Lf

ΔI/ tON＝VON/L＝VIN/L

ΔI＝VOFF×tOFF/L

＝（VO－VIN）T（1－D）/L

＝VO（1－D）D/Lf

ΔI/ tOFF＝VOFF/L＝（VO－VIN）/L

21，电流纹波率r＝ΔI/ IL＝2IAC/IDC 在临界导通模式下，IAC＝IDC，此时r＝2 见P51

r＝ΔI/ IL＝VON×D/Lf IL＝VOＦＦ×（1－D）/Lf IL→L＝VON×D/rf IL

r＝VON×D/Lf IL＝VIN×D/Lf IL

=VOＦＦ×（1－D）/Lf IL＝(VO－VIN)×（1－D）/Lf IL

电感量公式：L＝VOＦＦ×（1－D）/rf IL＝VON×D/rf IL

r的最佳值为0.4，见P52

22，峰峰电流IPP＝ΔI＝2IAC＝r×IDC＝r×IL

23，峰值电流IPK＝IDC＋IAC＝（1＋r/2）×IDC＝（1＋r/2）×IL＝（1＋r/2）×IO/（1－D）

最恶劣输入电压的确定：要在VIN最小输入电压时设计boost电路 p49-51

例题：输入电压范围12-15V，输出电压24V，最大负载电流2A，开关管频率分别为100KHz、200KHz、1MHz，那么每种情况下最合适的电感量分别是多少？峰值电流分别是多大？能量处理要求是什么？

解：只考虑最低输入电压时，即VIN＝12V时，D＝（VO－VIN）/ VO＝（24-12）/24＝0.5

IL＝IO/（1－D）＝2/（1-0.5）＝4A

若r＝0.4，则IPK＝（1＋r/2）×IL＝（1+0.5/2）×4＝4.8A

电感量L＝VON×D/rILf＝12*0.5/0.4*4*100*1000＝37.5μH＝37.5*10－6H

f＝200KHz L＝18.75μH，f＝1MHz L＝3.75μH

24，二极管只在sw关断时流过电流＝负载电流，所以ID＝IL×（1－D）＝IO

25，则平均开关电流Isw＝IL×D

- 由基尔霍夫电压定律知：

Sw导通时：

VIN ＝VON＋VSW → VON＝VIN－VSW

≈VIN  假设VSW相比足够小

Sw关断时：

VOFF ＝VO＋VD → VO＝VOFF－VD

≈VOFF    假设VD相比足够小

VOFF≈VO

27，由3、4可得D＝tON/（tON＋tOFF）

＝VOFF/（VOFF ＋VON）

由26可得：D＝VO/（VO＋VIN ）

→VIN＝VO×（1－D）/D

28，直流电流IDC＝电感平均电流IL，即IDC≡IL＝IO /（1－D）

29，纹波电流IAC＝ΔI/2＝VIN×D/2Lf＝VO（1－D）/2Lf

由1，3、4、26，27得，

ΔI＝VON×tON/L＝VIN×TD/L

＝VIN×D/Lf

ΔI/ tON＝VON/L= VIN/L

ΔI＝VOFF×tOFF/L

＝VOT（1－D）/L

＝VO（1－D）/Lf

ΔI/ tOFF＝VOFF/L＝VO/L

30，电流纹波率r＝ΔI/ IL＝2IAC/IDC 在临界导通模式下，IAC＝IDC，此时r＝2 见P51

r＝ΔI/ IL＝VON×D/Lf IL＝VOＦＦ×（1－D）/Lf IL→L＝VON×D/rf IL

r＝VON×D/Lf IL＝VIN×D/Lf IL  r＝VOＦＦ×（1－D）/Lf IL= VO×（1－D）/Lf IL

31，峰峰电流IPP＝ΔI＝2IAC＝r×IDC＝r×IL

32，峰值电流IPK＝IDC＋IAC＝（1＋r/2）×IDC＝（1＋r/2）×IL＝（1＋r/2）×IO /（1－D）

最恶劣输入电压的确定：要在VIN最小输入电压时设计buck-boost电路 p49-51

第3章 离线式变换器设计与磁学技术

在正激和反激变换器中，变压器的作用：1、电网隔离2、变压器“匝比”决定恒比降压转换功能。

绕组同名端，当一个绕组的标点端电压升至某一较高值时，另一个绕组标点端电压也会升至较高值。同样，所有标点端电压也可以同一时间变低。因为它们绕组不相连，但在同一个磁心上，磁通量的变化相同。P89

漏感：可看作与变压器一次电感串联的寄生电感。开关关断的时刻，流过这两个电感的电流为IPKP，也即为一次电流峰值。然而，当开关关断时，一次电感所存储的能量可沿续流通路（通过输出二极管）传递，但是漏感能量却无传递通路，所以就以高压尖峰形式表现出来。

一般把尖峰简单的消耗掉

反激变换器

P93

|  | 一次等效模型 | 二次等效模型 |
| --- | --- | --- |
| Vin | VIN | VINR= VIN /n |
| i_in | IIN | IINR=IIN*n |
| Cin | CIN | n2* CIN |
| l | Lp | Ls=Lp/ n2 |
| Vsw | Vsw | Vsw/n |
| Vo | VOR=VO*n | VO |
| i_out | IOR=IO/n | IO |
| 中心值 | IOR/(1-D)= IO /[n*(1-D)] | IO/(1-D) |
| Co | Co/ n2 | Co |
| Vd | VD *n | VD |
| 占空比 | D | D |
| 纹波率 | r | r |

反激在轻负载时进入DCM，在重载时进入CCM模式

例子：P96

74w的常用输入90VAC～270VAC反激变换器，欲设计输出为5A/10A和12V/2A。设计合适的反激变压器，假定开关频率为150KHz，同时，尽量使用较经济的额定值为600V的MOSFET。

解：

反激可简化为buck－boost拓扑

1，确定VOR和VZ

最大输入电压时，加在变化器上的整流直流电压是VINMAX＝*VACMAX=270=382V

Mosfet的额定电压600v，裕量取30v，漏极的尖峰电压为VIN＋VZ＝382+ VZ≤570

VZ≤188V，需选取标准的180v稳压管

VZ /VOR＝1.4时，稳压管消耗明显下降，则VOR＝VZ /1.4＝128V

匝比

假设5V输出二极管正向压降为0.6V，则匝比为：

n＝VOR/（VO＋VD）＝128/（5+0.6）＝22.86

最大占空比（理论值）

VINMIN＝*VACMAX=90=127V

D= VOR /( VOR + VINMIN)=128/(128+127)=0.5这时为100％效率

一次与二次有效负载电流

若输出功率集中在5V，其负载电流为

IO＝74/5≈15A

一次输入负载电流为IOR＝IO /n＝15/22.86＝0.656A

占空比

输入功率PIN＝Po/效率＝74/0.7＝105.7W

平均输入电流IIN＝PIN/VIN＝105.7/127＝0.832A

IIN/D＝ILR因为输入电流只在开关导通时才有

IOR/（1－D）＝ILR因为输出电流只在开关断开时才有

IIN/D＝IOR/（1－D）→D＝IIN /（IIN＋IOR）＝0.832/（0.832+0.656）＝0.559

一次和二次电流斜坡实际中心值

二次电流斜坡中心值为（集中功率时）

IL＝IO/（1－D）＝15/（1－0.559）＝34.01A

一次电流斜坡中心值

ILR＝IL/n＝34.01/22.86＝1.488A

峰值开关电流

取r＝0.5

则IPK＝（1＋r/2）×ILR＝1.25×1.488＝1.86A

伏秒数

输入电压为VINMIN时，VON＝VIN＝127V

导通时间tON＝D/f＝0.559/150*103＝3.727µs

所以伏秒数为Et＝VON×tON＝127×3.727＝473 Vµs

一次电感

LμH＝Et/（r* ILR）＝473/（0.5*1.488）＝636µH

离线式变压器，需降低高频铜耗、减小变压器体积等各种原因，r通常取0.5

磁心选择P99，为经验公式，待实践

磁心面积Ae＝1.11CM2

匝数

如前面的电压相关方程B＝LI/NA，则N＝LI/BA，此时的B应该为ΔB

LI＝伏秒数Et，ΔB＝2 BAC＝2r BPK /（r＋2）铁氧体磁心BPK≤0.3T

则有一次绕组匝数（和书上的计算公式不一样，需要公式变换）

np＝LI/（ΔB*Ae）

＝Et/{[2r BPK /（r＋2）]*A}

＝(1+2/r)*Et/(2 BPK*Ae)

＝473*10-6(1+2/0.5)/(2*0.3*1.11*10-4)

＝35.5匝

则5V输出的匝数是ns＝np/n＝35.5/22.86＝1.55匝≈2匝  取整数

反过来计算np＝ns*n＝2*22.86＝45.72≈46匝

12V绕组的匝数是[（12＋1）/（5＋0.6）]*2=4.64≈5匝，二极管压降分别取1V和0.6V

实际的磁通密度变化范围

ΔB＝LI/NA＝Et/ NA＝0.0926 T

BPK＝ΔB（r＋2）/2r＝0.2315T

磁隙

磁芯间距

导线规格和铜皮厚度选择

是个问题，后续看

反激电源设计实例：34006820的待机部分，变压器11003877

20w待机电源5V/4A，超薄电源用，要求变压器体积小，待机电流小于30mA，开关频率67KHz，电压输入范围85-264VAC，650V的芯片内置MOSFET

1，假设 效率η＝0.75

Po＝20W

Pin＝Po/η＝20/0.75＝26.667W

2，DC电压输入范围：

最小输入电压VDCMIN＝*85＝120.19V，如下图，电容充电的问题，电压有10％－15％的变化，所以VDCMIN＝120.19*0.9＝108.2V  VDCMAX＝*264＝373.3V

3，确定最大占空比DMAX

在CCM下，一般D小于0.5，避免谐波振荡。取典型值DMAX＝0.43

反射电压VRO＝[DMAX/（1－DMAX）]×VDCMIN＝0.43/（1-0.43）*120.19＝90.67V

公式原理是初级次级绕在同一个磁心上，其磁通总量△Φ相等P90

变压器的磁心面积一样，不同的就是匝数

初级的△Φp＝△Bp*Ae＝△Bs*Ae＝△Φs次级的磁通总量

△Bp＝VΔt/NA＝VINtON/NpAe＝VDCMIN* DMAX /fNpAe 在开关导通时间

△Bs＝Vo*tOFF/ NsAe＝（Vo+VF）*（1－ DMAX ）/fNsAe 在开关断开时间

推出VDCMIN* DMAX /Np＝（Vo+VF）*（1－ DMAX ）/Ns

匝比n＝Np /Ns =VDCMIN* DMAX /[（Vo+VF）*（1－ DMAX ）]＝15.4实际为14

VRO＝n（Vo+VF）= VDCMIN* DMAX /（1－ DMAX ）＝108.2*0.43/0.57＝81.625V

4，变压器的初级电感Lp

反激有CCM和DCM两种工作模式，随负载和输入电压的变化而变化，超薄电源为将变压器最小化，将初级电感取小，在最小输入电压时，将电路工作在临界导通模式，则正常工作时都是在DCM模式。此时电流的纹波率r＝2

L＝VON×tON/△I＝VIN×D/f rIL＝VIN×D/f r(PIN/ DVIN)＝(VINMIN×DMAX)2/ f rPIN

＝（108.2*0.43）2/（26.667*2*67*103）＝605.8μH  实际600μH

5，确定磁芯和初级线圈的最小匝数

选择磁心有有几种不同的公式，有算磁心体积的，有算磁心截面积和开窗面积乘积的。总之，要适应本电源的实际应用，就要选择扁平的磁心。

《精通开关电源设计》提供的公式磁心体积Ve＝[0.7*（2+r）2/r] * PIN/f   f单位为KHz p99

Ve＝2229mm3实际选择变压器，要求是扁平的形状，压低高度，利于超薄电源设计。

Np＝（1+2/r）*VON*D/（2*BPK*Ae*f）＝（1+2/r）*VINMIN*Dmax/（2*BPK*Ae*f） P100 P72

＝（1+2/2）*120.19*0.43/（2*0.3*141*10-6*67*103）＝16.4 如取B＝0.2，则Np＝24.6匝

规格书没有磁心的Ae，实际测量的为Ae＝141mm2，供应商提供的实际变压器为28匝

6确定输出匝数

匝比n＝Np/Ns＝VRO/（Vo＋VF）＝90.67/（5.1+0.6）＝15.91  实际为14

则5V输出的匝数为Ns＝24.6/15.91＝1.55 则为2匝，1匝漏感大，实际是2匝

则Np＝2*15.91＝31.82＝32匝，实际28匝

VCC匝数为n＝（VCC＋VF）/（Vo＋VF）＝（16+0.6）/（5.1+0.6）＝2.91

NVCC＝2*2.91＝5.82＝6匝，实际为7匝

磁心气隙计算，也有不同的计算方式

第5章 导通损耗和开关损耗

开关损耗与开关频率成正比

Vgs电压增大，到超过MOSFET提供的最大负载电流值后，则是“过驱动”，有助于减小导通电阻。

MOSFET导通关断的损耗过程P145

- 导通过程中，开关两端电压，直到电流转换完成才开始变化。即VI有交迭

- 关断过程中，直到开关两端电压转换完成，其电流转换才开始

导通损耗，mosfet的导通损耗与占空比有关，与频率无关

寄生电容

有效输入电容Ciss，输出电容Coss，反向传输电容Crss，他们与极间电容的关系如下：

Ciss＝Cgs＋Cgd

Coss＝Cds＋Cgd

Crss＝Cgd

则有下式（Ciss，Coss ，Crss在产品资料中有）

Cgd＝Crss

Cgs＝Ciss－Crss

Cds＝Coss－Crss

门极开启电压Vt，mosfet的栅极有开启电压，只有栅极电压超过开启电压，才能使mosfet完全导通，即把流过mosfet的电流超过1mA时的状态定义为导通状态。

所以传导方程要改g＝Id/Vgs → g＝Id/（Vgs－Vt）

如上图简化模型，mosfet导通和关断各有4个阶段P150

导通是Id电流先增加t2，Vd电压后减小t3。电流增加时间是对Cg充电从Vt到Vt＋Io/g的时间。电压减小的时间是利用Cgd流出电流＝驱动电阻电流

关断是Vd电压先增加t2，Id电流后减少t3。电压增加时间是利用Cgd流出电流＝驱动电阻电流；电流减少是Cg放电从Vt＋Io/g到Vt的时间

t1阶段

导通过程t1，

Vgs从0上升到开启电压Vt，对Cg＝Cgs＋Cgd充电

关断过程t1，

Vgs下降到最大电流时电压Vt＋Io/g，Cg＝Cgs＋Cgd放电

t2阶段，有交越损耗

导通过程t2，

Id从0上升到Io＝g*（Vgs－Vt），

Vgs继续上升到Vt＋Io/g，对Cg＝Cgs＋Cgd充电

Vd因漏感出现小尖峰，其余Vd＝Vin不变。

t2是对Cg充电从Vt到Vt＋Io/g的时间。

关断过程t2，

Vgs被钳位于Vt＋Io/g不变，因为Io不变，Vgs＝Vt＋Io×g也不变。所以Cgs没有电流

Vd从0变至Vin，所以有电流流过Cgd注入栅极，同时有同样电流通过Rdrive流出。

t2时间，由I＝Cdv/dt ＝/t由上行知道=（Vt＋Io/g－Vsat）/Rdrive  Vsat为驱动电路的晶体管导通电压，一般为0.2v

则t2阶段时间为＝Cgs×Vin×Rdrive/（Vt＋Io/g－Vsat）

t3阶段，有交越损耗

导通过程t3

Vgs被钳位于Vt＋Io/g不变，因为Id＝Io不变，Vgs＝Vt＋Io×g也不变。所以Cgs没有电流

Vd从Vin变至0，所以有电流流过Cgd流出栅极，同时有同样电流通过Rdrive流入。用这个来计算该阶段的时间。

关断过程t3

Vgs由Vt＋Io/g继续下降到Vt，Cg＝Cgs＋Cgd放电，

Id从Io＝g*（Vgs－Vt）下降到0

Vd因漏感出现小尖峰，其余Vd＝Vin不变

t4阶段

该阶段，导通Vgs继续Cg充电，关断Cg继续放电。其它不变

栅荷系数，用来描述寄生缓冲电容的影响。目前都基于极间电容为定值来分析通断 P155

Idrive是驱动电路，通过Rdrive的电流

根据C＝Q/V，Qgs＝Ciss×（Vt＋Io/g） Qgs＝

将I＝CdV/dt代入t3（Vin变化为0），Qgd＝Cgd×Vin  Qgd＝

单独分析t3，将C＝Q/V代入该点，Qg＝Ciss×（0.9×Vdrive）＋Qgd

Qg＝

实际例子：

假设开关管的工作条件是：电流22A、电压15V、频率500KHz。其最低驱动电阻（一个幅值4.5V的脉冲通过它作用于栅极）是2Ω。关断时，开关管的关断电阻是1Ω。据此计算出其开关损耗和导通损耗。

Ciss＝Qgs/（Vt＋Io/g）＝8/（1.05+22/100）＝6299pF

在指定的曲线上Ciss＝4200pF

则缩放比例为Scaling＝6299/4200＝1.5

Ciss＝4200*1.5＝6300pF

Coss＝800*1.5＝1200pF

Crss＝500*1.5＝750pF

则

Cgd＝Crss＝750pF

Cgs＝Ciss－Crss＝6300－750＝5550 pF

Cds＝Coss－Crss＝1200－750＝450 pF

Cg＝Cgs＋Cgd＝6300 pF

导通时

时间常数是Tg＝Rdrive×Cg＝2*6300pF＝12.6ns

电流传输时间为

t2＝－Tg×In{1－Io/[g×（Vdrive－Vt）]}=－12.6×In{1－22/[100×（4.5－1.05）]}＝0.83ns

电压传输时间为

t3＝Vin×（Rdrive×Cgd）/[ Vdrive－(Vt+Io/g)]＝15*（2*0.75）/[4.5－(1.05+22/100)]=6.966ns

所以，导通过程的交叉时间是

tcross_turnon＝t2＋t3＝0.83+6.966＝7.796ns

因此，导通的交叉损耗是

P cross_turnon＝1/2×Vin×Io×tcross_turnon×fsw＝1/2*15*22*7.8*10-9*5*105＝0.64W

关断时

时间常数是Tg＝Rdrive×Cg＝1*6300pF＝6.3ns

电压传输时间为

T2＝（Vin×Cgd×Rdrive）/（Vt＋Io/g）＝（15*0.75*1）/（1.05+22/100）＝8.858ns

电流传输时间为

T3＝Tg×In[(Io/g+Vt)/Vt]＝6.3*In[(22/100+1.05)/1.05]=1.198ns

关断的交叉时间是

tcross_turnoff＝T2＋T3＝8.858+1.198＝10ns

因此，关断的交叉损耗是

Pcross_turnoff＝1/2×Vin×Io×tcross_turnoff×fsw＝1/2*15*22*10*10-9*5*105＝0.83w

最终总的开关交叉损耗是：

Pcross＝P cross_turnon＋Pcross_turnoff＝0.64+0.83＝1.47w

Cds电容并不影响V－I重叠面积（因为不和栅极连接）。但是在开关管关断和导通时分别充电和放电，这也是额外损耗（消耗在那里？），在低压是不明显，但是在高压时这个损耗比较大。

P_Cds＝1/2×Cds×V2in×fsw＝1/2*450*10-12*152*5*105＝0.025w

因此总的开关损耗是

Psw＝Pcross＋P_Cds＝1.47+0.025＝1.5w

驱动损耗是

Pdrive＝Vdrive×Qg×fsw＝4.5*36*10-9*5*105＝0.081w

在反激DCM模式下，mosfet的导通损耗原则上是0，关断时，电感中电流为纹波电流。

第6章 布线要点

第7章 反馈环路分析及稳定性

需要数学知识有傅里叶变换、拉普拉斯变换。还要熟悉微积分、级数、复变函数。

第8、9、10、11、12、13、14章 传导EMI方面

dBμV＝20×log（mV/10-6）  P240

1mV→20×log（10-3/10-6）＝60 dBμV

dB＝20×log（n）→1dB＝20×log（1.122）  0dB＝20×log（1）

传导发射的限制通常最高只达到30MHz，因为电网上30MHz以上的传到噪声会迅速衰减，不会传播的很远并造成干扰。

整流桥二极管会产生大量中频到高频的噪声，尤其在关断瞬间。

线路阻抗不平衡，会使CM噪声转变成DM噪声

这个实践性比较强，先写几个注意事项：

- DM扼流圈放在AC输入端，用于DM噪声消除，一般DM扼流圈比较小，

- 放2个CM扼流圈，一般CM扼流圈比较大，达到mH级，因为Y电容比较小

- 在桥堆前面放一个X电容，用于平衡2线上的CM噪声，使CM扼流圈有用

- Y电容不能太大，有安全考虑，LC滤波器的设计

- DM噪声大部分因为，开关管的滤波电容，其ESR不能为0，开关管的电流在ESR上形成噪声电压源。

- CM噪声，主要来自开关管（漏极）和散热支架（接地）之间有耦合电容，高频开关电压和地之间通过电容充放电，形成到地的CM噪声。还有一部分是来自变压器。P255-263