关于开关电源的正激式和反激式

讲一下对开关电源中正激和反激的理解。

所谓反激，就是开关管Q开通时，变压器原边积累能量；当Q关断时，Q的漏极的电势应该>+Vin，由同名端的定义——同名端应该电势相同，所以，变压器副边D1左侧电势应该大于地。故，D1导通，副边输出能量。

所谓正激，就是Q开通时，正常输出电能；Q关断时，变压器不工作，副边当然也没有电能输出。但是此时，L0起到续流电感的作用，用来平滑C0上的电流。

正激式，变压器就是纯粹的变压用途；反激式，变压器除了变压还有储存能量的作用。