电感线圈匝数的计算公式

Me ga Ent ry 文章版权归原作者所有！ (www.megaentry.com)

计算公式：N＝0.4(l/d)开次方。N一匝数， L一绝对单位，luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。
例如，绕制L＝0.04uH的电感线圈，取平均直径d= 0.8cm，则匝数N＝3匝。在计算取值时匝数N取略大一些。这样制作后的电感能在一定范围内调节。

制作方法：采用并排密绕，选用直径0.5－1.5mm的漆包线，线圈直径根据实际要求取值，最后脱胎而成。

第一批加载其电感量按下式计算:线圈公式 
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)，设定需用 360ohm 阻抗，因此： 
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH 
据此可以算出绕线圈数： 
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径()) + ( 40 * 圈长())}] ÷ 圈直径 ()

Me ga Ent ry 文章版权归原作者所有！ (www.megaentry.com)

圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 
空心电感计算公式
作者：佚名     转贴自：本站原创     点击数：6684     文章录入： zhaizl

空心电感计算公式：L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
                             D------线圈直径
                             N------线圈匝数
                             d-----线径
                             H----线圈高度
                             W----线圈宽度

Me ga Ent ry 文章版权归原作者所有！ (www.megaentry.com)

单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:

l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)

线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm

频率电感电容计算公式:

l=25330.3/[(f0*f0)*c]

工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125 
谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
值决定

Me ga En t ry -第一目 录 网社区!

谐振电感: l 单位: 微亨
线圈电感的计算公式
作者：线圈电感的计算公式     转贴自：转载     点击数：299

1。针对环行CORE，有以下公式可利用: (IRON)

L=N2．AL L= 电感值（H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数
H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)
l= 磁路长度（cm)

Me ga Ent ry 文章版权归原作者所有！ (www.megaentry.com)

l及AL值大小，可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材，线圈5圈半，其L值为T50-52(表示OD为0.5英)，经查表其AL值约为33nH

L=33．(5.5)2=998.25nH1μH
当流过10A电流时，其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 （查表后）
即可了解L值下降程度(μi%)

2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中 
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。（10的负七次方）
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率，空心线圈时μs=1

Me ga En t ry -第一目 录 网社区!

N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积，单位为平方米
l 线圈的长度， 单位为米
k 系数，取决于线圈的半径（R)与长度(l)的比值。

计算出的电感量的单位为亨利。

k值表
2R/l                              k
0.1                             0.96
0.2                             0.92
0.3                             0.88

Me ga En t ry -第一目 录 网社区!

0.4                             0.85
0.6                            0.79
0.8                            0.74
1.0                            0.69
1.5                            0.6
2.0                            0.52
3.0                           0.43
4.0                           0.37

Me ga Ent ry 文章版权归原作者所有！ (www.megaentry.com)

5.0                           0.32
10                           0.2
20                           0.12
第二批一款简单的电感量计算程序，只须输入导线直径`线圈直径`匝数....