SG3525构成的主要的逆变电源电路图

随着电能变换技术的发展，功率MOSFET在开关变换器中开始广泛使用，为此美国硅通用半导体公司（Silicon General）推出SG3525。SG3525是用于驱动N沟道功率MOSFET。其产品一推出就受到广泛好评。SG3525系列PWM控制器分军品、工业品、民品三个等级。下面我们对SG3525特点、引脚功能、电气参数、工作原理以及典型应用进行介绍。 
SG3525是电流控制型PWM控制器，所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较，从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统，因此，无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高，是目前比较理想的新型控制器。

1.1.1 SG3525引脚功能及特点简介 
其原理图如图4.13下： 

      1.Inv.input(引脚1)：误差放大器反向输入端。在闭环系统中，该引脚接反馈信号。在开环系统中，该端与补偿信号输入端（引脚9）相连，可构成跟随器。 
	 2.Noninv.input(引脚2)：误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中，该端接给定信号。根据需要，在该端与补偿信号输入端（引脚9）之间接入不同类型的反馈网络，可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。 
	3.Sync(引脚3)：振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。 
	4.OSC.Output(引脚4)：振荡器输出端。 
	5.CT(引脚5)：振荡器定时电容接入端。 
	6.RT（引脚6）：振荡器定时电阻接入端。 
	7.Discharge(引脚7)：振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻，构成放电回路。 
	8.Soft-Start(引脚8)：软启动电容接入端。该端通常接一只5 的软启动电容。 
	9.Compensation(引脚9)：PWM比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络，可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。 
	10.Shutdown(引脚10)：外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止。该端可与保护电路相连，以实现故障保护。 
	11.Output A（引脚11）：输出端A。引脚11和引脚14是两路互补输出端。 
	12.Ground(引脚12)：信号地。 
	13.Vc(引脚13)：输出级偏置电压接入端。 
	14.Output B（引脚14）：输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。 
	15.Vcc（引脚15）：偏置电源接入端。 
	16.Vref(引脚16)：基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。 
特点如下： 
（1）工作电压范围宽：8—35V。 
（2）5.1（1 1.0%）V微调基准电源。 
（3）振荡器工作频率范围宽：100Hz¬—400KHz. 
（4）具有振荡器外部同步功能。 
（5）死区时间可调。 
（6）内置软启动电路。 
（7）具有输入欠电压锁定功能。 
（8）具有PWM琐存功能，禁止多脉冲。 
（9）逐个脉冲关断。 
（10）双路输出（灌电流/拉电流）： mA(峰值)。