## 逆变三电平“1”字型和“T”字型电路的比较分析

xxxxx

摘要：本文主要是现有的三电平研究的基础上，对”1”字型和”T”字型电路的波形了进行分析，并在波形分析的基础上，对开关管的规格选取，损耗等方面进行了分析和比较，最终选取一种适合的三电平电路。

### 一，三电平电路示意图

如图1，2所示的两种三电平电路图，为了区分这两种电路，根据四个开关管在线路图中的的排列方式，我们将前者成为1字型，后者称为T字型。

三电平电路与普通的半桥电路相比，因为具有了中点续流的能力，所以对改善输出纹波，降低损耗都有很好的效果。

图1. 三电平“1“字形电路示意图

图2. 三电平“T“字形电路示意图

### 二，两种电路的波形分析

为了对两种电路的损耗和规格进行比较，本文描绘了两种电路的波形，如图3、图4所示。

以下是对波形图的部分说明。

  - 波形图假设正负bus相等，且各个元件均假设为理想元件。

  - 驱动信号的方式

对两种电路，为分析方便本文选择相同的驱动信号波形，驱动信号的具体控制方式来自于参考文献[1][2]，如图中所示，其中Q1,Q3一组PWM（有死区时间），Q2,Q4 一组PWM（有死区时间）,另外Q1，Q4之间也含死区时间。

  - 波形图中假设电感电流iL相同，且涵盖了所有电流状态的几种情况（参考下文，图中也有标识）。

  - VL表示电感与开关管相连点的电压，波形图中可以看出，两种电路此点电压波形是相同的。

  - VL的高电平值都为1倍Vbus，其他电平数值按高度比例以此为参考。

图3，  1字型三电平电路波形分析

图4，T字型三电平电路波形

### 三，两种电路的比较

1，开关管耐压规格的比较：

从图3，图4两个波形图中可以看出，理论上1字型电路开关管的最大电压为1Vbus；T字型电路Q1,Q4开关管的反向电压最大2Vbus。

因此，看起来，从开关管耐压角度，1字型要优于T字型。

然而在实际上，对于1字型电路，当两个开关管的电压串联承受2倍bus电压时，由于元件本身的差异，两个开关管承受的的电压不可能完全相同，因此，为了保证开关管的安全工作，1字型电路中开关管也应按照承受2倍BUS电压去设计。

所以，从实际角度出发，在开关耐压的选择上，1字型电路并没有太大优势。

2，损耗的比较

这里的损耗主要是指，四个开关管，及二极管开关和导通损耗。

因为损耗与电流的流通路径密切相关，所以按照电流的流经路径，分成六种状态，按照不同的颜色，已表示在图3、4中，请参考。

    - 正bus供电状态，

A, 1字型电路中，电流由+BUS,经Q1,Q2供电。

其损耗包括Loss_Q1_turnon&turnoff  Loss_Q1_On  Loss_Q2_On

B, T字型电路中，电流由+BUS经Q1供电

其损耗包括Loss_Q1_turnon&turnoff  Loss_Q1_On

比较：此状态下，通过波形图中可以看出Loss_Q1_turnon&turnoff相差不多，但1字型电路比T字型电路多一个Q2的导通损耗。

    - 负bus供电状态

A, 1字型电路中，电流方向由电感,经Q3,Q4至负bus。

其损耗包括Loss_Q4_turnon&turnoff  Loss_Q3_On  Loss_Q4_On

B, T字型电路中，电流方向由电感,经Q4至负bus

其损耗包括Loss_Q4_turnon&turnoff  Loss_Q4_On

比较：此状态下，1字型电路比T字型电路多一个Q3的导通损耗。

    - 正BUS续流状态

A, 1字型电路中，电流方向由电感经Q1diode,Q2diode至正bus。

其损耗包括 Loss_Q1diode_turnon&turnoff&on

Loss_Q2diode__turnon&turnoff&on

B, T字型电路中，电流方向由电感经Q1diode至正bus。

其损耗包括 Loss_Q1diode_turnon&turnoff&on

比较：此状态下，1字型电路比T字型电路多一个Q2的导通损耗。

    - 负bus续流状态

A, 1字型电路中，电流方向由负bus经Q1diode,Q2diode至电感。

其损耗包括 Loss_Q3diode_turnon&turnoff&on

Loss_Q4diode__turnon&turnoff&on

B, T字型电路中，电流方向由负bus经Q1diode至电感。

其损耗包括 Loss_Q4diode_turnon&turnoff&on

比较：此状态下，一字型电路比T字型电路多一个Q3的导通损耗。

    - 中点续流iL>0状态

A，1字型电路中，电流由GND，经D1，Q2至电感。

其损耗包括Loss_D1   Loss_Q2

- T字型电路中，电流由GND，经Q2，Q3diode至电感。

其损耗包括Loss_Q2   Loss_Q3diode

比较：此状态下，两种电路损耗接近。

    - 中点续流iL<0状态

A，1字型电路中，电流由电感，经Q3，D2至GND。

其损耗包括Loss_Q3   Loss_D2

B,  T字型电路中，电流由电感，经Q3，Q2diode至GND。

其损耗包括Loss_Q2   Loss_Q3diode

比较：此状态下，两种电路损耗接近。

结论：通过以上比较可以看出，除了中点续流状态，其他状态下T型电路的损耗都优于1字型电路。

3，元件数量的比较

从拓扑结构图中，很容易可以看出T型电路要比1字型电路少两个Diode，这对于减少空间有好处。

### 四，结论：

通过本文的分析可以看出，T字型和1字型三电平电路比较，耐压方面理论上1字型电路优于T字型电路，然而从实际应用角度分析，二者相差不大；损耗方面，T字型要优于1字型；元件数量方面，T字型少两个Diode。

因此，按照本文的分析，在较小损耗和减小空间方面，T字型电路会比较有利。

参考文献：

[1]全博士， 《单相三电平电路的模型与控制》

[2]林博士 ， 《三电平逆变器研究》

# Text boxes

2Vbus

1Vbus

Q3Diode

Q2Diode

VQ4Diode

VQ3Diode

VQ2Diode

Q4Diode

Q1Diode

VQ1Diode

Q4Vds

Q3Vds

Q2Vds

Q1vds

iL

VL

Q4

Q3

Q2

VD2

VD1

Q4Vds

Q3Vds

Q2Vds

Q1vds

VL

iL

Q4

Q3

Q2

Q1

1Vbus

Q1

iii

vi

i

v

iv

ii

ii

iv

v

i

vi

iii