LED产品选型指南（内部）         2013.12.6

| 应用 | 功率 | 结构 | 芯片 | 输入电压 Vac | 效率 | PF | 驱动特点 | 替代产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3W天花灯、射灯 | 3W 5W | 隔离 | CS6552EO | 90~264 | 78% | 0.5 | 内置600V/1A MOSFET,3绕组变压器，恒流精度好； | BP3122（方案替代） | SOP8 5W |
|  |  | 隔离 | CS6553AEO/BEO/EO | 90~264 | 80% | 0.5 | 内置650V-0.5A/0.8A/1A MOSFET，双绕组变压器，外围仅需10个元器件，可靠性高，成本低； | BP3122（脚位兼容） | SOP8 |
|  |  | 隔离 | CS6523EO | 90~264 | 80% | 0.5 | 内置700V MOSFET，双绕组变压器，外围仅需11个元器件，可靠性高，成本低； | SM7523（脚位兼容） | SOP8 |
|  |  | 非隔离 | H2040B | 200~240 | 86% | 0.7 | 内置600V/0.5A MOSFET；温度控制技术确保高温工作不闪烁； | BP5112（脚位兼容） | SOP8 |
| 球泡灯 | 3~5W | 非隔离 | H2040B | 200~240 | 86% | 0.7 | 内置600V/0.5A MOSFET；温度控制技术确保高温工作不闪烁； | BP5112（脚位兼容） | SOP8 3W 5W |
|  | 5~12W | 隔离 | CS6515 | 90~264 | 83% | 0.5 | 原边反馈，外置MOSFET，恒流精度高，一致性好； | BP3105/6（脚位兼容） | SOT23-5 7W |
| 天花灯 吸顶灯 面板灯 筒灯 | 12~18W | 隔离 | CS6552EP | 90~264 | 87% | 0.5 | 内置650V/2A MOSFET，效率比同类产品高1%，恒流一致性好 | BP3125（脚位兼容） PL3536（方案替代） | DIP8 12W 18W |
|  | 18~24W | 隔离 | CS6552FEP | 90~264 | 88% | 0.5 | 内置650V/4A MOSFET，效率比同类产品高1%，恒流一致性好 | BP3125/6（脚位兼容） | DIP8 18W |
|  | 12~18W | 非隔离 | CS6581EO/ DEO/EP | 176~264 | 91% | 0.5 | 内置600V/1A/2A/2AMOSFET，单绕组电感，自带OVP保护可靠性高，外围元器件少，成本低 | BP2822A（方案兼容） | SOP8/SOP8/DIP8 |

LED产品选型指南（内部）         2013.12.6

| 应用 | 功率 | 结构 | 芯片 | 输入电压 Vac | 效率 | PF | 驱动特点 | 替代产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日光灯 面板灯 格栅灯 | 12~24W | 隔离 | CS6509 | 90~264 | 88% | 0.9 | 原边反馈APFC，源级驱动，启动时间短，效率高，可靠性高，一致性好，过认证； | BP3309（脚位兼容） SY5800（方案替代） | SOP8 |
|  | 12~24W | 非隔离 | CS6589 | 90~264 | 91% | 0.9 | 原边反馈APFC，源级驱动，启动时间短，效率高，可靠性高，一致性好，过认证； | BP2309（脚位兼容） SY5814（方案替代） | SOP8 |
|  | 9~18W | 线性 | CH5572 | 176~264 | 80% | 0.7 | 外围仅需3个元器件，极低方案成本，替代阻容方案 | BJ1218（脚位兼容） | TO-252 |
| 低压射灯 | 7×3W | 非隔离 | PT4205 | 5~30Vdc/Vac | 97% |  | 连续电感电流导通模式的降压恒流源,输出电流通过一个外部电阻设定，最大可达1.2 安培 |  | SOT89-5 |
| 日光灯 |  | 功率因数校正电路 | CS6562LO CS6565LP | 90~264 | 90% | 0.9 |  | L6562（脚位兼容） OB6563（脚位兼容） SA7527（脚位兼容） | SOP8 DIP8 |

注：各封装最小包装数量

| 封装 | 包装方式 | 小包装 | 中包装数量 | 封装 | 包装方式 | 小包装 | 中包装数量 | 封装 | 包装方式 | 小包装 | 中包装数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP8 | 料条 | 100PCS/条 | 10000PCS/盒 | SOT23-5 | 编带盘 | 3000PCS/盘 | 2盘 | TO-252 | 编带盘 | 2500PCS/盘 | 2盘 |
| DIP8 | 料条 | 50PCS/条 | 2000PCS/盒 | SOT89-5 | 编带盘 | 1000PCS/盘 | 2盘 | TO-252 | 料条 | 75PCS/条 |  |
| DIP4 | 料条 | 100PCS/条 | 5000PCS/盒 | SOP8 | 编带盘 | 4000PCS/盘 | 2盘/盒 |  |  |  |  |