EE19   1.8mH   立式5+5     BP3319M  42V200MA

1.变压器绕法

| 层数 | 脚位 | 线径 | 匝数 | 电感量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 3脚―2脚 | φ0.20mm，顺时针密绕 | 80T(两层) | 变压器原边电感量LP为1.8mH（40KHz测试）。精度为+/-5%。骨架采用立式EE-19（5+5）具体参数见骨架机构图。铁芯的材质是PC40。 |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N2 | F脚—E脚 | φ0.25mm，顺时针密绕 三层绝缘线 | 57T（三层） |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N3 | 1脚―4脚 | φ0.20mm，顺时针密绕 | 80T(两层) |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 2T |  |
| N4 | 2脚―5脚（VCC） | φ0.18X2mm，顺时针密绕 | 22T |  |
| 绝缘胶带 | ―― | Tape | 3T |  |
| 备注：不满层均绕，顺时针绕向 |

2.骨架机构图

底视图

注1 ：7, 8，9，10脚要拔脚，2脚绕完线再剪，一定要按上面所绕保证每线都不相交；

注2： F、E飞线从8脚侧的骨架顶端引出，需套上铁氟龙套管，F用白色，

E用黑色，长度40mm，其中5mm需搪锡。