一、器件代号及其含义：

T38001

T：T型磁芯； 38： 磁芯宽度；   XXX： 流水号

二、电路原理：

三、绕线结构：

(略)

四、绕线表：

| 序号 | 绕组 | 端子 | 线材 | 匝数 | 挡墙 | 绕线方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 1-4 | 2PEW Φ1.60 | 26Ts REF |  | 密绕 |
| 2 | N1 | 2-3 | 2PEW Φ1.60 | 26Ts REF |  | 密绕 |

五、材料表：

| 序号 | 材 料 | 材料规格 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁芯 | T38X22X14C | 冠达或同等 |  |
| 2 | 线材 | 2PEW φ1.60mm 155℃或以上 | 常州大洋(E158909) 江阴双宇(E320132) |  |
| 3 | 环氧胶 | 909AB( 黑） | 华创（E304477） |  |

六、电气性能：

| 序号 | 项 目 | 端 子 | 规 格 | 测试仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感量 | L1(1-4)=L2(2-3) | 9-24mH | TF6881 or EQUIVALENT f=1kHz V=0.30Vrms 25℃ |
| 2 | 电感差 | /L1-L2/ | 0.35mH MAX |  |
| 3 | 抗电强度 | N1-N2 | AC 1.0KV 5mA 1分钟 | DZ2670A or EQUIVALENT |
|  |  | COIL-CORE | AC 0.5KV 5mA 1分钟 |  |

七、外观尺寸（Unit:mm）：

八、主要工艺控制点：

1. 外观:布线均匀，外观必须没有破皮等影响使用性能的缺陷。

2. 产品不需含浸凡立水。

九、样品测试报告：

| 测试项目 | 规 格 | 样 品 序 号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 48.0mmMAX | 46.2 | 16.5 | 46.7 | 46.9 | 46.8 |
| B | 25.0mmMAX | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 23.1 | 23.2 |
| C | 44.0mm MAX | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 41.5 |
| D | 8.0mm±1 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| E | 22.0mm REF | 21.4 | 22.0 | 21.5 | 22.1 | 22.3 |
| 2105F | 18.0mm REF | 18.5 | 18.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 |
| H | 1.6mm±0.15 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.53 |
| 电感量 (1KHz,0.30V) | L1(1-4) | 9-24mH | 12.3 | 14.2 | 11.6 | 12.1 | 12.3 |
|  | L2(2-3) | 9-24mH | 12.3 | 14.2 | 11.6 | 12.0 | 12.2 |
|  | /L1-L2/ | 0.35mH MAX | OK | OK | OK | OK | OK |
| 抗电强度 | N1-N2 | AC 1.0KV 5mA 1分钟 | OK | OK | OK | OK | OK |
|  | COIL-CORE | AC 0.5KV 5mA 1分钟 | OK | OK | OK | OK | OK |