加工定制品牌型号充电电流(A)外壳材质电池类型输入参数输出参数

| 是 | TE/泰科 |  |
| --- | --- | --- |
| ACL-58 | 2.5--4V |  |
| 金属 | 锂电池 |  |
| 5V | 5V.12V .16V .19V |  |

本产品可以充当汽车电池启动汽车，体积小。可以给手机，数码产品和笔记本电脑充电使用。是外出露营，游玩的最好伴侣。产品质量稳定，安全可靠，使用方便。带有LED手电筒功能，三种闪烁变换方式。

汽車點火器多功能移動電源板規格書               
　　公司名稱：    深圳市奧徹利科技發展有限公司有限公司           
　　產品型號：               
　　               
　　一、充電功能  （1）  充電輸入電壓  12.6V±0.2V         
　　  （2）  預充電電流  0.5±0.1A         
　　  （3）  恒流充電電流  1.A±0.1A         
　　  （4）  充電恒壓電壓  4.2±0.1V/cell         
　　               
　　二、12V/2A輸出  （1）  輸出電壓  12V±0.2V         
　　  （2）  最大輸出電流  2.1A±0.1mA         
　　  （3）  過載保護電流  2.1±0.1A         
　　  （4）  空載保護電流           
　　  （5）  轉換效率  95%以上         
　　               
　　三、19V/3.5A輸出  （1）  輸出電壓  19V±0.2V         
　　  （2）  最大輸出電流  3.7A±0.1A         
　　  （3）  過載保護電流  3.7A±0.1A         
　　  （4）  空載保護電流           
　　  （5）  轉換效率  90%以上         
　　               
　　四、5V/2A輸出  （1）  輸出電壓  5V±0.2V         
　　  （2）  最大輸出電流  2.1A±0.1A         
　　  （3）  過載保護電流  2.1A±0.1A         
　　  （4）  空載保護電流           
　　  （5）  轉換效率  90%以上         
　　               
　　五、鋰電池保護參數  （1）  適用電池電壓  3.0~4.25V/cell         
　　  （2）  過充電保護電壓  4.20~4.25V/cell         
　　  （3）  過放電保護電壓  3.0±0.1V/cell         
　　  （4）  保護板內阻  20—50mΩ         
　　  （5）  保護板自耗電  小於10uA         
　　  （6）  保護板短路保護           
　　  （7）  電芯型號  LIPO　3S　5000MAH         
　　               
　　六、產品物理特性  （1）  成品板尺寸           
　　  （2）  成品板厚度  雙層板1.6mm         
　　  （3）  PCB板工藝  外層銅厚2盎司、綠油白字、噴錫         
　　               
　　七、電量指示  （1）  LCD數碼顯示  以10%為步進顯示電量         
　　  （2）  待機狀態  LCD顯示相應的電量65秒後，關閉LCD和輸出，進入睡眠狀態         
　　               
　　八、功能說明  （1）  充電狀態：  a）連接充電器後，LCD顯示對應電量，綠色led充電指示燈呼吸狀態。         
　　      b）在未完成充電時，綠色led燈呼吸，拔下充電器，綠色led燈滅，則進入待機狀態         
　　      c）完成充電後，移動電源停止充電，未拔下充電器，綠色led燈常亮，則進入待機狀態；拔下充電器，綠色led燈滅，進入待機狀態         
　　      d）在充電狀態，接入負載，則先暫時關閉對電池充電，先對負載供電，負載充滿或移除後，再對電池充電。         
　　               
　　  （2）  放電狀態：  a）在待機狀態下輸出口連接負載後，LCD顯示對應電量15秒後，關閉LCD，並對負載進行持續供電         
　　      b）在非待機狀態下，輸出口連接負載後，短按鍵開關，LCD顯示對應電量，15秒後關閉LCD.         
　　      c）斷開負載後，進入待機狀態         
　　      d）在放電狀態，接入充電器，則先暫時關閉對電池充電，先對負載供電，負載充滿或移除後，再對電池充電。         
　　      d）當電量低於10%後，LCD閃爍顯示電量，容量降到到0（3.2V/cell）後關閉所有輸出，進入睡眠狀態         
　　               
　　  （3）  待機狀態  a）在無負載的情況下，LCD顯示移動電源的電量，65秒後進入睡眠狀態         
　　      b）短按一下按鍵，移動電源進入睡眠狀態         
　　               
　　  （4）  睡眠狀態  a）進入睡眠狀態，LCD關閉，輸出全部關閉。         
　　      b）短按一下按鍵，移動電源進入待機狀態         
　　               
　　  （5）  照明燈狀態：  長按鍵3秒，打開照明燈；再次短按按鍵則進入SOS，再常安按鍵3秒關閉