50W 去电源化产品

50W 去电源化的成品灯，电源部分所占成本比例在增加，尤其是要过认证的电源，成本增加非常多，而大功率电源所需器件也增加很多，从而造成可能的错误率也增加。调整的难度也增加。

大功率去电源化产品，更好解决此类问题，并保证极好稳定性，完全可以过得了 CE，UL 等一系列产品认证。

一，电源部分

美国专利号：

US Patent: 8,288,960

Filed: Apr 15, 2010

Assignee: IML International

特点1，驱动能在高温下使用：

High Ambient Temperature

IML AC Step driver passed HTOL

-Tj= 125 ℃ for 2,000 hours

-Tj= 160 ℃ for 1,000 hours

对于LED 灯产品，无论是电源部分，还是光源部分，产品问题的根源在于：热；

解决好散热，是做 LED 最重要的基础。

100W 的产品，使用5分钟后，变成80W，温度一升高功率就掉得太厉害。

特点2，过传导，辐射等认证

Transient Immunity test

IEC61000-4-2 (ESD),

IEC61000-4-4 (Electrical Fast Transient),

IEC61000-4-5 (Surge)

iML8683 passed 6KV HBM device level ESD test.

二，光源部分：

灯珠，台湾艾笛森 EDISON

5041 64V 2W

三，PCB 板耐压值

达到2000V 以上，通常我们会增加导热双面贴，耐压值可以达到：5000V，完全可以过各项认证要求；

导热双面贴，有 SGS报告

四，散热灯体

选择1，做成 E40 灯，用鳍片散热：

专利鳍片式散热结构，比普通鳍片散热面积大三倍，轻一半。

50W 灯，在32摄氏度的环境下，驱动 IC银脚，MOSFET银脚，灯珠银脚，PCB灯板

最高温度：82度；

用于 E40 灯头，工矿灯等；

选择2，用铜管内置铝形材散热。

50W 成品灯，32摄氏度条件下，，驱动 IC银脚，MOSFET银脚，灯珠银脚，PCB灯板

最高温度：78度；

深圳市鑫宝宏电子有限公司  洪小姐：13714037100，QQ：1783289715