QX9920\5241 12-24V输入，3.3或6.6V=1A输出DEMO 设计报告

- 目标输入输出要求 ：

| 公司名称 | QXMD | 联系方式 |  |  | 日期 | 2014/11/27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 12-24V | 输出电压 | 3.3、6.6V | 输出电流 | 1A |  |
| 额外要求 |  |

- DEMO实物：

9920

5241

③电路原理图：

- 9920物料BOM：

| 排序 | 位号 | 元件值 | 单位 | 用量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 47uF 50V | PCS | 1 | 0.1 |  |
| 2 | D1 | SS34 | PCS | 1 | 0.1 |  |
| 3 | L1 | 100uH | PCS | 1 | 0.35 |  |
| 4 | U1 | QX9920 | PCS | 1 | 0.45 |  |
| 5 | Q1 | 40N06 | PCS | 1 | 1.3 |  |
| 6 | Z1 | 6.2V | PCS | 1 | 0.2 |  |
| 7 | C3 | 4.7uF 0805 25V | PCS | 1 |  |  |
| 8 | C4 | 47pF 50V 0805 | PCS | 1 |  |  |
| 9 | R2 | 0R43 1206 | PCS | 1 |  |  |
| 10 | R3 | 0R43 1206 | PCS | 1 |  |  |
| 11 | PCB板 | 22*35mm | PCS | 1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 2.9 |  |

注：器件以样品价格估价，初步成本为2..9元，批量生产应该可控制在2.5元以内；

- 5241物料BOM：

| 排序 | 位号 | 元件值 | 单位 | 用量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 47uF 50V | PCS | 1 | 0.1 |  |
| 2 | C2 | 4.7uF 0805 25V | PCS | 1 | 0.1 |  |
| 3 | R1 | 0R4 1206 | PCS | 1 |  |  |
| 4 | R2 | 0R4 1206 | PCS | 1 |  |  |
| 5 | L1 | 56uH | PCS | 1 | 0.3 |  |
| 6 | U1 | QX5241 | PCS | 1 | 0.75 |  |
| 7 | Q1 | 40N06 | PCS | 1 | 1.3 |  |
| 8 | D1 | SS34 | PCS | 2 | 0.2 |  |
| 9 | PCB板 | 22*34mm | PCS | 1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 3.1 |  |

注：器件以样品价格估价，初步成本为3.1元，批量生产应该可控制在2.7元以内；

- 简易测试数据：

9920

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.343 | 3.3 | 1.035 | 83 |
| 13 | 0.316 | 3.3 | 1.033 | 83 |
| 15 | 0.273 | 3.3 | 1.03 | 83 |
| 18 | 0.228 | 3.3 | 1.031 | 82.9 |
| 21 | 0.197 | 3.3 | 1.033 | 82.4 |
| 23 | 0.180 | 3.3 | 1.033 | 82.3 |
| 24 | 0.173 | 3.3 | 1.033 | 82.1 |

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.581 | 6.6 | 0.965 | 91.4 |
| 13 | 0.532 | 6.6 | 0.959 | 91.5 |
| 15 | 0.461 | 6.6 | 0.952 | 90.9 |
| 18 | 0.382 | 6.6 | 0.949 | 91.1 |
| 21 | 0.331 | 6.6 | 0.952 | 90.4 |
| 23 | 0.304 | 6.6 | 0.956 | 90.2 |
| 24 | 0.292 | 6.6 | 0.957 | 90.1 |

5241

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.336 | 3.3 | 0.984 | 80.5 |
| 13 | 0.311 | 3.3 | 0.984 | 80.3 |
| 15 | 0.271 | 3.3 | 0.985 | 80 |
| 18 | 0.228 | 3.3 | 0.987 | 79.4 |
| 21 | 0.197 | 3.3 | 0.99 | 79 |
| 23 | 0.181 | 3.3 | 0.994 | 78.8 |
| 24 | 0.174 | 3.3 | 0.996 | 78.7 |

| Vin（V） | Iin（A) | Vout（V) | Iout（A) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.606 | 6.6 | 0.988 | 89.7 |
| 13 | 0.561 | 6.6 | 0.988 | 89.4 |
| 15 | 0.488 | 6.6 | 0.988 | 89.1 |
| 18 | 0.409 | 6.6 | 0.989 | 88.7 |
| 21 | 0.355 | 6.6 | 0.991 | 87.7 |
| 23 | 0.325 | 6.6 | 0.992 | 87.6 |
| 24 | 0.312 | 6.6 | 0.993 | 87.5 |