SE8320-30W 样机测试记录

# 一、设计参数

1、输入电压范围：AC170V－264V 50/60Hz

2、输出电参数:  DC45  0.7A

# 实物图

原理图

# 三、性能测试

| 电源型号 | SE8320-30w | 日期 | 2015/6/25 | 文档编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 | 陈德龙 |  |  | 负载 | 11-14串（LED700MA灯珠） |
| 所用仪器 | 1、500W调压器 2、TEK TDS2012C示波器 3、远方电参数仪 4、直流电压表，直流电流表 |
| 输出电压 | 输入电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 |
| 45.96 | 170 | 0.695 | 31.94 | 35.7 | 0.89 | 0.984 |
| 45.9 | 180 | 0.702 | 32.22 | 36.1 | 0.89 | 0.982 |
| 45.75 | 190 | 0.699 | 31.98 | 36 | 0.89 | 0.982 |
| 45.72 | 200 | 0.697 | 31.87 | 35.8 | 0.89 | 0.978 |
| 45.7 | 210 | 0.695 | 31.76 | 35.7 | 0.89 | 0.976 |
| 45.68 | 220 | 0.694 | 31.70 | 35.6 | 0.89 | 0.974 |
| 45.67 | 230 | 0.693 | 31.65 | 35.6 | 0.89 | 0.974 |
| 45.65 | 240 | 0.69 | 31.50 | 35.5 | 0.89 | 0.969 |
| 45.64 | 260 | 0.69 | 31.49 | 35.5 | 0.89 | 0.962 |
| 线性调整率 | ±0.85% |
| 输出电压 | 输入电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输入功率 | 效率 | PF值 |
| 35.76 | 170 | 0.695 | 24.85 | 28 | 0.89 | 0.978 |
| 35.71 | 180 | 0.704 | 25.14 | 28.6 | 0.88 | 0.977 |
| 35.62 | 190 | 0.703 | 25.04 | 28.6 | 0.88 | 0.974 |
| 35.62 | 200 | 0.702 | 25.01 | 28.4 | 0.88 | 0.971 |
| 35.59 | 210 | 0.7 | 24.91 | 28.4 | 0.88 | 0.968 |
| 35.58 | 220 | 0.698 | 24.83 | 28.4 | 0.87 | 0.965 |
| 35.57 | 230 | 0.697 | 24.79 | 28.4 | 0.87 | 0.964 |
| 35.57 | 240 | 0.696 | 24.76 | 28.3 | 0.87 | 0.96 |
| 35.56 | 260 | 0.695 | 24.71 | 28.4 | 0.87 | 0.96 |
| 线性调整率 | ±0.64% |

# B0M清单

| 贴片元件配料表（SE8320）TRIAC调光30W |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 位号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电阻 | 1206-1.8Ω | R12.R13.R14 | 3 |  |
| 2 | 电阻 | 1206-2.4Ω | R10 | 1 |  |
| 3 | 电阻 | 1206-51 | R29.R30 | 2 |  |
| 4 | 电阻 | 1206-100K | R16.R31 | 2 |  |
| 5 | 电阻 | 1206-200K | R20.R22.R35 | 3 |  |
| 6 | 电阻 | 1206-1M | R27.R28 | 2 |  |
| 7 | 电阻 | 1206-2M | R7.R17 | 2 |  |
| 8 | 电阻 | 0805-10Ω | R9,R21 | 2 |  |
| 9 | 电阻 | 0805-470Ω | R15 | 1 |  |
| 10 | 电阻 | 0805-1K | R23 | 1 |  |
| 11 | 电阻 | 0805-4K7 | R26 | 1 |  |
| 12 | 电阻 | 0805-10K | R18 | 1 |  |
| 13 | 电阻 | 0805-20K | R5.R24 | 2 | 1% |
| 14 | 电阻 | 0805-30K | R34 | 1 |  |
| 15 | 电阻 | 0805-36K | R6 | 1 |  |
| 16 | 电阻 | 0805-100K | R16.R31 | 2 |  |
| 17 | 电阻 | 0805-150K | R25 | 1 | 1% |
| 18 | 二级管 | 1N4148 | D4.D8 | 2 |  |
| 19 | 二级管 | M7 | D1.D3 | 2 |  |
| 20 | 二级管 | RS1M | D5 | 1 |  |
| 21 | TVS二级管 | SMB200A | D7 | 1 |  |
| 22 | 三级管 | 2N3904 | Q2 | 1 |  |
| 23 | MOS | SST5N60 | Q3 | 1 |  |
| 24 | 稳压管 | 3V | ZD3 | 1 |  |
| 25 | 稳压管 | 4.3V | ZD2 | 1 |  |
| 26 | 稳压管 | 5V1 | ZD1 | 1 |  |
| 27 | 电源芯片 | SE8320 | IC1 | 1 |  |
| 28 | 电容 | X7R-0805-10P-50V | C11 | 1 |  |
| 29 | 电容 | X7R-0805-104-50V | C10 | 1 |  |
| 30 | 电容 | X7R-0805-105-50V | C3.C5.C4 | 3 |  |
| 31 | 电容 | X7R-0805-225uF-50V | C6 | 1 |  |
| 32 | 电容 | X7R-1206-221-400V | C15 | 1 |  |
| 33 | 电路板 | SE8320.PCB |  | 1 |  |
| 插件元件配料表 TRIAC调光30W |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 位号 | 数量 | 备注 |
| 1 | CBB电容 | 47N630V | C17 | 1 |  |
| 2 | CBB电容 | 334N630V | C4 | 1 |  |
| 3 | 电解电容 | 1000uF63V16*25-6000h105 | C16 | 1 |  |
| 4 | 电解电容 | 22uF50V5*11-2000h105 | C9 | 1 |  |
| 5 | Y电容 | 222/400VY1 | CY1 | 1 |  |
| 6 | 变压器 | EFD25 | T1 | 1 |  |
| 7 | 三级管 | 13001 | Q2 | 1 |  |
| 8 | 二级管 | SF58 | D6 | 1 |  |
| 9 | 压敏电阻 | 471KD07 | YM1 | 1 |  |
| 10 | 桥堆 | KBP310 | BR1 | 1 |  |
| 11 | 电阻 | 560/2W | R32.R33 | 2 |  |
| 12 | 电感 | uu9.8 | LF2 | 1 |  |
| 13 | 输入端子 | 6*6铜端子 |  | 2 |  |
| 14 | 输出端子 | 8*15 | JP3 | 1 |  |
| 15 | 电感 | 绿环5*10 | LF3 | 1 |  |
| 16 | 保险丝 | 2A250V4*8（慢融） | FU1 | 1 |  |

# 五．关键波形

# 1输入230V输出过冲波形

- 输入170V  DS/CS波形

- 输入220V  DS/CS波形

- 输入264V  DS/CS波形

5.输入230V  输出二级管波形

- 输入230V  输出纹波

7.输入230V  VCC开机波形

8.VCC开路波形  AC230V

9.输出电压开路波形，开路电压60V

10.输入230V  GATE与CS波形

11.输入230V  DS与CS波形

12.输入230V  VCC蓝色与GATE黄色波形

13 .输入230V  VCC波形

14.温度测试

| AC220V/45V/700MA（30W）环境温度85℃ | 时间 |
| --- | --- |
|  | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 编号 | 测试点 | 温度℃ | 温度℃ | 温度℃ |
| 1 | 整流桥KBP310 | 99.4 | 99.6 | 99.4 |
| 2 | CBB(683/630V) | 94.9 | 95.2 | 95.2 |
| 3 | MOS(5N60) | 115.6 | 115.6 | 115.5 |
| 4 | 线包 | 119.5 | 119.2 | 119.2 |
| 5 | 磁芯(EFD25) | 108.3 | 108.4 | 108.8 |
| 6 | 输出电解电容(63V/1000uF) | 93.3 | 93.9 | 94.4 |
| 7 | 次级整流管(SF58) | 106 | 105.2 | 106.3 |
| 8 | IC(SE8320) | 103 | 103.4 | 103.5 |
| AC220V/45V/700MA（30W）常规温度25℃ | 时间 |
|  | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 编号 | 测试点 | 温度℃ | 温度℃ | 温度℃ |
| 1 | 整流桥KBP310 | 38.4 | 38.5 | 38.5 |
| 2 | CBB(683/630V) | 35.9 | 35.8 | 36 |
| 3 | MOS(5N60) | 56.3 | 56.3 | 56.5 |
| 4 | 线包 | 59 | 59.5 | 59.4 |
| 5 | 磁芯(EFD25) | 48.3 | 48.5 | 48.4 |
| 6 | 输出电解电容(63V/1000uF) | 33.4 | 33.5 | 33.5 |
| 7 | 次级整流管(SF58) | 48 | 48.2 | 48 |
| 8 | IC(SE8320) | 43.3 | 43.2 | 43.4 |