概述：

M8912是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片，适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8912集成有源功率因数校正电路，具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式，功率MOS管处于零电流开通状态，减小开关损耗。M8912工作于原边反馈模式，无需次级反馈电路，即可实现高精度输出恒流控制。

特点：                                应用：

■内置单级有源功率因数校正，PF>0.9             	           ■LED球泡灯、射灯

■原边反馈，无需光耦，TL431等器件                        ■LED PAR灯

■高性能的线电压调整率和负载调整率                    	   ■LED日光灯

■±3%输出电流精度                              	       ■其它

■内置650V功率MOSFET

■启动电流(33uA)

■INV反馈电阻值高，功耗低

■多重保护功能

- LED开路/短路保护

- 电流采样电阻开路保护

- 逐周期原边电流限流

- 芯片供电过压/欠压保护

- 自动重启功能

- 过热调节功能

■采用DIP-8封装

典型应用：

图1 M8912典型应用图

管脚排列图:

图2 M8912管脚排列图

管脚描述：

| 管脚名称 | 管脚号 | 管脚描述 |
| --- | --- | --- |
| COMP | 1 | 环路补偿点 |
| VDD | 2 | 芯片供电 |
| INV | 3 | 辅助绕组反馈信号采样端 |
| SEN | 4 | 电流采样端，接采样电阻到地 |
| DRAIN | 5,6 | 内部高压MOSFET的漏极 |
| GND | 7,8 | 芯片信号和功率地 |

极限参数：

| 符号 | 名称 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDS | 内部高压MOSFET漏极到源极的峰值电压 | -0.3~650 | V |
| VDD | 电源电压 | -0.3~25 | V |
| ICC_MAX | VDD引脚最大钳位电流 | 5 | mA |
| COMP | 环路补偿点 | -0.3~6 | V |
| INV | 辅助绕组的反馈端 | -0.3~6 | V |
| SEN | 电流采样端 | -0.3~6 | V |
| PDMAX | 功耗(注2) | 0.9 | W |
| θJA | PN结到环境的热阻 | 80 | ℃/W |
| TJ | 工作结温范围 | -40 to 150 | ℃ |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 to 150 | ℃ |
|  | ESD (注3) | 2 | KV |

推荐工作范围：

| 符号 | 名称 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 电源电压 | 8.5—18V | V |
| Pout1 | 输出功率（输入电压230V±15%） | <18 | W |
| Pout2 | 输出功率（85V—265V） | <12 | W |

注1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由TJMAX, θJA,和环境温度TA所决定的。最大允许功耗为PDMAX= (TJMAX-TA)/ θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注3：人体模型，100pF电容通过1.5KΩ电阻放电。

电气参数：Tc=25℃

| 符号 | 参数描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |
| VDD_ON | VDD启动电压 | VDD上升 |  | 16.7 |  | V |
| VDD_UVLO | VDD欠压保护阈值 | VDD下降 |  | 7.5 |  | V |
| VDD_OVP | VDD过压保护阈值 |  |  | 19 |  | V |
| VDD_CLAMP | VDD钳位电压 |  |  | 23 |  | V |
| Icc_UVLO | VDD关断电流 | VDD上升VDD=VDD_ON-1V |  | 33 | 50 | uA |
| Icc | VDD工作电流 |  |  | 1 | 2 | mA |
| INV反馈 |
| VINV_FALL | INV下降阈值电压 | INV下降 |  | 0.1 |  | V |
| VINV_HYS | INV迟滞电压 | INV上升 |  | 0.08 |  | V |
| VINV_OVP | INV过压保护阈值 |  |  | 1.6 |  | V |
| TON_MAX | 最大导通时间 |  |  | 25 |  | uS |
| TOFF_MIN | 最小关断时间 |  |  | 4.5 |  | uS |
| TOFF_MAX | 最大关断时间 |  |  | 100 |  | uS |
| 电流采样 |
| VSEN_LIMIT | SEN峰值电压限制 |  |  | 1.0 |  | V |
| TLEB_SEN | 电路采样前沿消隐时间 |  |  | 350 |  | ns |
| TDELAY | 芯片关断延迟 |  |  | 200 |  | ns |
| 环路补偿 |
| VREF | 内部基准电压 |  | 0.194 | 0.200 | 0.206 | V |
| Vcomp_LO | COMP下钳位电压 |  |  | 1.5 |  | V |
| VCOMP | COMP线性工作范围 |  | 1.5 |  | 3.5 | V |
| VCOMP_OVP | COMP保护电压 |  |  | 3.6 |  | V |
| 功率MOSFET |
| RDS_ON | 功率MOSFET导通电阻 | VGS=10V/IDS=1A |  | 2 |  | Ω |
| BVDSS | 功率MOSFET击穿电压 | VGS=0V/IDS=250uA | 650 |  |  | V |
| IDSS | 功率MOSFET漏电流 | VGS=0V/VDS=650V |  |  |  | uA |
| 过热调节 |
| TREG | 过热调节温度 |  |  |  | 150 | ℃ |

注4：典型参数值为25˚C下测得的参数标准。

注5：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

芯片内部结构框图：

图3  M8912内部框图

应用信息

M8912是一款隔离式、原边反馈、单级有源功率因数校正LED恒流控制芯片，工作在电感电流临界连续模式，芯片可以实现很高的功率因数和高效率。

启动

系统上电后，经过整流后的电压通过启动电阻给VDD引脚的电容充电，当VDD电压上升到启动阈值电压后，芯片内部控制电路开始工作，COMP电压被上拉到1.5V，M8912开始输出脉冲信号，系统刚开始工作在10kHz开关频率，COMP电压从1.5V开始逐渐上升，原边峰值电流随之上升，从而实现输出LED电流的软启动，有效防止输出电流过冲。当输出电压建立之后，VDD电压由辅助绕组供电，从而降低系统功耗。

反馈网络

M8912通过INV来检测输出电流过零的状态，INV的下降阈值电压设置在0.1V，迟滞电压为0.08V。INV引脚也可以用来探测输出过压保护（OVP），阈值为1.6V。INV的上下分压电阻比例可以设置为：

其中，

RINVL：反馈网络的下分压电阻

RINVH：反馈网络的上分压电阻

VOVP_INV：输出电压过压保护设定点

NS：变压器次级绕组的匝数

NA：变压器辅助绕组的匝数

为了提高系统效率，INV上分压电阻可以设置在330KΩ左右。同时，改变此电阻值可以对LED输出电流的线电压补偿进行微调。

恒流控制，输出电流设置

M8912采用了专有的电流采样机制，工作于原边反馈模式，无需次级反馈电路，即可实现高精度输出恒流控制。LED输出电流计算方法：

VREF：内部基准电压

RSEN：电流采样电阻的值

Np：变压器主级绕组的匝数

Ns：变压器次级绕组的匝数

保护功能

M8912内置多重保护功能，保证了系统可靠性。 当LED开路时，输出电压逐渐上升，VDD电压也会跟随上升。当VDD电压升高到19V OVP阈值时，会触发保护逻辑并停止开关工作。如果有意外情况发生，VDD电压仍继续上升，芯片内部有钳位电路，将VDD电压限制在23V，从而提高系统的可靠性。当LED短路时，系统工作在10kHz低频。由于输出电压很低，辅助绕组无法给VDD供电，所以VDD电压逐渐下降直到欠压保护阈值。系统进入保护状态后，VDD电压开始下降，当VDD到达欠压保护阈值时，系统将重启。同时系统不断的检测系统状态，如果故障解除，系统会重新开始正常工作。当输出短路或者变压器饱和时，SEN峰值电压将会比较高。当SEN电压上升到内部限制值（1V）时，该开关周期马上停止。此逐周期限流功能可以保护功率MOS管、变压器和输出续流二极管。

过温调节功能

M8912具有过热调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为150℃。

PCB设计注意事项

旁路电容VDD的旁路电容需要紧靠芯片VDD和GND引脚。地线电流采样电阻的功率地线尽可能粗，且要离芯片的地(Pin7&8)尽量近，以保证电流采样的准确性，否则可能会影响输出电流的调整率。另外，信号地需要单独连接到芯片的地引脚。功率环路的面积减小大电流环路的面积，如变压器主级、功率管及吸收网络的环路面积，以及变压器次级、次级二极管、输出电容的环路面积，以减小EMI辐射。INV 引脚接到INV的分压电阻必须靠近INV引脚，且节点要远离变压器的动点（DRAIN引脚走线），否则系统噪声容易误触发INV OVP保护功能。DRAIN引脚 适当增加DRAIN引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

DIP8封装外形尺寸图

丝印描述

| 型号 | 封装 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| M8912PR | DIP8 | 2000PCS/盒，管装 |

# Text boxes

M8912

M8912