【msp430 diy 项目】+ 基于MSP430 的自行车户外运动系统（改1）

首先还是非常感谢与非网的TI社区，举办了这么一个活动，让我可以有机会正好把MSP430的单片机学习。我手里的芯片、调试器以及一块带MSP430的液晶板子终于可以发挥作用了。

1 项目引言

项目灵感主要来源于上个月刚买的自行车，就想做个码表了。考虑到自行车属于户外，就想在码表上加一个指南针系统。顺便再附加一些小功能，如计算卡路里等等。

本想利用超声波测距，根据障碍物的距离对速度提供一个安全指示，在看了淘宝网上那些超声波模块有效距离只有450CM，让我暂时放弃了这一想法。原以为可以和人家交警抓超速的那个测速仪差不多的，认为可以很远，看来还是有些想当然了。

2 项目器件

主芯片：MSP430F4270；（原本想用F2013的，但是发现IO口不够用。我这边只有F4270所以就用这个型号了，但只是做个开发。我上网问过可以改用G系列的MSP430，价格也便宜，IO口也足够用的。）

磁阻传感器（电子罗盘）：HMC1022/HMC5883L；（两个我都是我昨天买的，等货到了我在决定用哪个，考虑2013的IO口资源的话，还是HMC5883L用的可能性大些。为了做测试我也把HMC1022加在里面，毕竟IO口还是够用的。）

霍尔传感器（测速）：TLE4913；(3.3V的供电，网上说很好用，就买了10个。开始买的是A3144E，但是是5V供电，将会把它整在里面做个测试。）

显示器：NOKIA5110液晶屏 或者 段码液晶显示器以及一些用来指示的LED灯；

控制：按键 ；

电源： 锂电/干电池；（调试的时候会用一些稳压电源）

3主要功能

测速功能：通过对自行车车轮的旋转配合磁钢的作用，使霍尔测速传感器产生脉冲，MSP430对脉冲进行计数，再根据车轮的半径，测算出车速。

指南针功能：通过HMC5883L磁阻传感器测量磁场，随着磁场在敏感方向上不断增强，电压也就正向增长。因为输出只与沿着轴方向上的磁阻元件成比例，其他磁阻电桥也放置在正交方向上，就能精密测量其他方向的磁场强度。从而能够精确的实现指南针的功能。最后通过屏幕显示出来。

卡路里计算：通过人工输入一些参数，结合测速算出行驶里程，从而达到实现计算出卡路里。

电源管理功能：对电池电量进行检测，并将其通过显示器将其电量显示出来。

附加功能：时间指示功能，通过430的定时器实现。

4硬件系统框图

5硬件原理图