NU510在LED模组中的应用(作者:诚信联古/S 132-4982-7170)

1:引言

LED 模组以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发

光字等广告光源。传统 LED 背光模组普遍采用 DC12V/24V 电源、3 颗/6 颗 LED

灯珠加一颗限流电阻的方案，该方案成本低，制作简便，但是也存在着明显缺点：

A:模组前后亮度一致性差

由于导线上存在着压降，前面的模组比较亮，后面的逐渐变暗，虽然可以通过两端加电源的方法改善，但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象，并增加了施工难度；尤其在模组电流大的情况下，该缺陷更为突出。

B:可串接LED模组数量少,长度短，

传统电阻限流模组一般串接长度在五米左右，再增加模组数量就需要增加电

源接口；同时安装施工时难度也增加。

C: LED模组奉命短

LED 模组一般工作在密封环境，散热困难，工作环境温度高，LED 是电流驱动型元件，而且LED 的VF 随着温度升高而降低，从而导致限流电阻上的电压升高，模组工作电流会随着温度升高而增大，因而温度升高会加速LED 老化，降低LED 模组寿命。 随着技术的发展，LED 模组不断朝更高亮度更大电流的方向发展，大电流和24V 供电的模组市场份额不断增加，但是在大电流和高压情况下，电阻限流方式的LED 模组的以上缺点会更加显著。

2 采用NU510的优势

NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC，采用NU510

开发的模组具有以下的突出优势：

- 亮度高度一致

采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%，即使在一定压降范围内，LED 的工作电流都是恒定的，因此LED 模组前后亮度高度一致。

B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便

C: 可以延长模组寿命

采用恒流IC方案的LED模组，LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时，恒流IC还具有过热保护功能，自动对输出进行PWM调光，降低温度。

3 台湾数能NU510功能简介

- NU510是一款低差压线性LED恒流驱动芯片，提供单通道恒定输出电流，电流输出范围10～160mA，电流值可以通过外接电阻进行设定，1.6~16V 寬廣電源設計，電源取電容易，單輸出通道，可並聯組合使用。

- 方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)

- 低通道跨壓，提升系統效率與降低量產成本。

- 支援高速電源 PWM調光應用。

- 支援串接應用，以承受更高電壓波動範圍。

- 內建過熱保護功能。

NU510线性恒流IC的优点:

1:最低启动电压（0.4V）

2：电流精度+-3%。

3：可设定电流/固定电流<150MA

4：特色保护功能160温度电流降低50%。

5：封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8。

6：特点，外部设定漏电保护。

NU510提供SOT23-6封装、SOP-8封装两种形式，用户可以根据实际情况灵活选用，通常60mA 以下采用SOT23-6封装，60-150mA采用SOP-8封装。