Transformer SPEC变压器规格书

| Project(项目) :SD6620 8-12串 900mA Designer (设计者) : SRD DATE (日 期) : 20151130 |  |
| --- | --- |
| 1.Core and Ferrite type: 骨架EE28 5+5PIN 磁芯PC40或等同 2.SCHEMATIC DIAGRAM原理图： 3.BOTTOM VIEW底视图： 备注:其余针脚拔掉 3.WINDING DETAILS 详细绕线 Wdg.No. Start 起线 Finish 收线 Turns 圈数 Wire Dia. 线径 Wdg Type Spread / Even 绕线方法 疏绕/密绕 Wdg Direction 绕线方向 Tape 绝缘黄胶纸 原边 1 3 21T (0.4mm*1 平铺密绕1层 顺绕 10.2mm 2TS 副边 10 8 18T (0.45mm*1 平铺密绕2层 顺绕 10.2mm 2TS 原边 3 2 21T (0.4mm*1 平铺密绕1层 顺绕 10.2mm 2TS 辅助 5 4 8T (0.21mm*1 居中密绕1层 顺绕 10.2mm 2TS 作业要点：1.磁芯上包三层等宽黄胶纸，真空浸绝缘油，烘干。 4.测试: 环境温度：25℃ 项目 脚位 规格 测试条件 电感量 1-2 630uH士5% 10KHZ 0.3V 漏感 FA-FB/4-3短接 <6uH 10KHZ 0.3V 绝缘电阻 初----次级 >100M DC500V 高压 初----次级 AC3000V 3S 5MA 初----磁芯 AC1000V 3S 5MA 次级—磁芯 AC1000V 3S 5MA |