## Slide 1: SMH 产品介绍
深圳市芯卓微科技有限公司
联系人：尤庆、15013728017
邮箱：2496127447@qq.com
QQ：2496127447

## Slide 2: 目录
最佳兼容性和快速USB充电方案(识别芯片，UC2631/2/3/4/5)
USB识别芯片说明
限流加识别（UC2500）以及纯限流IC（UC7441）
UC2601， UC2602， UC2603
智能充电线材应用的IC（UC2636）
选型表
SMH Confidential for training

## Slide 3: 最佳兼容性和快速USB充电方案(识别芯片UC2631/2/3/4/5)
SMH Confidential for training

## Slide 4: 传统充电方案
Dedicated Adapter | Configure Charging ID | Compatibility Issue
苹果2.1A充电方案 |  | 1. 不充三星平板 2. 部分智能手机只支持500mA充电
苹果1.0A充电方案 |  | 不充三星平板 iPadx 只支持1.0A 3. 部分智能手机只支持500mA充电
三星2.1A充电方案 |  | 1. 不充苹果平板和手机 2. 部分智能手机只支持500mA充电
BC1.2 DCP 充电方案 |  | 1. 不充苹果平板和手机 2.不充三星平板
SMH Confidential for training

## Slide 5: 传统充电方案兼容性
 | 苹果1.0A 充电器 | 苹果2.1A充电器 | 三星2.1A充电器 | DCP 充电器（其他品牌充电器）
苹果所有的Pad | 1A | 2A | Not Charge | Not Charge
iPhone 4/4S/5 | 1A | 1A | 500mA | 500mA
iPhone3GS | 850mA | 850mA | 500mA | 500mA
三星平板10.1/7.1/Note 8 | Not Charge | Not Charge | 1.5A | Not Charge
亚马逊平板 Kindle Fire/HD | Not Charge | Not Charge | 1.0/1.8A | 1.0/1.8A
谷歌平板 Nexus 7/10 | Not Charge | Not Charge | 1.2A | 1.2A
SONY智能手机 | 950mA | 950mA | 900mA | 900mA
联想 智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
酷派智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
中兴智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
华为智能手机 | 900mA | 900mA | 900mA | 900mA
SMH Confidential for training

## Slide 6: 传统充电方案
为了解决兼容性问题，需要增加很多不同的充电接口：
SMH Confidential for training

## Slide 7: SMH USB 智能充电方案
苹果2.1A充电器
BC1.2 DCP 充电器
三星2.1A充电器
SMH USB 智能充电技术
D+
D-
VBUS
使USB充电器和原装充电器一样的配置；
保护移动设备的电池；
节省充电时间；
SMH Confidential for training

## Slide 8: SMH USB充电方案
 | 苹果2.1A充电器 | 三星2.1A充电器 | BC1.2 DCP 充电器（其他品牌充电器） | SMH USB 智能充电方案
苹果所有的Pad | 2A | Not Charge | Not Charge | 2.0A
iPhone 4/4S/5 | 1A | 500mA | 500mA | 1.0A
iPhone3GS | 850mA | 500mA | 500mA | 850mA
三星平板10.1/7.1/Note 8 | Not Charge | 1.5A | Not Charge | 1.5A
亚马逊平板 Kindle Fire/HD | Not Charge | 1.0/1.8A | 1.0/1.8A | 1.0/1.8A
谷歌平板 Nexus 7/10 | Not Charge | 1.2A | 1.2A | 1.2A
SONY智能手机 | Not Charge | 900mA | 900mA | 900mA
联想 智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
酷派智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
中兴智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
华为智能手机 | 950mA | 950mA | 950mA | 950mA
SMH Confidential for training

## Slide 9: SMH USB 智能充电方案应用领域
移动电源；
智能车充；
USB Docking；
带USB口插座： 移动插座/固定插座；
SMH Confidential for training

## Slide 10: UC2631/UC2632(兼容TPS2514/TPS2513）
特点：
工作电压范围：4.5V~5.5V .
移动设备自动识别技术；
支持苹果2.1A和1.0A模式；
支持三星2.1A模式；.
支持BC1.2 DCP和中国USB充电协议模式；
UC2631为单通道USB控制芯片；
UC2632为双通道USB控制芯片；
SOT23-6封装；
SMH Confidential for training

## Slide 11: UC2633/UC2634（兼容TPS2514A/TPS2513A）
特点：
工作电压范围：4.5V~5.5V .
移动设备自动识别技术；
支持苹果2.4A和1.0A模式；
支持三星2.1A模式；.
支持BC1.2 DCP和中国USB充电协议模式；
UC2633为单通道USB控制芯片；
UC2634为双通道USB控制芯片；
SOT23-6封装；
SMH Confidential for training

## Slide 12: USB识别芯片测试治具以及应用说明
SMH Confidential for training

## Slide 13: 不同品牌的识别芯片的D+/D-电压差异
UC2631,UC2632,UC2633,UC2634,UC2635 的D+/D-不会随IC的供电电源（USB的电压）变化而变化；
其它品牌的产品（含MA5X87， VP20X等）的D+/D-会随供电电压变化而变化测试结果如下图；
D+/D-的电压的变化直接影响到移动设备充电的效果，尤其是三星的高档手机和平板
SMH Confidential for training

## Slide 14: 如何提高产品的可靠性（抗USB口电源浪涌）
此类识别芯片的耗电通常在200uA, 在IC和供电端串一个1K的电阻（200mV压降， UC26XX识别芯片的D+/D-不随供电电压的变化而变化， 可以极大的提高产品的整体可靠性）。
考虑到产品（旅充，车充，移动电源等），使用的AC/DC, DC/DC的电压输出参数的正态分布， 加上200mV的压降， 竞争对手产品在加1K电阻时会非常谨慎。因为对方的产品的D+/D-会随供电电压变化而变化。直接会关系到充电效果。
事实证明加电阻的绝对必要性： 我司提供的测试治具有使用到TI的LDO（耐压可以到6-7V），经常会发生客户在测试产品的时候，损坏测试治具的LDO（但是因为产品使用的时候加了1K电阻，所以识别芯片不会有损坏情况），如果不加1K 的电阻，这种情况，识别芯片会收到冲击。
SMH Confidential for training

## Slide 15: 产品的测试治具（如何实现高效的测试，从而帮助客户降低成本）
SMH（芯卓微）的测试治具适合于5W，10W和12W功率输出的USB端口，下图为第3代和第4代测试治具；
  可以检查智能识别芯片的自动识别功能是否正常；
  可以实现DP与VBUS,GND和DM短路检测；
  可以实现DM与VBUS,GND和DP短路检测；
第3代测试治具使用说明：
第四代测试治具为小米和突破电气定做，使用两个灯，红灯（PASS），绿灯（NG）；
SMH测试治具相比竞争对手的差别：
  SMH测试治具为纯硬件，测试无时间，节省人工和机台的测试时间。
  同行的测试治具多为MCU架构，测试完成需要3-5秒，测试成本高。
SMH Confidential for training

## Slide 16: 限流加识别以及纯限流IC
SMH Confidential for training

## Slide 17: UC2601, UC2602， MOS外置限流IC
1, UC2601为单通道限流IC，UC2602为双通道限流IC；
2， 过流，短路立即关断；
3， 限流精度高；应用成本低；
SMH Confidential for training

## Slide 18: UC2603，集成识别功能， MOS外置限流IC
1, UC2603为单通道限流IC，含识别功能；
2， 过流，短路立即关断；
3，应用成本低；过六级能效；
SMH Confidential for training

## Slide 19: UC2500 为多USB口和多TYPE-C口产品的应用（1）
如果在使用时不需要线损补偿， ISNS脚接电源或者floating就行。
SMH Confidential for training

## Slide 20: UC2500（45m欧内阻） 为多USB口和多TYPE-C口产品的应用（2）
限流的多少可以通过下面Rset电阻值的大小来设置；
IC的限流精度+/-10%，可以满足苹果的应用要求。
USB口短路，电流会降到6mA， 当短路状态消除，12S后USB口输出电流自动恢复；
SMH Confidential for training

## Slide 21: UC2501（45m欧内阻） 为多USB口和多TYPE-C口产品的应用
短路恢复时间为1.2S； 带使能脚； 为UC2500的升级版本；
SMH Confidential for training

## Slide 22: UC2502（29m欧内阻） 为多USB口和多TYPE-C口产品的应用
短路恢复时间为1.2S； 带使能脚； 为UC2500/01的升级版本；很方便过六级能效；
SMH Confidential for training

## Slide 23: UC2510（30m欧内阻） 纯限流产品的应用
可以配合TYPE-C应用，防止电流倒灌；
SMH Confidential for training

## Slide 24: SMH智能充电/数据传输芯片UC2636
A：UC2636主要是通关开关切换，让USB线工作在两种模式下； 模式一： 5V 万能充电模式（默认模式）； 模式二： 快充模式和USB数据传输模式；可以广泛用于USB线材，解决充电和通讯兼容的问题。
UC2636应用电路（按键开关或者触摸开关；此处为按键开关）：
SMH Confidential for training

## Slide 25
部分应用连接
l Simens application link:
http://www.myzaker.com/article/588289091bc8e0b85d000024/
l 小米最新发布产品应用链接：（我们的产品为UC2634， 一个产品用到两颗UC2634）
http://wsq.discuz.qq.com/?c=index&a=viewthread&f=wx&siteid=263858267&tid=10800&source=wxhy&fromuid=0&from=groupmessage&isappinstalled=0
360产品应用链接：（上面有表示采用了芯卓微识别芯片）
http://mall.360.com/shop/item?item_id=5582588258d4a6a50d000011
l 乐视产品应用链接：（芯卓微产品识别+限流UC2501被应用）
http://wsq.discuz.qq.com/?c=index&a=viewthread&f=wx&siteid=263858267&tid=10231&source=wxhy&fromuid=0
l 公牛插座产品应用芯卓微产品链接：（芯卓微产品UC2631+UC2632被应用）
http://digi.163.com/15/0724/07/AV97ACOU00162OUT_6.html
l 魅族双口旅行充电器：(UC2634应用）
http://www.chongdiantou.com/wp/archives/8167.html
l 公牛插座应用
http://m.toutiao.com/i6272587068266775041/?wxshare_count=3&pbid=25462988919&from=timeline&isappinstalled=0
l 航嘉插座应用：
http://www.chongdiantou.com/wp/archives/3726.html?from=timeline&isappinstalled=0
l 青米插线板UC2631+UC2632应用链接：
http://www.chongdiantou.com/wp/archives/6245.html?from=timeline&isappinstalled=0
l 飞雕排插应用链接UC2501应用链接：
http://www.chongdiantou.com/wp/archives/7326.html
http://www.chongdiantou.com/wp/archives/1495.html?from=timeline&isappinstalled=0
Orico applcition link for UC2500:
http://www.chongdiantou.com/thread-4458-1-1.html
SMH Confidential for training

## Slide 26: TYPE-C产品简单介绍
SMH Confidential for training

## Slide 27: TYPE-C产品简单介绍
SMH Confidential for training

## Slide 28: UC2608， 多口应用的通路市场
1， PMOS的功能为开关和限流；IC含识别功能；
2，含MOS的type-c芯片，通常MOS的导通内阻比较大， 处理散热是个大问题；
3，封装为MSOP10封装；
SMH Confidential for training
SMH Confidential for training

## Slide 29: UC2607， 多口应用的通路市场
1， PMOS的功能为开关，IC含识别功能；
2，如果要限流功能，可以带UC2510（可以防止电流倒灌）， UC2510为30m欧姆内阻SOT23-5限流IC；
3，封装为MSOP8封装；
SMH Confidential for training

## Slide 30: UC2606， OEM市场
1， PMOS的功能为开关和限流（不能防止电流倒灌）；IC不含识别功能；主要针对OEM市场；
2，含MOS的type-c芯片，通常MOS的导通内阻比较大， 处理散热是个大问题；
3，封装为MSOP8封装；
SMH Confidential for training

## Slide 31: UC2605， OEM市场
1， PMOS的功能为开关；IC不含识别功能；主要针对OEM市场；
2，含MOS的type-c芯片，通常MOS的导通内阻比较大， 处理散热是个大问题；
3，封装为SOT23-6封装；
SMH Confidential for training

## Slide 32: UC2604， OEM市场
1， PMOS的功能为开关；IC不含识别功能；主要针对OEM市场；
2，设置为两个TYPE-C应用的时候， 插入两个TYPE-C设备的时候，可以自动分配各1.5A电流；
3，封装为SOT23-6封装；
SMH Confidential for training

## Slide 33
SMH Confidential for training

## Slide 34
SMH Confidential for training

## Slide 35
SMH Confidential for training

## Slide 36
谢谢！