# 产品规格书

SPECIFICATION

Presented to（呈送）：                                  ；

Model No.（产品型号）：EG2000B                        ；

DATE（制作日期）：                                      ；

Customer Part No.（客户物料编码）：                     ；

| Specification Approved （规格书审批项） | Prepared By(编制) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Checked By (审核) |  |
|  | Approved By(批准) |  |
| Customer Approved （客户审批项） | Checked By (审核) |  |
|  | Approved By(批准) |  |
|  | Please sign and return one copy to us. (请签名盖章确认后回传我司) | Seal the（盖章处） |

# EG2000B规格书

| 特点 可实现墙壁开关调节LED色温和亮度功能 输出电流可调1mA-60mA，恒流精度可以达到±5%； 具有过温保护功能； 无EMC问题； 芯片与PCB可以共用铝基板； 线路简单，成本低廉； 可以通过SEL脚控制灯的切换状态 封装：ESOP-8 应用领域 球泡灯 日光灯 筒灯 吸顶灯 | 概述 EG2000B是一款开关可调节色温和亮度的线性恒流IC，输出电流可调，恒流精度高，应用方案简单，成本和阻容降压相当，具有过温保护功能，更安全，更可靠。 管脚图 序号 管脚 功能 1 VCC 电源端口 2 SEL 逻辑控制端口 3 RS1 电流调节端口1 4 RS2 电流调节端口2 5 D2 恒流输出端口2 6 D1 恒流输出端口1 7 NC 空脚 8 VIN 供电端口 GND 衬底 接地 |
| --- | --- |

典型应用方案

高PF无电解开关调色原理图

高PF无电解开关调光原理图

低PF加电解开关调色原理图

低PF加电解开关调光原理图

极限参数

若无特殊说明，环境温度为25℃

| 特性参数 | 符号 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| OUT端口电压 | VOUT | -0.5～500V |
| OUT端口电流 | IOUT | 1mA～60mA |
| 工作温度 | TOPT | -40℃～+120℃ |
| 存储温度 | TSTG | -50℃～+150℃ |
| ESD耐压 | VESD | 2KV |

电器工作参数

若无特殊说明，环境温度为25℃

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT端口耐压 | Iout=0 | 500 | - | - | V |
| 输出电流 | - | 1 | - | 60 | mA |
| 静态电流 | Vout=30V REXT悬空 | - | 0.11 | - | mA |
| Vcc-on | Vcc启动电压 |  | 6.5 |  | V |
| Vcc-off | Vcc欠压保护阈值 |  | 5.5 |  | V |
| Iset | 模式选择电流 |  | 30 |  | uA |
| REXT端口电压 | Vin=30V，Vout1=10V，Vout2=10V， | - | 0.6/0.3 | - | V |
| Iout误差 | Ｉout=20mA |  | ±5% |  | % |
| 温度补偿点Tsc | - |  | 140 |  | ℃ |

功能描述

EG2000B是一款开关调节亮度和色温的LED恒流驱动芯片，集成了高压MOS管和JFET高压供电功能，主要用于高压线性恒流方案。

- 供电

在系统上电后，VIN通过内部高压JEFT给芯片供电，当VCC的电压超过7V之后芯片开始工作

- 调色模式

EG2000B可以通过SEL脚设置开关调色模式如下表：

| SEL | 状态切换顺序 | LED电流切换顺序 |
| --- | --- | --- |
| 悬空 | D2→D1+D2→D1→D2 | 0.6/RS2→（0.3/RS1+0.3/RS2）→0.6/RS1→0.6/RS2 |
| 接地 | D2→D1→D2 | 0.6/RS2→0.6/RS1→0.6/RS2 |
| 接电阻（75K） | D2→D1→D1+D2→D2 | 0.6/RS2→0.6/RS1→（0.3/RS1+0.3/RS2）→0.6/RS2 |
| D2:D2开启，以0.6V基准恒流； D1+D2：D1，D2开启，以0.3V基准恒流； D1：D1开启，以0.6V基准恒流 |

- 调光模式

EG2000B可以通过SEL脚设置开关调光模式如下表

| SEL | 状态切换顺序 | LED电流切换顺序 |
| --- | --- | --- |
| 悬空 | 100%→50%→X% | 0.6/RS2→0.3/RS2→0.6/(RS1+RS2) |
| 接地 | 100%→X% | 0.6/RS2→0.6/(RS1+RS2) |
| 接电阻（75K） | 100%→X%→50% | 0.6/RS2→0.6/(RS1+RS2) →0.3/RS2 |
| D2:D2开启，以0.6V基准恒流； D1+D2：D1，D2开启，以0.3V基准恒流； D1：D1开启，以0.6V基准恒流 |

- 系统开关切换和系统复位时间

EG2000B系统方案的开关时间和复位时间均由芯片VCC端口的电容容量决定的，建议取值2.2uF,耐压选取16V即可，系统切换时间在15-20mS之间，系统复位时间在5S左右，客户也可以根据实际情况调整电容的容值大小。

IC级联方案

2颗IC分组控制扩大功率

PCB注意事项

  - IC的7脚必须悬空；

  - IC底部焊盘必须接地且距离其他引脚尽可能远；

封装形式