60JIA低压88V输入带满载不启机无输出分析

部分原理图截图如下：

C108机位改用开发提供的贴片电容2.2UF试产500台，用低压85V输入带满载启机输出正常，经比较

开发提供的贴片电容DF值小，容抗阻值大。后经开发要求改用4.7UF贴片电容也无异常。为电路设计

选型不良所致。IC OB2362AMP VCC脚也没有OVP过压或是欠压，不知怎的低压带满载就是不启机无输出。

红圈内贴片电容更换其它牌子的贴片电容即即好，低压带载不启机，空载启机后能带载。

全电压输入：88-264V,输出12V/3A