充电限流调试问题描述

- 总体框图

框图功能由BMS板和充电限流板两个板子组合实现。

- 设计思路

充电限流板和充电MOS并联，充电限流功能开启的同时，主控发控制指令关闭主回路充电MOS，让充电电流从充电限流板流过。主控发出PWM波形控制充电限流板上MOS管的导通/关断（由SGM48000驱动MOS），PWM波形频率在30KHz~50KHz之间，占空比可调，不同的占空比对应不同的限流值。

- 充电限流电路原理图

4.充电限流仿真用图

- 测试

- PACK+和PACK-接充电器，充电器充电电压范围43～58Vdc，设定52v。

- BMS板上主控输出频率固定，占空比可调的PWM波形，不同的占空比对应不同的限流值。测试时输出频率f=31.3k占空比50%的PWM，测量充电限流电路的MOS G和D极电压波形和输出的电流值。

目前发现仿真的电流值稳定而实际电流值大范围波动，无法限流下面是仿真和实际的电压测量值。

仿真测量（上面为G极波形，下面为D极波形）

实际测量（黄线为G极波形，蓝线为D极波形）

问题：1、不知实现原理是否有问题；

2、不知电容电感如何选择，我们选的是否合适。