变压器制作要求

| 型号：FT8218H+FT8204-5V4.2A | 日期：2019/07/19 |
| --- | --- |

## 1  Transformer Specification

| Bobbin | Ae | PIN | Pitch | Array Pitch | Vendor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通PQ2016 | 62mm² | 6+8 | 2.5mm 3.8mm 5.0mm | 20.5mm |  |

# 2  Around the system requires

| layers | No. | S-F | Turns | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | NP1 | 6-5 | 2UEW φ0.27mm*1P*25Ts | 密绕一层 |
|  | TAP |  | W=7.5mm*2TS |  |
| N2 | S1 | 2-NC | 2UEW φ0.15mm*2P*19Ts | 密绕一层 |
|  | TAP |  | W=7.5mm*2TS |  |
| N3 | NS | 12-8 | TEX-E φ0.55mm*3P*3Ts | 密绕一层 |
|  | TAP |  | W=7.5mm*2TS |  |
| N4 | NAUX | 3-2 | 2UEW φ0.15mm*2P*8Ts | 居中密绕 |
|  | TAP |  | W=7.5mm*2TS |  |
| N5 | NP2 | 5-4 | 2UEW φ0.27mm*1P*22Ts | 密绕一层 |
|  | TAP |  | W=7.5mm*2TS |  |
|  | S2 | 磁芯接地，到2脚 |

ELECTRICAL SPECIFICATION：

| NO. | Item | Measured Point | Technical Data | Test Condition ＆Instrument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inductance | 6--4 | 0.7mH±8% | CH1062(10KHz,0.3V) |
| 2 | Lk（N3短路） | 6--4 | 70uH MAX | CH1062(10KHz,0.3V) |
| 3 | HI-POT |  |  | CS2670 5mA,60S |