数字电源设置参数：

波特率：9600   数据位：8    校验位：无   字节顺序：高位在前，低位在后

协议描述：

通讯中，本机作为从机，从机一旦接收到主机发送的命令，立即产生响应，回复数据给主机。

一．读设置参数

上位机发送：00 03 00 00 00 0a CD C5

00   03     00 00     00 0a     CD C5

地址 功能码 起始地址 数据个数  CRC校验

下位机回复：00 03 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 A3

00   03     14      00 00  00 00  00 00  00 00  00 00  00 00  00 00  00 00   00 00  00 00  67 A3

地址 功能码 字节数 数据1 数据2 数据3 数据4 数据5  数据6 数据7 数据8 数据9 数据10 CRC校验

数据名称：

数据1: 电压小数点   数据2: 电流小数点   数据3: 电压最大值   数据4: 电流最大值   数据5: 开机状态

数据6: 慢启动       数据7: 站号         数据8:保护          数据9:死区          数据10: 载波频率

二．写参数

上位机发送：00 06 00 00 00 00 89 CA

00    06     00 00    00 00    89 CA

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

数据地址： 00: 电压小数点设定   01: 电流小数点设定   02: 电压最大值设定  03: 电流最大值设定  04: 开机状态

05: 慢启动      06: 站号             07: IGBT保护        07: 死区时间      08: 载波频率

数据值：就是触摸屏的输入值

下位机回复：00 06 00 00 00 00 89 CA

数字电源工作通讯协议：

波特率：9600   数据位：8    校验位：无   字节顺序：高位在前，低位在后

协议描述：

通讯中，本机作为从机，从机一旦接收到主机发送的命令，立即产生响应，回复数据给主机。

一．读显示参数

上位机发送：01 04 00 00 00 04 C9 F1     (显示数据)

01   04     00 00     00 04     C9 F1

地址 功能码 起始地址 数据个数  CRC校验

下位机回复：01 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 24

01   04     10     00 00  00 00  00 00  00 00   0D 24

地址 功能码 字节数 数据1 数据2 数据3 数据4  CRC校验

数据名称：

数据1: 输出电压        数据2: 输出电流        数据3: 过温保护

数据4: 温度显示        数据5: CRC校验

二．读设定参数

上位机发送：01 03 00 00 00 05 C9 85      (设定数据)

01   03     00 00     00 05     C9 85

地址 功能码 起始地址 数据个数  CRC校验

下位机回复： 01 03 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 24

01   03     0A     00 00  00 00   00 00   00 00   00 00   B6 24

地址 功能码 字节数 数据1 数据2  数据3  数据4  数据5  CRC校验

数据名称：

数据1: 通讯设定电压        数据2: 通讯设定电流       数据3: 过温保护

数据4: 风扇开                数据5: 风扇关           数据6: CRC校验

三．写参数

1. 写电压

上位机发送：01 06 00 00 00 00 CA 89

01   06     00 00    00 00    CA 89

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 06 00 00 00 00 CA 89

2. 写电流

上位机发送：01 06 00 01 00 00 0A D8

01   06     00 01    00 00    0A D8

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 06 00 01 00 00 0A D8

3. 写过温保护

上位机发送：01 06 00 02 00 00 0A 28

01   06     00 02    00 00    0A 28

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 06 00 02 00 00 0A 28

4. 写风扇开

上位机发送：01 06 00 03 00 00 CA 79

01   06     00 03    00 00    CA 79

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 06 00 03 00 00 CA 79

5. 写扇关

上位机发送：01 06 00 04 00 00 0B C8

01   06     00 04    00 00    0B C8

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 06 00 04 00 00 0B C8

四．开机常态

上位机发送：01 01 00 00 00 08 3D CC

01   01     00 00     00 08     3D CC

地址 功能码 起始地址 数据个数  CRC校验

下位机回复：01 01 01 00 51 88

01     01      01      00      51 88

地址 功能码 字节个数 线圈状态 CRC校验

五．关机常态

上位机发送：01 01 00 00 00 08 3D CC

01   01     00 00     00 08     3D CC

地址 功能码 起始地址 数据个数  CRC校验

下位机回复：01 01 01 01 90 48

01     01      01      01      90 48

地址 功能码 字节个数 线圈状态 CRC校验

六．触摸屏开机

上位机发送：01 05 00 00 00 00 CD CA

01    05    00 00    00 00     CD CA

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：05 00 00 00 00 CD CA

七．触摸屏关机

上位机发送：01 05 00 00 FF 00 8C 3A

01    05     00 00    FF 00   8C 3A

地址 功能码 数据地址 数据值  CRC校验

下位机回复：01 05 00 00 FF 00 8C 3A